Федеральное государственное унитарное предприятие

Северо-Западный региональный производственный центр

геоинформации и маркшейдерии

Центр «Севзапгеоинформ»

Заказчик: Администрация МО «Антроповское сельское поселение»

Муниципальный контракт № 5 от 28.09.2009г.

ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

МО «Антроповское сельское поселение»

Антроповского муниципального района

Костромской области

Пояснительная записка

Том II

Материалы по обоснованию проекта генерального плана

Санкт-Петербург

2009-2011

Федеральное государственное унитарное предприятие

Северо-Западный региональный производственный центр

геоинформации и маркшейдерии

Центр «Севзапгеоинформ»

Заказчик: Администрация МО «Антроповское сельское поселение»

Муниципальный контракт № 5 от 28.09.2009г.

ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

МО «Антроповское сельское поселение»

Антроповского муниципального района

Костромской области

Пояснительная записка

Том II

Материалы по обоснованию проекта генерального плана

Генеральный директор							Д. М. Петров

Руководитель проекта,

начальник отдела проектирования					В. А. Котлярова

Санкт-Петербург

2009-2011

Состав проекта

Пояснительные записки

| № п/п | Наименование | Гриф |
| --- | --- | --- |
| 1. | Том I. Положения о территориальном планировании | н/с |
| 2. | Том II. Материалы по обоснованию проекта генерального плана | н/с |
| 3. | Том III. Исходные данные для разработки проекта генерального плана | н/с |

Графические материалы

| № п/п | Наименование | Масштаб | Гриф |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Схема административных границ | 10 000 | н/с |
|  | Схема границ территорий и земель | 10 000 | н/с |
|  | Схема современного использования территории | 1:5 000 | н/с |
|  | Схема развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения | 1:5 000 | н/с |
|  | Сводная схема (основной чертеж) генерального плана | 1:5 000 | н/с |
|  | Схема развития объектов транспортной инфраструктуры | 1:5 000 | н/с |
|  | Схема планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке | 1:5 000 | н/с |
|  | Cхема ограничений использования территорий | 1:5 000 | н/с |
|  | Схема функциональных зон | 1:5 000 | н/с |
|  | Схема развития иных объектов, включая объекты социального обслуживания | 1:5 000 | н/с |
|  | Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:5 000 | н/с |

# Содержание

Введение	7

1. Анализ состояния территории, проблем и направлений комплексного развития	11

1.1. Общая характеристика территории	11

1.2. Природные условия и ресурсы	13

1.3. Анализ существующей градостроительной ситуации	14

1.3.1. Историческая справка	14

1.3.2. Современное функциональное использование территории МО «Антроповское сельское поселение»	14

1.3.5. Анализ современного распределения земель МО «Антроповское сельское поселение» по целевому назначению	21

1.4. Анализ социально-экономического состояния территории	22

1.4.1. Население и современная демографическая ситуация	22

1.4.2. Анализ экономической базы развития поселения	24

1.4.3. Жилой фонд	28

1.4.4. Анализ решения вопросов, отнесенных к вопросам местного значения поселения	29

1.4.4.1. Анализ обеспеченности населения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания	29

1.4.4.2. Анализ современной организации библиотечного обслуживания населения	30

1.4.4.3. Анализ современной организации досуга и  обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры	31

1.4.8. Анализ уровня обеспечения условий для развития на территории поселения массовой физической культуры и спорта	32

1.4.9. Анализ современных условий для массового отдыха жителей МО «Антроповское сельское поселение» и организации обустройства мест массового отдыха населения	34

1.4.10. Анализ решения вопросов, отнесенных к вопросам местного значения муниципального района	35

1.4.10.1.  Анализ организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, организации предоставления дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района, а также организация отдыха	35

1.4.10.2.  Анализ организации оказания на территории муниципального района скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических и больничных учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов	37

1.4.10.3. Анализ организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов	39

1.5. Анализ организации благоустройства и озеленения территории поселения	39

1.6. Анализ организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом	40

1.6.1. Водоснабжение	40

1.6.2. Канализация	45

1.6.3. Теплоснабжение	45

1.6.4. Газоснабжение	45

1.6.5. Связь, радиофикация, телерадиовещание	45

1.7. Анализ развития  транспортной инфраструктуры МО «Антроповское сельское поселение»	46

1.7.1. Анализ развития общественного транспорта на территории  МО «Антроповское сельское поселение»	49

1.8. Анализ организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения	50

1.9. Зоны с особыми условиями использования территории	51

1.9.1. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации	52

1.9.2. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы	55

1.9.3. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения	58

1.9.4. Санитарно-защитные зоны	59

1.9.5. Санитарные разрывы от железной дороги	62

1.9.6. Технические охранные зоны инженерных сетей	63

2. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования. Перечень мероприятий по территориальному планированию	64

2.1. Обоснование вариантов решения задач по развитию функционально-планировочной структуры	64

2.2. Социально-экономическое развитие	65

2.2.1. Обоснование вариантов изменения численности населения	65

2.2.2. Демографический прогноз	67

2.2.3. Развитие экономической базы	68

2.3. Обоснование вариантов решения задач по созданию условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания	69

2.4. Обоснование вариантов решения задач по организации библиотечного обслуживания населения	70

2.5. Обоснование вариантов решения задач по созданию условий для организации досуга и  обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры	71

2.6. Обоснование вариантов решения задач по охране и сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных в границах поселения	72

2.7. Обоснование вариантов решения задач по обеспечению условий для развития на территории поселения массовой физической культуры и спорта	72

2.8. Обоснование вариантов решения задач по созданию условий для массового отдыха жителей поселения и организации обустройства мест массового отдыха населения.	74

2.9. Обоснование вариантов решения задач по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом	74

2.9.1. Водоснабжение	74

2.9.2. Канализация	80

2.9.3. Теплоснабжение	82

2.9.4. Газоснабжение	87

2.9.5. Электроснабжение	89

2.10. Обоснование вариантов решения задач по  содержанию и строительству автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах п. Антропово	91

2.11. Обоснование вариантов решения задач по  содержанию и строительству железнодорожных мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах п.Антропово	92

2.12. Обоснование вариантов решения задач по создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения.	92

2.13. Обоснование вариантов решения задач по организации благоустройства и озеленения территории поселения, использования и охраны городских лесов, расположенных в границах населенных пунктов поселения	93

2.14. Обоснование вариантов решения задач по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора	97

2.15. Обоснование вариантов решения задач по организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения	99

2.16. Обоснование вариантов решения задач по решению вопросов, отнесенных к вопросам местного значения муниципального района.	99

2.16.1. Обоснование вариантов решения задач по  организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, организации предоставления дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района, а также организация отдыха детей в каникулярное время.	99

2.16.2. Обоснование вариантов решения задач по организации оказания на территории муниципального района скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических и больничных учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов.	102

2.16.3. Обоснование вариантов решения задач по организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов	121

3. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	123

3.1. Факторы риска возникновения ЧС	125

3.2. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	130

4. Основные технико-экономические показатели проекта генерального плана МО «Антроповское сельское поселение»	135

# Введение

Проект генерального плана МО «Антроповское сельское поселение» Антроповского муниципального района Костромской области разработан ФГУП Центр «Севзапгеоинформ» по заказу администрации поселения на основании муниципального контракта № 5 от 28.09.2009г.

Генеральный план поселения согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации является документом территориального планирования муниципального образования и направлен на определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

- обеспечения устойчивого развития территорий, (т.е. безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений);

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Генеральный план поселения разработан в границах территории МО «Антроповское сельское поселение», установленных Костромской области № 237-ЗКО от 30 декабря 2004 года «Об установлении границ муниципальных образований в Костромской области и наделением их статусом».

Исходный год разработки генерального плана поселения – 2009 г.

Срок реализации генерального плана рассчитан на 20 лет и разбит на 2 этапа:

- первая очередь – период, на который определены первоочередные мероприятия по реализации генерального плана МО «Антроповское сельское поселение» –2009 - 2019 гг.;

- расчетный срок – период, на который рассчитаны все основные проектные решения генерального плана МО «Антроповское сельское поселение»– 2009 - 2029 год;

Перспективное развитие территории за пределами сроков реализации генерального плана – 2029 - 2040 год.

Решения генерального плана предполагают дальнейшую детализацию и уточнение на последующих стадиях проектирования в других видах градостроительной документации и в специализированных проектах.

Проект генерального плана МО «Антроповское сельское поселение» разработан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в т.ч. с учётом требований:

Федеральных законов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136 –ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74 –ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 г. № 200–ФЗ;

- ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03. 1999 г. № 52-ФЗ;

- ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 08.11.2007г. № 257-ФЗ;

- ФЗ «О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 2007 года № 196-ФЗ;

- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года №131-ФЗ;

- ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.02 года № 7-ФЗ;

- ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ;

- ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 N 73-ФЗ;

Областных законов

- Костромской области № 237-ЗКО от 30 декабря 2004 года «Об установлении границ муниципальных образований в Костромской области и наделении их статусом»;

Иных нормативно-правовых актов и технических регламентов

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 820);

- Постановление Госстроя РФ «Об утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» от 29 октября 2002 года №150 (СНиП 11-04-2003);

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 N 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СНиП 2.07.01-89*. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (утв. Постановлением Госстроя СССР от 16.05.1989 N 78);

- СНиП 11-02-96 «Инженерно-экологические изыскания для строительства. Основные положения», М., Минстрой России, 1997 г.;

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.07-86*; методика расчета потребности тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий и сооружений;

- СанПин 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты»;

- СанПиН 2.1.4.1110 «Закон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

- «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» от 19 октября 1999 г;

- и другие.

При подготовке проекта генерального плана МО «Антроповское сельское поселение» учтена ранее разработанная градостроительная документация, в т.ч.:

- Схема территориального планирования Костромской области, разработанная ОАО «НИИПГрадостроительства» в 2011 г.;

- Схема территориального планирования Антроповского района Костромской области, разработанная ФГУП Центр «Севзапгеоинформ»  в 2009-2011гг.

Кроме того, при разработке проекта генерального плана МО «Антроповское сельское поселение»  учтены положения областных программ, областных проектов, стратегий, концепций, реализуемых в Костромской области в период разработки генерального плана.

Графические материалы генерального плана поселения выполнены с применением геоинформационных технологий в программе  MapInfo Professional.

# 1. Анализ состояния территории, проблем и направлений комплексного развития

Анализ состояния территории МО «Антроповское сельское поселение», проблем и направлений ее комплексного развития (комплексная оценка территории) проводится в соответствии с требованиями п.1 ч.8 ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации  с целью определения типологических, ценностных и балансовых характеристик территории поселения, анализа сложившейся градостроительной ситуации и определения параметров развития территории поселения в средне- и краткосрочной перспективе.

Настоящий раздел содержит анализ существующего положения территории, в т.ч. оценку природно-ресурсного потенциала территории, обеспеченности населения жильем, транспортной, инженерной, социальной и производственной инфраструктурами, а также экологического состояния территории.

Кроме того, данный раздел направлен на  выявление существующих проблем развития территории с целью формирования мероприятий, предназначенных для их решения.

При выполнении комплексной оценки выявляются территории, в границах которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности – зоны с особыми условиями использования территории,  в т.ч. охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## 1.1. Общая характеристика территории

Антроповское сельское поселение расположено в центральной части Антроповского муниципального района Костромской области и имеет смежные границы  с Курновским и Просекским сельскими поселениями.

Согласно Закону Костромской области № 237-ЗКО от 30 декабря 2004 года «Об установлении границ муниципальных образований в Костромской области и наделении их статусом», установлено следующее описание границ Антроповского сельского поселения: на севере, северо-востоке, востоке, юге, юго-западе граница совмещается с границей Курновского сельского поселения и проходит по границе земель государственного лесного фонда, ЗАО "Дружба", пересекает автодорогу Антропово-Палкино, далее идет по границе земель ЗАО "Дружба", пересекает северную железную дорогу, идет на север до границы с Просекским сельским поселением. На западе граничит с Просекским сельским поселением по границе государственного лесного фонда до границы с Курновским сельским поселением на севере.

Площадь территории поселения по обмеру топографических материалов составляет 633,08 га. Численность населения на 01.01.2009г. – 3,97 тыс. человек.

В состав МО «Антроповское сельское поселение» входит один населенный пункт п. Антропово, при этом границы муниципального образования полностью совпадают с границами поселка.

п. Антропово является административным центром района, а также выполняет функции промышленного, культурно-бытового, образовательного ядра, обеспечивает расположение внутри себя объектов обслуживания районного значения.

Занимая центральную часть в структуре района, МО «Антроповское сельское поселение» имеет транспортные связи со всей территорией района, а также является узловым пунктом для обеспечения корреспонденции между районом и центром Костромской области.

Расстояние от п. Антропово до Костромы по автомобильной дороге – 167 км, по железной дороге – 178 км.

Транспортная инфраструктура МО «Антроповское сельское поселение» представлена   автомобильным и железнодорожным транспортом.

Автодорожная сеть муниципального образования принимает нагрузку в направлении внутриобластных и местных связей.

Каркас транспортной автомобильной сети территории МО «Антроповское сельское поселение» состоит из автомобильных дорог регионального значения «Антропово – Палкино»  и «Крусаново – Антропово – Степаново (Красная Заря)».

Железнодорожный транспорт на территории поселения представлен линией Северной железной дороги, а также железнодорожной станцией Антропово.

Таким образом, п. Антропово обладает достаточно развитой системой внешних связей с окружающими его территориями.

## 1.2. Природные условия и ресурсы

Климат

Согласно СНиП 23-01-99* "Строительная климатология" территория МО «Антроповское сельское поселение» относится к климатическому подрайону II В.

Для района с умеренно-континентальным климатом характерна суровая и продолжительная зима с продолжительностью морозного периода и снегового покрова с ноября до конца марта, толщиной снегового покрова до 60 см, глубиной промерзания почвы до 1,2 м. Лето короткое, с большим количеством пасмурных дней, нередко дождливое. Средняя годовая температура воздуха +2,5°С, средняя температура января –12,6°С, июля +18,2°С; средний максимум января - 38°С, средний максимум июля +36°С. Зимой преобладают ветры юго-западного направления, летом – западные и северо-западные ветры. В среднем в год выпадает 500-550 мм осадков, максимум которых приходится на лето, минимум – на зиму, а годовая сумма испарения достигает 330 мм. Количество осадков преобладает над испарением.

Положительный баланс влаги и наличие обширных песчаных массивов обусловливает проникновение в почву значительной доли атмосферных осадков, постоянно питающих грунтовые воды флювиогляциальных и аллювиальных отложений. На моренных возвышенностях из-за слабой водопроницаемости пород большая часть осадков расходуется на поверхностный сток, а на участках выровненного рельефа с затрудненным стоком закономерно заболачивание.

В целом, климатические условия территории благоприятны для жилищного строительства, развития сельского хозяйства, рекреации и туризма.

Геологическое строение и рельеф

Территория Антроповского района Костромской области расположена в пределах равнинной части Московской синеклизы.

Гидрогеологические условия

Рассматриваемая территория в гидрогеологическом отношении принадлежит Московскому артезианскому бассейну.

Территория характеризуется наличием мощного (до 70 м) покрова четвертичных отложений. При этом водоносные горизонты днепровско-окских аллювиально-флювиогляциальных и московских надморенных флювиогляциальных отложений залегают на нижнемеловых водоносных отложениях, образуя с последними единую гидродинамическую систему с уровнем, залегающим на глубине от 15 м.

Выдержанными водоупорами в четвертичных отложениях на территории района являются суглинки московской и днепровской морен. Питание подземных вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, причем последняя в значительной степени затруднена залегающими с поверхности моренными суглинками. В нижележащих горизонтах одинаково возможен как перелив подземных вод из верхних горизонтов в нижние, так и подпитывание верхних горизонтов водами нижележащих в зависимости от соотношения напоров. Водоносные горизонты и комплексы дренируются речной сетью.

## 1.3. Анализ существующей градостроительной ситуации

### 1.3.1. Историческая справка

Поселок Антропово возник в 1905 году как железнодорожная станция Северной железной дороги во время строительства железной дороги из Петербурга через Вологду, Вятку в Сибирь.

### 1.3.2. Современное функциональное использование территории МО «Антроповское сельское поселение»

Планировочная структура

Антроповское сельское поселение состоит из одного населенного пункта – п. Антропово, границы поселения совпадают с границами населенного пункта п. Антропово, который сформировался вокруг железнодорожной станции в начале 20-го века.

Планировочная структура  поселка сформировалась  под влиянием основных направлений внешних коммуникаций – 2-х автомобильных дорог в направлении на север и северо-восток, с выходом на автомобильную дорогу, и направлением на юг – на с. Палкино.

Железная дорога, проходящая с востока на запад, разделяет населенный пункт  на две почти равные части. При этом центр населенного пункта сформировался южнее железной дороги и представляет собой систему из двух площадей – привокзальной, сложившейся еще в начале формирования застройки поселка, и площадью перед зданием администрации, на пересечении улицы Свободы и улицы Октябрьской, и на отрезке Октябрьской улицы, соединяющей эти две площади.

Стоит отметить четкое структурирование общественно-делового центра на территории, предназначенной для размещения объектов транспорта (автовокзала, железнодорожного вокзала, стоянки такси), объектов торговли – магазинов, торговых центров, сгруппированных  на восточной стороне Октябрьской улицы, и административных зданий, расположение которых тяготеет  к перекрестку улицы Свободы и улицы Октябрьская.

В функциональном зонировании территорий поселка можно выделить следующие функциональные зоны:

Жилые зоны:

Зона индивидуальной жилой застройки (Ж1) –  жилая зона, предназначенная для размещения индивидуальных (одноквартирных) жилых домов, предельной высотой до 12 метров, что позволяет строить  в данной  зоне 2-х этажные жилые дома на высоком цоколе с мансардным этажом.  Данным жилым домам характерно наличие приусадебного жилого участка площадью 4-9 соток, а для зон нового жилого строительства – 12 – 25 соток. Хранение личного автотранспорта  осуществляется на территории земельных участков, как и гостевая  парковка. Благоустройство и озеленение территорий земельных участков относится к обязанностям их владельцев, и должно занимать не менее 50% от площади земельного участка, что позволяет говорить о высокой степени благоустроенности зон  с подобной  застройкой. Плотность населения в данных территориях колеблется в зависимости от площади придомовых земельных участков от 12 до 36-40 чел/га.

Зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (Ж2) – жилая зона, предназначенная для размещения индивидуальных (одноквартирных) жилых домов, предельной высотой до 12 метров, блокированных жилых домов, а также многоквартирных жилых домов этажностью до 4 этажей с количеством секций не более 3. Под блокированными жилыми домами понимают жилой дом, состоящий из секций, представляющих собой одноквартирных жилой дом. Для каждой секции выделяется свой отдельный земельный участок площадью 3-4 сотки, что позволяет осуществлять на нем хранение личного автотранспорта, а также выполнять работы по благоустройству придомовой территории. Такая застройка характеризуется одним из самых высоких  коэффициентов плотности застройки – от 180 до 220 чел/га, в зависимости от демографического состава населения, а также типологических и планировочных особенностей градостроительной структуры.

Общественно-деловые зоны:

Зона делового, общественного и коммерческого назначения с включением жилой застройки (ОД1) – предназначены для размещения объектов торговли, связи, бизнес-центров, общественно-деловых комплексов, финансово-кредитных учреждения, проектных институтов, зданий административного назначения, а также  жилой застройки, в случае, если такое возможно исходя из санитарно-гигиенических требований.

Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового обслуживания (ОД2)  - зона размещения  объектов торговли, связи, образования, коммунально-бытового обслуживания, химчисток, прачечных, лечебно-оздоровительных учреждений, ветеринарных станций. Регламенты застройки таковых территорий устанавливаются при разработке правил землепользования и застройки территорий.

Рекреационные  зоны:

Зона зеленых насаждений общего пользования (Р2) – это территории внутри населенных пунктов, занятые зелеными насаждениями и предназначенные для организации кратковременного отдыха населения, проведения  мелкомасштабных культурно-массовых мероприятий.

Зона объектов спортивного и культурно-массового назначения (Р3) – зоны, в которых расположены объекты физической культуры и спорта микрорайонного, городского и областного значения, а также территории, необходимые для обслуживания таковых объектов. Размеры зон определяются исходя из технологических особенностей данных объектов, а также того, что данные объекты, являясь объектами двойного назначения, могут быть использованы  для организации культурно-массовых мероприятий городского значения.

Зоны сельскохозяйственного назначения:

Зона сельхоз угодий (С1) – зона размещение сельскохозяйственных угодий – пашни, сенокосов, выпасов скота.

Производственные зоны

Производственная зона  с размещением предприятий IV,V классов опасности (П1) – производственная зона, в границах  которой возможно размещение предприятий, с  размером санитарно-защитной зоны до 100 метров.

Коммунально-складские зоны

Коммунально-складская зона (КС) – территории для  размещения  объектов логистического комплекса,  предназначенных для  временного хранения товаров, организации перегрузки товаров между различными  транспортными средствами,  складирования, перераспределения товаров. Также в данной зоне разрешено размещение  коллективных автостоянок боксового типа, парков техники коммунальных предприятий, ремонтных мастерских, АЗС, производственных предприятий  с  размером санитарно-защитной  зоны не более 50 метров.

Зоны инженерной инфраструктуры

Зона инженерной инфраструктуры (И1) – зона размещения объектов систем теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Зоны транспортной инфраструктуры

Зона внутреннего транспорта (Т1) – зона занятая внутригородскими  и внутрипоселковыми дорогами, улицами, проездами, коллективными автостоянками, сооружениями по обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта, АЗС, инженерно-техническими сооружениями на дорожной сети.

Зона внешнего транспорта (Т2) – территории, занятые  элементами дорожной сети вне границ населенных пунктов, железнодорожными путями, станциями, вокзалами, автовокзалами и объектами, необходимыми для обслуживания автомобильного транспорта, осуществляющего транзитное движение, и (или) междугородние перевозки пассажиров и грузов, инженерно-техническими сооружениями на дорожной сети. Также к данной зоне относится зона размещения объектов  транспортной трубопроводной сети.

Зона железнодорожного транспорта (Т3) - предназначена для размещения объектов железнодорожного транспорта - путей и объектов по обслуживанию путей и подвижного состава.

Зоны специального назначения

Зона зеленых насаждений специального назначения (ЗСО) – к данным территориям относятся ветрозащитные, противоэрозионные,  компенсирующие лесопосадки, а также озеленение санитарно-защитных зон, предназначенные для обеспечения устойчивого развития  среды и снижения вредного воздействия  на  нее природных и антропогенных факторов.

Структурируя территорию населенного пункта, можно выделить южный и северный районы, граница между которыми проходит по железной дороге. Для удобства описания в дальнейшем данные районы будут именоваться Южным и Северным. В каждом из районов выделяются   микрорайоны,  сложившиеся за счет общности функционального использования территории, планировочных особенностей.

Рассмотрев планировочный район «Южный», разделим его на 3 микрорайона. Разделение приведено на схеме №1.

Схема № 1

Планировочный микрорайон №1 ограничен ул. Кирова, ул. Пролетарская, ул. Советская, ул. Заводская, границей зоны ЗСО, ул. Белоусова, границей зоны КС,  полосой отвода железной дороги, границей зоны КС. Площадь района составляет 106,5 га. Функциональная структура представлена следующими зонами:

- зоной индивидуальной жилой застройки Ж1

- зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами Ж2

- зоной общественно-деловой застройки ОД-1

- зоной общественно-деловой застройки  ОД-2

- зоной зеленых насаждений общего пользования Р2

Планировочный район №1 представляет собой регулярную планировочную структуру, составляющую основной жилой массив п. Антропово. В нем сосредоточено около 50 % населения поселка, а также присутствует весь комплекс  объектов социальной инфраструктуры и объектов административного назначения. В границах района расположены такие объекты, как магазины, торговые центры, предприятия общепита ( % от общей численности объектов в МО), здания администрации Антроповского муниципального района, иные административные здания.

Также в структуре района выделяется зона  внешнего транспорта – зона размещения железнодорожного вокзала и автовокзала.

Зоны общественно-делового назначения  сгруппированы вдоль улиц Октябрьская,  ул. Свободы.

В квартале, ограниченном  ул. Куйбышева, ул. Октябрьская, ул. Пролетарская, ул. Советская, размещена районная больница со стационаром на 70 мест.

Планировочный микрорайон №2 ограничен ул. Кирова, административной границей пос. Антропово, функциональной зоной  Т3, функциональной зоной Ж1, ул. Белоусова, границей зоны ЗСО, ул. Заводской,  ул. Пролетарской.

Площадь района составляет 83,5 га. Функциональная структура представлена следующими зонами:

- зоной индивидуальной жилой застройки Ж1

- зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами Ж2

- зоной общественно-деловой застройки ОД-1

- зоной зеленых насаждений общего пользования Р2

- зоной зеленых насаждений специального назначения ЗСО

- коммунально-складской зоной КС

- промышленной зоной П1

- зоной инженерной инфраструктуры И1

Второй планировочный район по своей сути является буфером между жилым массивом первого планировочного района и границей муниципального образования.  Территория района представляет собой в большей степени зоны, отнесенные к зонам сельскохозяйственного назначения и рекреационным зонам, а также зонам озеленения специального назначения. Внутри этих зон расположены объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду и влияющие на благополучие населения – объекты коммунально-складского назначения, инженерно-технические сооружения, объекты производственного назначения.

Жилые зоны представлены в виде жилого массива, сформировавшегося между автомобильной дорогой «Антропово-Палкино» и линией электропередач, и представляющего собой регулярную планировочную структуру в  виде  тупиковых улиц длиной до 100 метров с двухсторонней застройкой.

Общественно-деловые зоны  района расположены у улицы Пролетарская и представлены территориями объектов  дошкольного и школьного образования.

Третий планировочный микрорайон расположен в западной части района «Южный». Он ограничен с севера – железной дорогой и ул. Белоусова, с востока – ул. Кирова,  с юга и запада – границей Антроповского сельского поселения.

Современное использование района позволяет говорить о его преимущественно рекреационном назначении. Наибольшую территорию занимают  зоны зеленых  насаждений  общего пользования. Также представлены зоны общественно- делового назначения и зоны размещений спортивных объектов.

Жилые зоны третьего планировочного микрорайона представлены в виде жилой застройки, сформированной вдоль улиц Белоусова и Кирова.

В северной части района к железной дороге примыкают зоны коммунально-складского назначения, и зоны инженерной инфраструктуры. В юго-западной части района  имеется зона размещения объектов инженерной инфраструктуры, сформированная объектами энергоснабжения.

Северный район исторически начал формироваться позднее южного, и своему развитию обязан  освоению лесных массивов Костромской области.  Рассматривая планировку Северного микрорайона, можно говорить о нем, как о едином планировочном массиве, имеющем внутри себя достаточно прочные структурные связи, не позволяющие разделять его на более мелкие структуры, а только выделяющие в нем функциональные зоны по принципу общности использования территории.

Центральную часть района занимает селитебная зона, застроенная индивидуальными жилыми домами. Планировочный каркас данной зоны основан на регулярной сетке улиц, имеющих три господствующих направления – север-юг, восток-запад  и северо-запад - юго-восток, причем последнее имеет отклонение от  направления восток-запад не более, чем на 20 градусов. Улицы имеют достаточно постоянную ширину в красных линиях на всей своей протяженности.  В качестве основной улицы можно выделить улицу Мичурина, идущую по направлению север – юг от пешеходного перехода через железную дорогу в районе  железнодорожного вокзала.  Ее ширина в красных линиях составляет около 12 метров.  При этом на ней расположен единственный в районе объект обслуживания – объект общественного питания.

С востока и севера к жилой зоне примыкают поля, отнесенные к зоне сельскохозяйственного назначения.

Коммунально-складские  зоны, сформированные преимущественно за счет предприятий, специализирующихся на  заготовке, обработке, складировании и подготовке к отправке древесины, располагаются с востока и запада, и представляют собой массивы площадью 28 га и 3.7 га соответственно. Коммунально-складские зоны имеют  связи с железной дорогой за счет отпаев с шириной колеи 1520мм.

Выводы:

Рассмотрев современное использование территории поселения, можно сделать следующие выводы о функциональном использовании и пространственно-планировочной структуре Антроповского сельского поселения:

- МО «Антроповское сельское поселение», состоящее из  1 населенного пункта, границы которого совпадают с границами муниципального образования, имеет  сложившуюся планировочную структуру, с регулярным функциональным зонированием территории и разделением на функциональные зоны.

- Общественно-деловой центр населенного пункта, исторически сложившийся в геометрическом центре планировочной структуры, обладает удовлетворительной доступностью для населения.

- Жилой массив обладает четкостью планировки и регулярностью трассировки улично-дорожной сети.

- В структуре поселения отсутствуют земли какой-либо категории, за исключением земель населенных пунктов.

- Размещение коммунально-складских зон, зон инженерной  инфраструктуры, зон транспортной инфраструктуры не всегда отвечает требованиям по обеспечению  санитарно-эпидемиологического благополучия человека

- В структуре населенного пункта имеются территории, пригодные  для  дальнейшего освоения при развитии производственных и жилых зон.

### 1.3.5. Анализ современного распределения земель МО «Антроповское сельское поселение» по целевому назначению

Площадь территории МО «Антроповское сельское поселение» составляет 633,08 га.

Земельный кодекс Российской Федерации (№ 136-ФЗ от 25.10.2001г.) устанавливает деление земель по целевому назначению.

Поскольку границы п. Антропово совпадают с границами муниципального образования «Антроповское сельское поселение» вся территория муниципального образования относится к категории земель населенных пунктов.

Землями населенных пунктов признаются земли, используемые  и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов.

## 1.4. Анализ социально-экономического состояния территории

### 1.4.1. Население и современная демографическая ситуация

На 01.01.2008г. численность постоянного населения МО «Антроповское сельское поселение» составила 3,97 тыс. чел. п. Анторопово является лидером по численности населения в районе.

В МО «Антроповское сельского поселение» самая большая возрастная группа – люди в трудоспособном возрасте, 62,5%. Младше этого возраста 13,5% населения, старше – 24%.

Распределение населения Антроповского сельского поселения  по возрастной структуре представлено в таблице ниже.

Таблица 1

Распределение населения Антроповского сельского поселения  по возрастной структуре

| Возраст | Количество человек |
| --- | --- |
| Моложе трудоспособного возраста (дети 0-15 лет) |
| 0-6 месяцев | 17 |
| 6-12 месяцев | 27 |
| 1 год | 40 |
| 2 года | 24 |
| 3 года | 35 |
| 4 года | 35 |
| 5 лет | 23 |
| 6 лет | 42 |
| 7 лет | 31 |
| 8 лет | 33 |
| 9 лет | 36 |
| 10 лет | 32 |
| 11 лет | 39 |
| 12 лет | 41 |
| 13 лет | 20 |
| 14 лет | 30 |
| 15 лет | 28 |
| В трудоспособном возрасте (женщины 16-54, мужчины 16-59) |
| 16 лет | 47 |
| 17 лет | 45 |
| 18 лет | 71 |
| 19 лет | 59 |
| 20-29 лет | 705 |
| 30-39 лет | 515 |
| 40-49 лет | 638 |
| 50-54 года | 353 |
| Старше трудоспособного возраста (женщины старше 55, мужчины старше 60) |
| 55-59 лет | 298 |
| 60 лет и более | 636 |

Для возрастного движения МО «Антроповское сельского поселение» характерны следующие тенденции:

- преобладание доли населения в возрасте старше трудоспособного над количеством людей в возрасте моложе трудоспособного;

- постепенное старение населения.

Динамика изменения численности населения тесно связана с экономическими причинами, происходящими в стране, в последние годы наблюдается снижение численности населения.

Основными факторами, определяющими численность населения, является естественное движение или естественный прирост-убыль населения (складывающийся из показателей рождаемости и смертности) и механическое движение населения (миграция).

В период 1990-2010гг. коэффициент рождаемости существенно менялся на всей территории Российской Федерации. Минимальное значение было достигнуто в 2000 году, последние годы наметилась тенденция по его устойчивому росту. В Антроповском сельском поселении также наблюдается увеличение коэффициента рождаемости, однако, не смотря на это показатели смертности еще существенно выше.

Ниже дана характеристика естественного движения населения в целом по Антроповскому району согласно паспорту муниципального образования.

Таблица 2

Характеристика естественного движения населения района

| № п/п | Наименование | Период |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2006г. | 2007г. | 2008г. |
| Общий коэффициент рождаемости, на 1000 населения |
| 1 | Антроповский муниципальный район | 7,6 | 9,2 | 8,9 |
| Общий коэффициент смертности, на 1000 населения |
| 2 | Антроповский муниципальный район | 18,5 | 21,1 | 18,3 |
| Общий коэффициент естественной убыли, на 1000 населения |
| 3 | Антроповский муниципальный район | 10,9 | 11,9 | 9,4 |

### 1.4.2. Анализ экономической базы развития поселения

Структура занятости населения.

В экономике Антроповского сельского поселения можно выделить следующие основные отрасли:

- строительство;

- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство;

- обрабатывающие производства;

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды;

- оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования;

- финансовая деятельность;

- операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг;

- государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование;

- образование;

- предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг.

Реальными секторами экономики Антроповского района является сельское хозяйство и обрабатывающая промышленность. Личные подсобные хозяйства граждан занимают приблизительно 25-35 % от общего объема сельскохозяйственной продукции.

Занятость (среднесписочная численность работников организаций) в МО «Антроповское сельское поселение» и размер зарплаты по данным на 2008 год представлены в таблицах ниже.

Занятость (среднесписочная численность работников организаций) по данным на 2008 год

Таблица 3

| № п/п | Наименование поселения | Квартал | Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | Обрабатывающие производства | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоцик-лов, бытовых изделий и предметов личного пользования | Транспорт и связь | Финансовая деятельность | Операции с недвижимым имущее-ством, аренда и предоставление услуг | Государственное управление и обеспе-чение военной безопасности; социаль-ное страхование | Образование | Здравоохранение и предоставление социальных услуг | Предоставление прочих коммуна-льных, социальных и персональных услуг | Строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Антроповское СП | 1 | 81 | 15 | 90 | 19 | 4 | 20 | 24 | 180 | 18 | 263 | 31 |  |
|  |  | 2 | 80 | 16 | 91 | 19 | 4 | 20 | 24 | 181 | 15 | 268 | 30 |  |
|  |  | 3 | 81 | 16 | 86 | 19 | 6 | 21 | 24 | 180 | 15 | 269 | 28 |  |
|  |  | 4 | 80 | 16 | 88 | 19 | 6 | 21 | 25 | 179 | 15 | 273 | 27 |  |

Заработная плата (фонд заработной платы всех работников организаций) по данным на 2008 год

Таблица 4

| № п/п | Наименование поселения | Квартал | Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | Обрабатывающие производства | Производство и распределение электро-энергии, газа и воды | Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | Транспорт и связь | Финансовая деятельность | Операции с недвижимым имущееством, аренда и предоставление услуг | Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование | Образование | Здравоохранение и предоставление социаль-ных услуг | Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | Строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Антроповское СП | 1 | 3179.9 | 356.7 | 3227.7 | 495.4 | 131.3 | 700.7 | 780.2 | 8674.7 | 364.9 | 6430.1 | 605.1 |  |
|  |  | 2 | 6391.8 | 802.9 | 6902.8 | 945.7 | 254.7 | 1434.8 | 1568.1 | 17706.4 | 761.2 | 13699.7 | 1258.7 |  |
|  |  | 3 | 9924.1 | 1237.9 | 10295 | 1427.3 | 516.9 | 2308.6 | 2370.1 | 26923.6 | 1040.6 | 20582.6 | 1853.4 |  |
|  |  | 4 | 13199.6 | 1756 | 14049.9 | 1875.3 | 617 | 3448 | 3153 | 37456 | 1412.1 | 27747.7 | 2443.9 |  |
|  |  | Ср. мес. за год, руб. | 13367 | 9145.8 | 12904.6 | 8037.7 | 8444.4 | 12129.8 | 10448 | 17257.4 | 7756.1 | 7868.6 | 7432.7 |  |

### 1.4.3. Жилой фонд

Жилой фонд МО «Антроповское сельское поселение» по данным БТИ составляет 40,4 тыс. м2, средняя жилобеспеченность – 19,71 м2/чел.

Таблица 5

Структура жилого фонда

| Наименование показателя | Жилой фонд, тыс. м2 | Доля |
| --- | --- | --- |
| Индивидуальная застройка | 21,97 | 28% |
| Многоквартирная застройка | 56,3 | 72% |
| Итого: | 78,27 | 100% |

Таблица 6

Распределение многоквартирных жилых домов по количеству комнат

| Жилые квартиры в многоквар/домах | Кол-во многоквартирных домов |
| --- | --- |
| число квартир всего | в т.ч. |  |
|  | 1 комн | 2 комн | 3 комн | 4 к. и более |  |
| 1201 | 168 | 473 | 548 | 12 | 472 |
| Доля от общего числа квартир, % | 13,99 | 39,38 | 45,63 | 1,00 | 13,99 |

В основном многоквартирные жилые дома на территории МО «Антроповское сельское поселение» рассчитаны на 2-3 квартиры, каждая из которых насчитывает 2-3 комнаты.

Распределение жилого фонда по формам собственности представлено в таблицах ниже.

Таблица 7

Количество жилого фонда, находящегося в частной собственности

| Собственность частная, м2 | Собственность итого, м2 |
| --- | --- |
| Граждан | Юр. лиц |  |
| общая | в т.ч. | общая | в т.ч. | общая | в т.ч. |
|  | ж/дом | многокв/д |  | ж/дом | многокв/д |  | ж/дом | многокв/д |
| 62169,2 | 20753,1 | 41416,1 | 878,3 | 81,8 | 796,5 | 63047,5 | 20834,9 | 42212,6 |
| Доля в общем объеме жилого фонда МО «Антроповское сельское поселение» | 80,34 % |  |  |

Таблица 8

Количество жилого фонда, находящегося в государственной и муниципальной собственности

| Государственная, м2 | Муниципальная, м2 |
| --- | --- |
| общая | в т.ч. | общая | в т.ч. |
|  | ж/дом | многокв/д |  | ж/дом | многокв/д |
| 150,8 | 95,5 | 55,3 | 15198,6 | 1037,4 | 14161,2 |
| Доля в общем объеме жилого фонда МО «Антроповское сельское поселение», % |
| 0,19 |  |  | 19,37 |  |  |

Из представленных выше таблиц следует, что основная доля жилого фонда МО «Антроповское сельское поселение» (около 80 %) находится в частной собственности граждан.

### 1.4.4. Анализ решения вопросов, отнесенных к вопросам местного значения поселения

#### 1.4.4.1. Анализ обеспеченности населения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания

Обеспечение бытового обслуживания населения является одной из основных  задач  для органов местного самоуправления.  Развитие системы  объектов торговли, общественного питания, связи  создает  благоприятный инвестиционный климат, позволяя обеспечить достойные условия проживания местного населения и привлекаемых специалистов, что  не может не оказать положительного воздействия на развитие экономики, в первую очередь, на отрасли, требующие привлечения внешних трудовых ресурсов, а также сократить отток населения и стабилизировать демографическую ситуацию.

Обеспечение органами местного самоуправления полномочий в области создания условий для развития системы бытового обслуживания осуществляется путем формирования земельных участков с целевым назначением  - размещение объектов торговли, объектов  общественного питания, объектов бытового обслуживания.

Также  решение по размещению данных объектов принимается на уровне подготовки документации по территориальному планированию, документации по градостроительному зонированию и по планировке территории.

Объемы размещения  объектов по обеспечению населения услугами торговли, общественного питания, связи приведено в таблице 9.

Таблица 9

| Наименование поселения | год | Магазины | магазины (без торговых центров) | торговые центры | павильоны | аптеки и аптечные магазины, киоски, пункты | столовые, закусочные | рестораны, кафе, бары | автозаправочные станции | розничные рынки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Антроповское СП | 2006 | 42 | - | - | 1 | 2 | - | 3 | 1 | 2 |
|  | 2007 | 42 | - | - | 1 | 2 | - | 3 | 1 | 2 |
|  | 2008 | - | 31 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |

Большинство объектов торговли сосредоточено в центре  п.  Антропово  - на улице Октябрьская. Компактное расположение  объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания делают их плохо доступными для жителей нецентральной  зоны поселка.

Также стоит отметить, что, обладая наиболее развитой сетью объектов торговли, п. Антропово становится центром размещения торговли для жителей соседних муниципальных образований, вызывая приток покупателей со всего района.

Выводы:

1. Система бытового обслуживания характеризуется ярко выраженным ядром, привязанным к административному центру муниципального образования и железнодорожному транспортному узлу.

2.  Для обеспечения доступа населения района в полном объеме к объектам  бытового обслуживания необходимо организация устойчивого транспортного сообщения между населенными пунктами.

#### 1.4.4.2. Анализ современной организации библиотечного обслуживания населения

Согласно Федеральному закону «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ от 06 октября 2003 г.) к вопросам местного значения поселения относятся организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения.

На территории МО «Антроповское сельское поселение» расположено два учреждения библиотечного обслуживания населения.

Характеристика библиотечных учреждений

муниципального образования

Таблица 10

| № п/п | Год | Количество учреждений | Количество работников |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2006 | 2 | 16 |
| 2 | 2007 | 2 | 18 |
| 3 | 2008 | 2 | 17 |

На сегодняшний день в МО «Антроповское сельское поселение» в сфере библиотечного обслуживания населения существует ряд проблем (необходимость проведения мероприятий по ремонту зданий библиотек, постоянное обновление и увеличение мощности книжного фонда библиотечных учреждений, обеспечение библиотек высокоскоростным доступом в сеть «Интернет» и др.), решить которые необходимо в ближайшей перспективе.

#### 1.4.4.3. Анализ современной организации досуга и  обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры

Создание условий по организации досуга населения, организации общественной жизни, повышения  уровня образованности населения, а также привития интереса к истории родного края являются важной задачей для органов местного самоуправления. Согласно Федеральному закону «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ от 06 октября 2003 г.) к вопросам местного значения поселения относится создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.

На территории МО «Антроповское сельское поселение» функционируют три учреждения культурно-досугового типа и один кинотеатр.

Характеристика учреждений культурно-досуговой деятельности

МО «Антроповское сельское поселение»

Таблица 11

| № п/п | Год | Количество учреждений | Количество работников |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Учреждения культурно-досугового типа |
| 1 | 2006 | 3 | 24 |
| 2 | 2007 | 3 | 18 |
| 3 | 2008 | 3 | 18 |
| Кинотеатры |
| 1 | 2006 | - | - |
| 2 | 2007 | 1 | 1 |
| 3 | 2008 | 1 | 2 |

В муниципальном образовании существующие объекты культуры нуждаются в модернизации, направленной на обеспечение их соответствия современным требованиям, в том числе, по уровню информатизации, оснащению мультимедийными устройствами и обеспечению доступа к всемирной сети «Интернет».

Важным элементом сети учреждений культуры являются внешкольные учреждения. На территории муниципального образования функционирует МОУ дополнительного образования детей - Дом Детского Творчества, который посещают 290 человек.

Дальнейшее развитие духовного и культурного потенциала поселения должно предусматривать расширение сети учреждений культуры и искусства, повышение качества и количества предоставляемых услуг, сохранение культурно-исторического наследия, организацию новых типов учреждений культурно-досуговой деятельности - многопрофильные центры культурно - досугового назначения, клубы по интересам, семейные, детские развлекательные комплексы и др.

#### 1.4.4.4. Анализ уровня обеспечения условий для развития на территории поселения массовой физической культуры и спорта

Обеспечение в поселениях условий для занятия спортом является одним из методов организации общественной жизни, а также важнейшим элементом в оздоровление нации.

Сегодня Правительством Российской Федерации разработана Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 – 2015 годы». Программа предусматривает создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризация массового и профессионального спорта (включая спорт высших достижений) и приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Повышение двигательной активности и закаливание организма человека являются основными компонентами регулярных занятий физической культурой и спортом, положительно влияющими на сохранение и укрепление здоровья человека, снижение уровня заболеваемости.

На территории МО «Антроповское сельское поселение» расположены два плоскостных спортивных сооружения и два спортивных зала.

Данные об объектах физической культуры и спорта

МО «Антроповское сельское поселение»

Таблица 12

| № п/п | Наименование | Адрес | Ед. изм. | Кол-во | Год постройки Техн. сост. | Числен-ность персонала (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Стадионы |
| 1. | МУ «Спортивный комплекс и стадион» стадион, каток, комплекс. | п.Антропово ул.Кирова 8б | 1,8 | 1 | 2007 удовлетв. | 16 |
| Открытые спортивные площадки |
| 2. | спортивная площадка при МОУ «Антроповская средняя общеобразовательная школа» (комбинированная для гимнастики, спортивных игр, общей физической подготовки, мини футбола) | п. Антропово ул. Октябрьская | 0,5 | 1 | удовлетв. | - |
| Спортивные залы |
| 3. | Зал при МОУ «Антроповская средняя общеобразовательная школа» | п. Антропово ул. Октябрьская | 117 кв м | 1 | удовлетв. | - |
|  | Зал МУ «Спортивный комплекс и стадион» | п. Антропово ул.Кирова 8б | 200 кв м | 1 | удовлетв. | - |

Существующие мощности объектов физической культуры и спорта не удовлетворяют нормативные потребности населения.

Уровень обеспеченности населения объектами физической культуры и спорта МО «Антроповское сельское поселение»

Таблица 13

| Наименование | Нормативная потребность на 1000 человек | Нормативная потребность на численность населения муниципального образования | Существующая мощность объекта | Обеспеченность. % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Плоскостные сооружения | 1.95 тыс. кв м | 7,74 | 2,3 | 30 |
| Спортивные залы | 70 кв. м | 278 | 317 | 114 |
| Бассейны | 25 кв. м | 99,3 | - | 0 |

Развитие массовой физической культуры и спорта на территории МО «Антроповское сельское поселение» должно предусматривать создание всех условий для физического воспитания различных возрастных групп населения, в том числе, проведение мероприятий по реконструкции существующих плоскостных физкультурно-оздоровительных площадок, строительство новых объектов спорта, строительство плавательного бассейна, содействие развитию материальной базы спортивных сооружений.

#### 1.4.4.5. Анализ современных условий для массового отдыха жителей МО «Антроповское сельское поселение» и организации обустройства мест массового отдыха населения

Обеспечение устойчивого развития территории, создание комфортных условий для проживания населения является одной из основных задач органов местного самоуправления. При организации мест массового отдыха учитывается сложный комплекс вопросов, состоящий из следующих факторов:

- природного рекреационного потенциала территории

- инженерной подготовки территории

- характеристик инженерного обеспечения

- расположения территории в планировочной структуре и ее доступность

- сложившиеся местные традиции

В структуре поселка Антропово сформировались 3 территории, пригодные для проведения культурно-массовых мероприятий и имеющие соответствующую обеспеченность ресурсами.

Первая территория – это основное место проведения общественных мероприятий – парк, расположенный западнее Октябрьской улицы. Его площадь составляет 76,4 га. Это территория, занятая зелеными насаждениями, благоустроенная, включающая в себя элементы плоскостных спортивных сооружений. В парке расположен основной культурно-досуговый объект поселения - дом культуры. Согласно целевым программам по развитию объектов капитального строительства, в границах  поселения планируется размещение отдельного здания отдела записи актов гражданского состояния (ЗАГС).

Вторая территория – это привокзальная площадь, расположенная  перед железнодорожным и авто вокзалами, и  являющаяся завершением улицы Октябрьская, представляющей собой торговую улицу. Заасфальтированная ровная площадь, прямоугольная в плане  размером около 100 х 70 метров, пригодна для проведения общественных мероприятий общепоселенческого масштаба – митингов, собраний населения и.т.д.

Третья территория  - это площадь перед зданием администрации района. Это озелененное, благоустроенное пространство, пригодно для поведения мероприятий, требующих особого внимания со стороны администрации поселения.

### 1.4.5. Анализ решения вопросов, отнесенных к вопросам местного значения муниципального района

#### 1.4.5.1.  Анализ организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, организации предоставления дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района, а также организация отдыха

Система образования населения МО «Антроповского сельского поселения» представлена учреждениями дошкольного образования населения, общего образования по основным общеобразовательным программам и учреждениями дополнительного образования детей.

В муниципальном образовании функционируют:

- одно дошкольное образовательное учреждение;

- одно дневное общеобразовательное учреждение;

- один Дом Детского Творчества.

Данные об учреждениях образования

МО «Антроповское сельское поселение» по состоянию на 01.10.2009 г.

Таблица 14

| № п/п | Наименование | Адрес | Единицы измерения | Мощность учреждения | Год постройки Техн. сост. | Числен. персон. (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | проектн. показат. | фактич. показат. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Общеобразовательные школы |
| 1 | МОУ Антроповская средняя общеобразовательная школа | Костромская обл. п.Антропово, ул.Пролетарская, д.6а | мест | 500 в 1 смену | 409 | 1964г. удовл. | 65 |
| Детские дошкольные учреждения |
|  | МДОУ детский сад «Теремок» | Костромская обл. п.Антропово, ул.Кирова, д.11 | мест | 115 | 140 | 1991 г удовлетв. | 33 |
| Внешкольные учреждения дополнительного образования |
|  | МОУ Дополнительного образования детей Дом Детского Творчества | Костромская обл. п.Антропово ул.Свободы, д.12 | мест | 310 | 290 | 1952 г. удовлетв. | 8 |

Согласно приведенным данным в таблице необходимо отметить, что наблюдается дефицит мест в детских дошкольных учреждениях (количество детей посещающих детский сад превысило проектную емкость учреждения на 22%).

Согласно расчетам, выполненным по рекомендациям «Методики определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» от 19 октября 1999 г., СНиП 2.07.01-89( «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», уровень обеспеченности местами в учреждениях образования в МО «Антроповское сельское поселение» по отношению к нормативной потребности выглядит следующим образом:

Таблица №15

| Наименование | Нормативная потребность на 1000 человек | Нормативная потребность на численность населения муниципального образования | Существующая мощность объекта | Обеспеченность. % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Детские дошкольные учреждения | 37 | 146 | 115 | 79 |
| Общеобразовательные школы | 103 | 410 | 500 | 122 |

В системе образования МО «Антроповское сельское поселение» на сегодняшний день существуют следующие проблемы:

- проведение капитального ремонта МОУ Антроповская средняя общеобразовательная школа;

- обновление материально-технической базы образовательных учреждений, а именно оснащение общеобразовательных школ, детских садов, Дома детского творчества современным учебным, спортивным оборудованием и мебелью.

#### 1.4.5.2.  Анализ организации оказания на территории муниципального района скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических и больничных учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов

Согласно Федеральному закону «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ от 06 октября 2003 г.) к вопросам местного значения муниципального района относятся организация оказания скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических и больничных учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов.

На территории МО «Антроповское сельское поселение» функционируют следующие учреждения здравоохранения:

- многофункциональная больница;

- поликлиническое учреждение, в том числе женская консультация;

- одна муниципальная и одна частная аптеки.

Помимо вышеперечисленных объектов здравоохранения, на территории муниципального образования расположен комплексный центр социального обслуживания населения ОГУ «Антроповский КЦСОН».

Данные об учреждениях здравоохранения и социального обеспечения

МО «Антроповское сельское поселение» по состоянию на 01.10.2009 г.

Таблица №16

| № п/п | Наименование | Адрес | Ед. изм. | Количество | Год постройки Техн. сост. | Числен. персон. (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | проектн. показат. | фактич. показат. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| Больничные учреждения |
| 1. | МУЗ «Антроповская ЦРБ» | п.Антропово ул.Октябрьская,25 | коек | 70 | 70 | 2 корпуса 1976 и 1992 гг. постройки. Состояние удовлетвор | Всего 181чел. Врачи-15. Средний медицин. персонал - 85. |
| Поликлинические учреждения |
| 2. | Антроповская поликлиника (общая) | п.Антропово ул.Октябрьская,25 | пос/см | 111 | 120 | 2 корпуса 1976 и 1992 гг. постройки. Состояние удовлетвор . | Всего 33 чел. Врачи- 9 чел. Средний медицин. персонал – 21 чел. Мл. персонал – 3 чел. |
| 3. | Женская консультация | п.Антропово ул.Октябрьская,25 | пос/см |  | 12 | - | Врач-1чел. ср.мед.персонал-1 чел. |
| Станции скорой медицинской помощи |
| 4. | Станция скорой помощи при МУЗ «Антроповская ЦРБ» | п.Антропово ул.Октябрьская,25 | а/маш. | - | 7 | - | - |
| Аптеки |
| 5. | Муниципальная аптека | п.Антропово ул.Октябрьская,23 | шт. | - | 1 | - | - |
| 6. | Частная аптека | п.Антропово ул.Советская 49 | шт. | - | 1 | - | - |
| Другие учреждения здравоохранения и соц. обеспечения |
| 7. | ОГУ «Антроповский КЦСОН» (комплексный центр социального обслуживания населения) | п. Антропово ул.Октябрьская д.23а | коек | 33 | 33 | 1985 год Состояние удовлетвор | 75 |

По состоянию на 01.10.2009 год наблюдается превышение показателя проектной мощности поликлинических учреждений МО «Антроповское сельское поселение» на 8% (фактический показатель посещений поликлиник составляет 120 посещений в смену).

С 1 января 2006 года стартовал проект «Здоровье». В рамках реализации национального проекта «Здоровье» можно выделить три основных направления: повышение приоритетности первичной медико-санитарной помощи, усиление профилактической направленности здравоохранения, расширение доступности высокотехнологичной медицинской помощи.

Основное внимание планируется уделить укреплению первичного медицинского звена (муниципальные поликлиники, участковые больницы) — увеличению зарплаты участковым врачам и медсестрам, оснащению этих медучреждений необходимым оборудованием, переобучению врачей общей практики, введению родовых сертификатов.

#### 1.4.5.3. Анализ организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов

Проблема полного уничтожения или частичной утилизации твердых бытовых промышленных отходов актуальна, прежде всего, с точки зрения отрицательного воздействия на окружающую среду. Твердые отходы - это богатый источник вторичных ресурсов. Однако для любого населенного пункта проблема удаления или обезвреживания твердых отходов всегда является в первую очередь проблемой экологической. Весьма важно, чтобы процессы утилизации отходов не нарушали экологическую безопасность населенного пункта, нормальное функционирование хозяйства с точки зрения общественной санитарии и гигиены, а также условия жизни населения в целом.

Предприятий, занимающихся сбором и вторичной переработкой отходов, на территории муниципального образования нет. Для сбора ТБО в Антроповском сельском поселении используются контейнеры. Отходы сельского поселения складируется на полигоне ТБО, расположенном в Просекском сельском поселении.

Однако это самый неэффективный способ борьбы с отходами, так как мусорные свалки, занимающие огромные территории часто плодородных земель и характеризующиеся высокой концентрацией углеродсодержащих материалов (бумага, полиэтилен, пластик, дерево, резина), часто горят, загрязняя окружающую среду отходящими газами. Кроме того, мусорные свалки являются источником загрязнения как поверхностных, так и подземных вод за счет дренажа свалок атмосферными осадками.

## 1.5. Анализ организации благоустройства и озеленения территории поселения

Система благоустройства территории поселка Антропово состоит из следующих типологических элементов:

- озеленения вдоль улиц;

- озеленения внутриквартальных территорий и придомовых участков;

- озеленения территория общего пользования – парков, скверов.

Основными элементами озеленения являются парк, расположенный западнее Октябрьской улицы, и территория перед Администрацией района.

Городские леса на территории поселения отсутствуют.

## 1.6. Анализ организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом

### 1.6.1. Водоснабжение

Источником водоснабжения Антроповского сельского поселения являются подземные воды.  Различные водоносные горизонты используются для питьевого водоснабжения: водоносный средне-верхнечетвертичный аллювиальный горизонт; водоносный московский водно-ледниковый горизонт, водоносный окско-московский водно-ледниковый горизонт; водоносный нижнемеловой комплекс; водоносный келловейский терригенный горизонт; водоносный юрско–четвертичный комплекс; слабоводоносный ветлужский терригенный комплекс; слабоводоносная татарская карбонатно-терригенная свита; слабоводоносный северодвинский терригенный комплекс. Для централизованного водоснабжения по количественным и качественным показателям пригодны лишь воды верхней части разреза триаса, воды аллювиальных отложений и поверхностные воды. Воды преимущественно – гидрокарбонатные с пестрым катионным составом и минерализацией до 1 г/л, умеренно жесткие, с повышенными содержаниями железа (до 2-5 и более мг/л) и марганца (до 0,7 мг/л), обусловленными природными факторами.

Системой водоснабжения охвачено около 60% всего населения сельского поселения. Система водоснабжения в п. Антропово представлена водозаборными скважинами, водонапорными башнями, и водопроводной сетью тупикового типа. Подача воды населению, которое не охвачено системой водоснабжения, осуществляется колодцами и каптированными родниками, которые находятся на территориях домовладений. Амортизационный износ водозаборных сооружений и водопроводных сетей составляет около 80 %.

Ниже представлен перечень водозаборных скважин, которые функционируют на территории Антроповского сельского поселения:

Таблица 17

| №№ п/п | № скважины по паспорту | Год бурения Глубина скважины м | Конструкция скважи ны | Статический уровень. | Марка насоса | Водоот-бор, м3/сут. Количе ство ча-сов работы в сутки | Состояние скважины (действующая, резервная, за-консервирова на подлежит тампонажу, затампониров аи а) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | местонахождение |  |  | Динамический уровень (дата замера) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Глуби на ус-танов ки, м |  |  |
| 1 | 4870 | 1990 | 377мм 12м, 6"101м 6"83м 6"6м рчф6"83-95 м | 25 30 (06.03.90) | ЭЦВ 6-10-110 60 | ПО 24 | действующая |
|  | п. Антропово | 120 |  |  |  |  |  |
| 2 | 4864 | 1990 | 377мм 12м; 6"105м; 6"83м; 6"10м; рчфб" 83-95 м | 25 30 (11.02.90) | ЭЦВ 6-6.3-125 50 | 72 24 | действующая |
|  | п. Антропово | 125 |  |  |  |  |  |
| 3 | 4865 | 1990 | 377мм 12м, 6"101м, 6"83м, 6"6м, рчф 6" 83-95 м | 25 30 (23.02.90) | ЭЦВ 6-10-80 |  | резервная |
|  | п. Антропово | 120 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 50 |  |  |
| 5 | 5250 | 1995 | 325 мм 12 м, 6 "96 м, 6"45 м, 6"6 м, рчф 6" 45-52 м | 22 45 (31.04.95) | ЭЦВ 6-6.3- 125 52 | 60 10 | действующая |
|  | п. Антропово | 98 |  |  |  |  |  |
| 6 | 2281 | 2008 | 325 мм 8 м; 6" 120 м; 6"91 м; 6"4м рчф 6" 91-99 м | 45 50 (16.07.08) | ЭЦВ 6-6.5- 85 70 | 24 4 | действующая |
|  | П. Антропово | 120 |  |  |  |  |  |
| 7 | п.Антропово | 1974 | 14"28.6м; 8"110м; 8"65м; рчф 8" 91.6- 104м | 20 55 (12.02.74) | ЭЦВ 6-65- | 36 6 | действующая |
|  |  |  |  |  | 110 20 |  |  |
| 8 | ^319 | 1977 | 6"120м; 6"96м; 6"12м; рчф 6" 96-Ю8м | 35 100 (17.08.77) | ЭЦВ 6-6.9- | 24 4 | действующая |
|  | п.Антропово | 124 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 120 72 |  |  |
| 9 | 1154 | 1966 | 6" 120 м; 6" 120 м; 6" 88 м; 6" 12 м; рчф 6" 88-108 м | 35 100 (28.12.66) | ЭЦВ 6-6.5- | 24 4 | действующая |
|  | п. Антропово | 145 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 80 72 |  |  |
| 10 | 5502 | 2006 | 377 мм; 6" 102 м; 6" 80 м; 6" Юм; рчф 6"м; 80-90 м | 25 40 (10.06.06) | ЭЦВ 6-10-80 |  | резервная |
|  | п. Антропово | 102 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 40 |  |  |
| 11 | 5503 | 2006 | 325 мм Юм; 6"100.5м; 6" 78 м; 6" 12.5м; рчф 6" 78-88 м | 35 50 (30.05.06) | ЭЦВ 6-10-80 |  | резервная |
|  | п. Антропово | 100.5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 66 |  |  |
| 12 | 5504 | 2006 | 325 мм Юм; 100м; 78 м; 12.5 м; рчф 78-88 м | 2538 42 (20.04.06) | ЭЦВ 6-10-80 |  | резервная |
|  | п. Антропово | 101 |  |  |  |  |  |
| 13 | 5505 | 2006 | 377 мм Юм; 6" 102 м; 6" 80 м 6" 7 м; рчф 6" 80-90 м |  | ЭЦВ 6-10-80 |  | резервная |
|  | п. Антропово | 102 |  |  | 46 |  |  |

### 1.6.2. Канализация

Система канализования на территории Антроповского сельского поселения организована только для общественных зданий. Стоки по самотечному коллектору поступают на существующую КНС  с дальнейшим выпуском в близ расположенный ручей. На территории  жилой застройки Антроповского сельского поселения действует выгребная система канализации. Далее из выгребов стоки запахивают на сельскохозяйственных полях или утилизируют на приусадебных участках.

### 1.6.3. Теплоснабжение

Система централизованного теплоснабжения  представлена  группой котельных, расположенных на территории с. Антропово, которые, в основном, обслуживают общественные здания, предприятия и небольшую часть жилой застройки.

Теплоснабжение  потребителей, не охваченных централизованной системой теплоснабжения, осуществляется, в основном, от автономных теплогенераторов и дровяных печей.

### 1.6.4. Газоснабжение

Природный газ и ГРС в Антроповском  сельском поселении отсутствует. Район пользуется привозным баллонным сжиженным газом из г. Костромы.

### 1.6.5. Связь, радиофикация, телерадиовещание

Инфраструктура связи включает почтовую и телеграфную связи, телевидение и радиовещание, системы электронной и проводной связи.

Наиболее социально значимой остается почтовая связь, обеспечивающая повсеместное предоставление универсальных услуг связи, т.к. услуги других видов связи менее доступны для значительной части населения в силу недостаточного развития их сетей и средств, а также высоких тарифов.

Почтовая связь по-прежнему доминирует на рынке услуг по распространению печати.

Почтовые услуги обеспечиваются Антроповским почтамтом УФПС Костромской области филиала ФГУП «Почта России».

Услуги, предоставляемые в Антроповском почтамте и отделении почтовой связи:

1. Прием и выдача заказной корреспонденции.

2. Продажа знаков почтовой оплаты

3. Прием и выдача писем и бандеролей с объявленной ценностью.

4. Прием и выдача посылок

5. Прием и выдача отправлений ЕМS

6. Прием и выдача отправлений 1 класса.

7. Прием и оплата переводов-почтовых и электронных

8. Услуги «Кодак»

9. Услуги «Пектораль»

10. Подписка периодической печати

11. Продажа лотерей

12. Выплата пенсий, ЕДВ, детских пособий, пособий соцстраха

13. Гибридная почта

14. Услуги «Интернет» факс, ксерокопирование

15. Прием платежей за газ, электроэнергию, коммунальные платежи, техосмотр.

16. Услуги «Ростелеком».

17. Прием имущественного, земельного, транспортного налогов, госпошлины.

18. Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, добровольное страхование от несчастного случая, имущества.

19. Продажа товаров народного потребления и периодической печати.

Установлено оборудование для цифровой  и аналоговой связи, предоставляют услуги по местной и междугородной связи, универсальные услуги (таксофоны) и услуги передачи данных (интернет). На территории района действует мобильная связь компаний «Билайн», «МТС», «Мегафон», «TELE2».

## 1.7. Анализ развития  транспортной инфраструктуры МО «Антроповское сельское поселение»

Транспортная инфраструктура МО «Антроповское сельское поселение» представлена автомобильным и железнодорожным транспортом.

Каркас транспортной автомобильной сети п. Антропово состоит из улично-дорожной сети, имеющей выход к дорогам регионального и местного значения.

Транспортная структура Антроповского сельского поселения характеризуется следующими особенностями:

- в связи с тем, что МО «Антроповское сельское поселение» является населенным пунктом, все элементы улично-дорожной сети относятся по классификации к различным категориям улиц.

- через  территорию населенного пункта проходят транзитные маршруты движения автомобильного транспорта

- поселок Антропово является транспортно- логистическим узлом районного значения, объединяющий в себе  автомобильный и железнодорожный транспорт и участвующий в процессах  пассажирских и грузоперевозок.

- низкая интенсивность движения транспорта по внутрипоселковым маршрутам.

- наличие разветвленной системы пешеходных маршрутов.

Исходя из  данных условий функционирования, в поселке Антропово сложилась транспортная структура с выделением следующих элементов:

- главных поселковых улиц, выполняющих роль транзитных магистралей и отнесенных по функциональному зонированию к зоне внешнего транспорта – улицы Белоусова и Кирова

- системы улиц в жилой застройке, формирующих основные пешеходно - транспортные улицы.

- главной поселковой улицей -  ул. Октябрьской, с преобладанием пешеходным коммуникаций.

- транспортно-пассажирского пересадочного узла, состоящего из железнодорожного вокзала и автостанции.

Основными проблемами транспортной системы Антроповского сельского поселения стали:

- низкое качество дорожного покрытия

- отсутствие системы регулирования движения

- наличие железнодорожных переездов

- отсутствие разделения дороги на пешеходную часть и транспортную.

- Отсутствие сформированных парковочных мест у общественных зданий.

Через п. Антропово проходит двухпутный электрофицированный участок железнодорожной линии «Буй – Котельнич» Северной железной дороги – филиала ОАО «РЖД», входящий в состав главной железнодорожной магистрали РФ (Транссибирская магистраль»). Участок  железной дороги разделяет п. Антропово на 2 практически равные части.

В п. Антропово расположена станция – Антропово, с ж/д вокзалом и разъездными путями.  Через указанную станцию осуществляется пассажирское сообщение в направлениях Костромы, Шарьи, Буя. Через станцию Буй осуществляется связь с Москвой и С.-Петербургом.

Через станцию Антропово по состоянию на 2010 год проходят следующие пассажирские поезда:

В направление на Буй

009 Иркутск – С.-Петербург

013 Новокузнецк - С.-Петербург

039 Астана - С.-Петербург

065/067 Абакан – Москва

073 Тюмень - С.-Петербург

093 Нижний Тагил - С.-Петербург

103 Свердловск - С.-Петербург

223 Шарья - С.-Петербург

339 Чита – Москва

349 Благовещенск – Москва

689 Шарья - Данилов

В направление на Кострому

239 Владивосток — Москва

643 Свеча — Кострома

043 Хабаровск — Москва

В направление на Шарью

010 С.-Петербург – Иркутск

014 С.-Петербург – Новокузнецк

040 С.-Петербург – Астана

044 Москва – Хабаровск

066/068 Москва – Абакан

074 С.-Петербург – Тюмень

094 С.-Петербург – Нижний Тагил

104 С.-Петербург – Свердловск

224 С.-Петербург – Шарья

240 Москва – Владивосток

340 Москва – Чита

350 Москва – Благовещенск

644 Кострома- Свеча

690 Данилов – Шарья

### 1.7.1. Анализ развития общественного транспорта на территории  МО «Антроповское сельское поселение»

Система общественного транспорта Антроповского сельского поселения характеризуется следующими особенностями:

- ориентацией на обеспечение сообщения между поселениями

- отсутствием внутрипоселковых маршрутов

- наличием пересадочных пунктов между  различными видами транспорта

В настоящее время в п. Антропово присутствует  один основной остановочный пункт общественного транспорта – автовокзал, расположенный рядом с железнодорожным вокзалом. Здесь происходит  перераспределение пассажирских потоков, между внутрирайонными направлениями и внешним транспортом (железнодорожным и автомобильным).

Основными видом транспорта, осуществляющим перевозки населения, являются автобусы. Перевозки по маршрутам  внутрирайонного значения осуществляются преимущественно малыми автобусами марки ПАЗ.

Железнодорожный транспорт обеспечивает сообщение территории района с центром области.  В п. Антропово расположена станция – Антропово, с ж/д вокзалом и разъездными путями.  Через указанную станцию осуществляется пассажирское сообщение в направлениях Костромы, Шарьи, Буя. Через станцию Буй осуществляется связь с Москвой и С.-Петербургом.

1.12. Анализ организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора

Организация по современным требованиям очистки территории населенных пунктов с решением проблем утилизации, вывоза и обезвреживания твердых бытовых и  жидких нечистот вносит значительный вклад в предотвращение загрязнения воды, почв, атмосферного воздуха и улучшения решения вопросов охраны окружающей среды.

В соответствии с требованиями Закона РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г. №7-ФЗ на территории Антроповского сельского поселения осуществляется санитарная очистка территорий.

Уборка территории населенных пунктов осуществляется круглогодично. Летом выполняются работы, обеспечивающие максимальную чистоту улиц, дорог. Зимой осуществляются наиболее трудоемкие работы по удалению свежевыпавшего снега, борьбе с гололедом и предотвращению снежно-ледяных образований.

Одной из острейших проблем на сегодняшний день является сбор, вывоз и утилизация твердых бытовых отходов (ТБО). Для сбора ТБО в Антроповском сельском поселении используются контейнеры. Отходы сельского поселения складируется на полигоне ТБО, расположенном в Просекском сельском поселении.

Периодически наблюдается образование несанкционированных свалок.

Расчет образования ТБО

Таблица 18

| № п/п | Объекты образования отходов | Ед. измер. | Количество | Норматив, т/год | Количество образующихся отходов, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Антроповское сельское поселение | чел. | 3 971 | 0,3 | 1191,3 |

Смет с твердых покрытий составляет 890 т/год.

## 1.8. Анализ организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения

Обеспечение погребения в соответствие с вероисповеданием, а также волеизъявление умершего гарантировано законодательством Российской Федерации.  В то же время, организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения является обязанностью органов местного самоуправления поселения.

В настоящий момент в границах МО «Антроповское сельское поселение» отсутствуют места захоронения. Захоронение умерших производится преимущественно традиционным путем на кладбищах  в прилегающих муниципальных образованиях – в Курновском сельском поселении и в Просекском сельском поселении.

В то же время в п. Антропово имеется возможность проводить часть обрядов,  предусмотренных традициями православного христианства, используя для этого церковь, расположенную на пересечение улиц Советской и улицы Победы.

## 1.9. Зоны с особыми условиями использования территории

В целях соблюдения действующего законодательства Российской Федерации в области градостроительной деятельности, а также в области использования земель при осуществлении территориального планирования в проекте генерального плана МО «Антроповское сельское поселение» учтены  зоны с особыми условиями использования территории.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации к зонам с особыми условиями использования территорий относятся охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На территории МО «Антроповское сельское поселение» к законодательно установленным зонам с особыми условиями использования территории относятся:

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов;

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;

- охранные зоны, санитарно-защитные зоны инженерных сетей и сооружений на них;

- охранные зоны объектов культурного наследия.

На территории МО «Антроповское сельское поселение» расположены объекты культурного наследия. Проекты охранных зон объектов культурного наследия не разработаны.

Особо охраняемые природные территории в границах МО «Антроповское сельское поселение»отсутствуют.

Установленные регламентами ограничения градостроительной деятельности показаны на схеме «Основной чертеж» и учтены при разработке генерального плана.

При последующей разработке проектной документации требуется уточнение установленных генеральным планом планировочных ограничений в соответствии с масштабом проектирования.

В случае изменения ограничительных режимов (при ликвидации источников загрязнения, снижении размеров СЗЗ и пр.), согласованных природоохранными органами, органами Роспотребнадзора или иными уполномоченными органами, ограничительные регламенты на данных территориях подлежат корректировке.

### 1.9.1. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) в соответствии с Федеральным Законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 N 73-ФЗ  относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории историко-культурного значения:

объекты культурного наследия федерального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры Российской Федерации, а также объекты археологического наследия;

объекты культурного наследия регионального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры субъекта Российской Федерации;

объекты культурного наследия местного (муниципального) значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования.

На территории  муниципального образования отсутствуют объекты культурного наследия федерального значения.  Данные об объектах регионального значения приведены в таблице 19.

| № п/п | НП | Адрес/Местоположение | Статус памят ника | Наименование | Датировка | Тип пам. | Стил. характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Каликино (Уроч.Николо-Каликино) | К юго-западу от села | рег | Храмовый комплекс: церкви Николая Чудотворца и Рождества Богородицы | Кон.18в., 1-я четв. 19 в. | Комплекс |  |
| 2 |  |  |  | Церковь Николая Чудотворца | 1799 | Культовое | Барокко допетровской эпохи, с элементами классицизма |
| 3 |  |  |  | Церковь Рождества Богородицы | 1822 | Культовое | Классицизм |
| 4 |  |  |  | Сторожка (церковн. Приходская школа) | Кон 19в. | Культовое |  |
| 5 |  |  |  | Ограда с южными и северными воротами | 2-я четв. 19в. | Культовое |  |
| 6 | д.Красник | На юго-восточной окраине села | рег | Усадьба Красник | 1 пол. 19в. | Комплекс |  |
| 7 |  |  |  | Парк | 1 пол. 19в | Ландшафтный |  |
| 8 |  |  |  | Фабрика ткацкая | 1860 | Пром | С элементами классицизма |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Уроч.Марьино | На окраине села у реки | рег | Часовня. | Посл.четв19в. | Культовое | Традиционный местный |
| 11 | ур.Стайново | На кладбище | Рег. | Церковь Воскресения | 1822, нач. 20в. | Культовое | Классицизм с элементами барокко |

Перечень объектов культурного наследия                                        Таблица 20

### 1.9.2. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

В соответствии с ч.1 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации №74-ФЗ от 03.06.2006г. (далее – Водного кодекса РФ) водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

В соответствии с Водным кодексом РФ ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

Для рек, ручьев, протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной полосой. Радиус водоохраной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

Согласно ч.6 ст. 6 Водного кодекса РФ, вдоль береговой линии водных объектов общего пользования  устанавливается полоса земли (береговая полоса), предназначенная для общего пользования шириной 20 м, а для рек, ручьев и каналов протяженностью не более 10 км – шириной 5 м. Каждый гражданин вправе пользоваться береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного и нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Регламенты использования территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос представлены в таблице 21.

Таблица 21

Регламенты использования территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос

(п. 15, 16, 17 ст. 65 Водного кодекса РФ №74-ФЗ от 03.06.2006г.)

| Наименование зон | Регламенты использования территории |
| --- | --- |
|  | Запрещается | Допускается |
| Прибрежная защитная полоса | Использование сточных вод для удобрения почв; Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), Распашка земель; Размещение отвалов размываемых грунтов; Выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. |  |
| Водоохранная зона | Использование сточных вод для удобрения почв; Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств). В лесах, расположенных в водоохранных зонах, запрещаются проведение сплошных рубок лесных насаждений, использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях (ст. 104 Лесного кодекса РФ) | Проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения; Движение транспортных средств по дорогам и стоянка на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. |

### 1.9.3. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84* источники хозяйственно питьевого водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (далее - ЗСО).

Зоны санитарной охраны - территории, включающие источник водоснабжения и/или водопровод, иной объект. ЗСО состоит из поясов, на которых устанавливаются особые режимы хозяйственной деятельности и охраны, например, для артезианских скважин охраны подземных вод от загрязнения.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборных сооружений, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Первый пояс ЗСО скважин представляет собой окружность радиусом 30-50 м, центр которой находится в точке расположения источника водоснабжения. Если таких источников несколько (несколько скважин), то следует выделять несколько окружностей с центром в каждой из скважин. Размер пояса строго режима охраны может быть сокращен государственным органом санитарно-эпидемиологического надзора.

Второй пояс (пояса ограничений или зона микробного загрязнения) определяется гидродинамическим расчетным путем и включает территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Второй пояс учитывает время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, принимаемое в зависимости от климатических районов и защищенности подземных вод от 100 до 400 суток - времени, в течение которого загрязнение, произошедшее на поверхности за пределами второго пояса, достигнет водоносного горизонта.

Третий пояс (зона химического загрязнения) определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условия, что если за ее пределами в водоносный горизонт поступают стабильные химические загрязнения, то они окажутся вне области питания водозабора или достигнут ее не ранее истечения расчетного срока эксплуатации. Минимальный расчетный срок эксплуатации скважины — 25 лет. Обычно для расчетов используют 10000 суток, что приблизительно на 10 % больше, чем 25 лет, то есть 9125 суток.  В структуре поселения зоны санитарной охраны представлены охранными зонами водозаборных скважин и установлены согласно СанПиН 2.1.4.1110-02.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Согласно СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения санитарная охрана источников» в радиусе ближе 20 м от колодца (каптажа) не допускается мытье автомашин, водопой животных, стирка и полоскание белья, а также осуществление других видов деятельности, способствующих загрязнению воды.

Ширину санитарно-защитной полосы водоводов  следует принимать при наличии грунтовых вод не менее 50 м,  при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м по обе стороны водопровода.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения кладбищ, скотомогильников, а также  прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

### 1.9.4. Санитарно-защитные зоны

Согласно п.3 ст. 44 Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 N 7-ФЗ санитарно-защитные зоны создаются в целях охраны условий жизнедеятельности человека, среды обитания растений, животных и других организмов вокруг промышленных зон и объектов хозяйственной и иной деятельности, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) - специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения (п. 2.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», новая редакция).

Размер санитарно-защитной зоны и рекомендуемые минимальные разрывы устанавливаются в соответствии с главой VII приложениями 1-6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Для объектов являющихся источниками воздействия на среду обитания, для которых в нормах не установлены размеры СЗЗ, а также для объектов I-III классов опасности, разрабатывается проект ориентировочного размера санитарно-защитной зоны. Разработка проекта СЗЗ для объектов I-III классов опасности является обязательной.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны. Все действующие предприятия в обязательном порядке должны иметь проекты организации СЗЗ, а для групп предприятий и промзон должны быть разработаны проекты единых СЗЗ.

Режим использования территории санитарно-защитной зоны приведен в таблице 22.

Таблица 22

Режим использования территории санитарно-защитной зоны

(п. 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)

| Не допускается | Допускается |
| --- | --- |
| размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции | размещать здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции техобслуживания автомобилей. |

Для промышленных объектов и производств, зданий и сооружений с технологическими процессами, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств устанавливаются следующие ориентировочные размеры санитарно-защитных зон:

- промышленные объекты и производства первого класса - 1000 м;

- промышленные объекты и производства второго класса - 500 м;

- промышленные объекты и производства третьего класса - 300 м;

- промышленные объекты и производства четвертого класса - 100 м;

- промышленные объекты и производства пятого класса - 50 м.

В настоящее время на территории МО «Антроповское сельское поселение» часть территории жилой застройки находится в СЗЗ, что недопустимо в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», новая редакция.

Учитывая вышесказанное, при разработке проектных решений генерального плана МО «Антроповское сельское поселение» необходимо предусмотреть мероприятия по снижению уровня негативного воздействия объектов на окружающую среду для снижения размеров СЗЗ, а также мероприятия по расселению жилых домов, находящихся в СЗЗ.

### 1.9.5. Санитарные разрывы от железной дороги

На территории МО «Антроповское сельское поселение» проходит железнодорожная линия «Буй – Котельнич» Северной железной дороги – филиала ОАО «РЖД». Вдоль неё в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (утв. Постановлением Госстроя СССР от 16.05.1989 N 78) устанавливаются санитарные разрывы.

Санитарный разрыв – это расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов. Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

Информация о нормативных санитарных разрывах от железной дороги на территории МО «Антроповское сельское поселение» представлена в таблице 23.

Таблица 23

Санитарные разрывы от железной дороги на территории МО «Антроповское сельское поселение»

| № п/п | Наименование объекта | Нормативный размер санитарного разрыва, м (в соответствии со СНиП 2.07.01-89*) | Примечание | Фактическое соблюдение размеров санитарных разрывов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Железная дорога «Буй – Котельнич» Северной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» | 100 м от оси крайнего железнодорожного пути – до жилой застройки; | Не менее 50% площади зоны санитарного разрыва должно быть озеленено | не соблюдается |
|  |  | не менее 50 м – до границ садовых участков |  |  |

### 1.9.6. Технические охранные зоны инженерных сетей

Охранная зона – территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

В технических охранных зонах инженерных сетей выделяются следующие типы зон:

- Охранные зоны сетей водоснабжения

- Охранные зоны сетей электроснабжения

- Охранные зоны сетей газоснабжения

- Охранные зоны сетей связи

На территории МО «Антроповское сельское поселение» выделяются охранные зоны:

- электрических сетей;

- канализационных сетей;

- водопроводных сетей.

Выводы:

Наличие зон с особыми условиями использования территорий накладывают ограничения на развитие территории МО «Антроповское сельское поселение». Решения проекта генерального плана должны быть направлены на обеспечение:

1.  соблюдения установленных законодательством Российской Федерации режимов использования земель в границах зон с особыми условиями использования территории;

2. выведение  жилой застройки из границ санитарных разрывов, СЗЗ предприятий, коммунально-складских объектов, путем:

- сокращения размеров соответствующих зон (за счёт применения инновационных технологий производства, проведения шумозащитных мероприятий и т.д.);

- расселения жилищного фонда, расположенного в границах санитарных разрывов, СЗЗ предприятий, коммунально-складских объектов;

- запрета осуществления нового жилищного строительства в границах указанных зон.

# 2. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования. Перечень мероприятий по территориальному планированию

## 2.1. Обоснование вариантов решения задач по развитию функционально-планировочной структуры

Развитие Антроповского сельского поселения тесно связано с развитием как Костромской области, так и Антроповского муниципального района в частности. При разработке вариантов развития территории важнейшим условием был учет всего комплекса факторов, оказывающих воздействие на территорию как изнутри, так и извне.

При выборе вариантов развития во внимание были приняты материалы Схемы территориального планирования Костромской области, целевые программы администрации Костромской области, материалы схемы территориального планирования Антроповского муниципального района, целевые программы Правительства Российской Федерации и концептуальные идеи Национальных проектов.

Развитие населенного пункта, направленное на стабилизацию демографической структуры населения, прекращения оттока молодого населения в другие регионы России должно опираться, прежде всего, на формирование новых рабочих мест, обеспечивающих уровень заработной платы не ниже среднего по региону.  При этом, опираясь на материалы Схем территориального планирования района и субъекта Федерации, а также принимая во внимание целевые инвестиционные программы и инвестиционные договора, находящиеся в стадии реализации, перспективными направлениями развития  можно считать деревообработку  и пищевую промышленность.

Для реализации данных вариантов у поселения имеется следующий потенциал:

- наличие территорий, сложившихся, как производственные;

- наличие хороших  транспортных связей, в том числе, обеспеченность имеющихся промышленных и коммунально-складских зон возможностью принятия железнодорожных вагонов и проведения погрузо-разгрузочных работ;

- данные виды деятельности исторически были приоритетными для данной территории, в наличии присутствует сырьевая база и имеется кадровый потенциал;

- в непосредственной близости к имеющимся производственным территориям имеются незастроенные территории из числа земель населенных пунктов, пригодные для дальнейшего освоения.

Для развития экономического комплекса поселения вместе со стабилизацией численности населения (при условии изменения требований к обеспеченности населения жилыми площадями) необходимо предоставить  бесплатные жилые площади молодым специалистам в качестве стимулирования привлечения трудовых резервов в Антроповское поселение. В связи с этим возникает необходимость в формировании дополнительных жилых зон для размещения приблизительно  3000 кв.м. жилой застройки  в виде индивидуальных жилых домов.

Схема территорий, пригодных для размещения жилой застройки, отображает границы территорий, пригодных для размещения жилой застройки, а также их ранжированию по пригодности для размещения застройки.

Таким образом, наиболее рациональными территориями для размещения новой жилой застройки становятся земельные участки, примыкающие с западной стороны к улице Кирова, а также  земельные участки, примыкающие  к улице Белоусова.

## 2.2. Социально-экономическое развитие

### 2.2.1. Обоснование вариантов изменения численности населения

Прогноз изменения численности населения МО «Антроповское сельское поселение» основан на анализе существующей демографической ситуации, а также перспективном развития поселения.

Численность населения, как основная из составляющих для развития территории, положена в основу сценариев развития.

В проекте рассмотрены два сценария изменения численности населения, которые отражены ниже.

Сценарий 1. Инерционный

Инерционный сценарий предполагает, что социально-экономическое развитие поселения будет происходить без целенаправленных управленческих действий и выделения приоритетов развития, будет  продолжаться дальнейший отток молодого и трудоспособного населения, старение населения и дальнейшее ухудшение качества социального капитала. По данному сценарию развития предполагается снижение численности населения поселения к расчетному сроку до уровня 3,62 тыс. человек, таким образом, общая убыль составит 5%.

Изменение численности населения по Сценарию 1 представлено в таблице ниже.

Таблица 24

Численность населения согласно Сценарию 1.

| Показатели | 2009 г. | 2019 г. | 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, тыс. чел. | 3,97 | 3,81 | 3,62 |

Сценарий 2. Оптимальный.

Оптимальный сценарий предполагает значительные изменения в социально-экономическом и инфраструктурном развитии территории, а также в ее пространственной организации. Реализация такого сценария развития возможна лишь при условии качественных изменений управленческих технологий, улучшении инвестиционного климата, повышении конкурентоспособности местных производителей. Данный сценарий предусматривает активизацию государственных и частных инвестиций.

Основными характеристиками данного сценария являются

- В социально-демографической сфере:

- стабилизация численности населения как за счет миграционного прироста, так вследствие расширения естественного воспроизводства;

- замедление оттока трудоспособного населения;

- увеличения численности трудоспособного населения и населения младших возрастов;

- улучшение жилищно-бытовых условий (как в количественном, так и в качественном измерении) населения;

- совершенствование системы социального обслуживания населения;

- приток квалифицированных кадров, в том числе в сферу социального обслуживания и сельское хозяйство.

2. В сфере экономики:

- рост объема промышленного и сельскохозяйственного производства;

- увеличение инвестиций в основной капитал;

- обновление основных фондов и увеличение их стоимости;

- увеличением степени переработки продукции и доли обрабатывающих производств в структуре экономики;

- создание новых рабочих мест;

- рост реальных денежных доходов населения;

- усиление активности и роли малого и среднего бизнеса в экономике.

Таблица 25

Численность населения согласно Сценарию 2.

| Показатели | 2009 г. | 2019 г. | 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, тыс. чел. | 3,97 | 4,07 | 4,28 |

Для разработки проектных решений был принят Сценарий 2 изменения численности населения.

### 2.2.2. Демографический прогноз

На протяжении последних лет на территории МО «Антроповское сельское поселение» наблюдалось постепенное снижение численности населения. Сложившиеся тенденции в спаде рождаемости и естественного прироста в значительной степени отражают сложность переходного периода в нашей стране. Однако, уже сегодня, темпы убыли населения значительно снизились.

Для преломления сложившихся негативных процессов в демографической ситуации и сохранения и поддержания демографического потенциала поселения необходимо достижение высоких темпов экономического роста, реализация национальных и региональных социальных проектов в области демографической политики, улучшения здравоохранения, образования, обеспечения населения доступным жильем, поддержания семьи и детства.

Для стимулирования уровня рождаемости необходимо способствовать укреплению института семьи, росту благосостояния населении, помощи многодетным, молодым и малообеспеченным семьям. Основные направления снижения уровня смертности связаны с предупреждением и снижением материнской и младенческой смертности, увеличением продолжительности жизни за счет сокращения летальных исходов населения трудоспособного возраста, улучшением качества жизни, созданием условий для укрепления здоровья и здорового образа жизни населения.

Проектом рассмотрены инерционный и стабилизационный прогнозы изменения численности населения МО «Антроповское сельское поселение»  методом «передвижки по возрастам».

При расчете численности населения необходимо учитывать, что в период с 2015 г. и до 2019 г. в основную группу фертильного возраста вступит малочисленное поколение рождения 90-х годов.

Инерционная модель, предполагающая сохранение существующих возрастных показателей естественного и механического движения, определяет продолжающееся сокращение численности населения. К 2029 г. численность населения муниципального образования составит 3,81 тыс. чел.

Вариант стабилизации численности населения выполнен с учетом наметившихся в последнее время положительных сдвигов в показателях естественного движения населения, а именно увеличение рождаемости и снижение смертности населения. Для его расчета было принято увеличение коэффициентов рождаемости по периодам: 1,1 (2009-2019 гг.), 1,3 (2019-2029 гг.) по отношению к современному уровню.

Миграционное движение принимается на современном уровне с постепенным увеличением притока на конец первой очереди и расчетный срок в связи со стабилизацией социально-экономической обстановки.

Генеральным планом МО «Антроповское сельское поселение» принимается вариант стабилизации показателей численности населения.

Таблица 26

Инерционный прогноз численности населения

| Совр. сост., 2008 г. | Инерционный прогноз численности населения |
| --- | --- |
|  | 2019 год | 2029год |
| чел. | Естеств. прирост (на 1000 чел.) | Механич. прирост (на 1000 чел.) | Итог, (тыс. чел.) | Естеств. прирост (на 1000 чел.) | Механич. прирост (на 1000 чел.) | Итог, (тыс. чел.) |
| 3971 | -7,8 | +4,5 | 3,81 | -7,7 | +2,7 | 3,62 |

Таблица 27

Прогноз стабилизации численности населения - основной

| Прогноз стабилизации численности населения - основной |
| --- |
| 2019 год | 2029год |
| Естеств. прирост (на 1000 чел.) | Механич. прирост (на 1000 чел.) | Итог (тыс чел.) | Естеств. прирост (на 1000 чел.) | Механич прирост (на 1000 чел.) | Итог (тыс чел.) |
| -7,0 | +5,0 | 4,07 | -5,0 | +10,2 | 4,28 |

Таблица 28

Прогнозируемая численность населения в МО «Антроповское сельское поселение»

| Инерционный прогноз численности населения | Прогноз стабилизации численности населения - основной |
| --- | --- |
| 2019 год | 2029год | 2019 год | 2029год |
| 3,81 | 3,62 | 4,07 | 4,28 |

### 2.2.3. Развитие экономической базы

В период расчетного срока экономической базой МО «Антроповское сельское поселение» будет промышленный комплекс, также в связи с развитием рыночного общества к расчетному сроку произойдет увеличение доли населения, занятого в нематериальном производстве.

В соответствии с инвестиционным паспортом Антроповского района, со схемой территориального планирования района важнейшими отраслями в экономике муниципального образования будут оставаться деревопереработка и лесопереработка, а также сельское хозяйство. При этом важнейшей задачей органов местного самоуправления является формирование условий для реализации конкурентных преимуществ территории в  указанных отраслях на основе:

- создания условий для развития инновационной деятельности;

- совершенствования прозрачности механизмов работы с потенциальным инвестором;

- развития партнерства бизнеса и власти через создание частно-государственного партнерства и совместной реализации стратегических задач в промышленной сфере;

- отвода освоенных территорий (промышленных зон) для реализации производственных инвестиционных проектов.

Проектом генерального плана МО «Антроповское сельское поселение» выделены новые территории в западной и северо-восточной частях поселка, предназначенные для размещения производственных и коммунально-складских объектов.

## 2.3. Обоснование вариантов решения задач по созданию условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания

Создание условий для обеспечения жителей муниципального образования услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания является обязательным для стабильного существования поселения и устойчивого развития.

Характеристики развития объектов питания, торговли и бытового обслуживания находятся в прямой зависимости  от численности населения.  Параметры планируемого развития объектов обслуживания приведены в таблице 29:

Таблица 29

| Наименование показателя | Нормативный показатель | 1-ая очередь (4070) | Расчетный срок (4280) |
| --- | --- | --- | --- |
| Магазины продовольственных товаров | 100 кв.м./1000 жителей | 407 | 428 |
| Магазины непродовольственных товаров | 200 кв.м./1000 жителей | 814 | 456 |
| Рыночные комплексы | 24 кв.м./1000 жителей | 97 | 115 |
| Предприятия общественного питания, | 40 мест на 1000 жителей | 162 | 171 |
| Магазины кулинарии, | 6 кв.м./1000 жителей | 24.5 | 27 |
| прачечные самообслуживания | 10 /1000 жителей | 40 | 23 |
| фабрики-прачечные | 4/1000 жителей | 16 | 17 |
| химчистки самообслуживания | 7.4/1000 жителей | 27.6 | 31.2 |
| Бани | 5мест /1000 жителей | 20 | 22 |

## 2.4. Обоснование вариантов решения задач по организации библиотечного обслуживания населения

К вопросам местного значения поселения относятся организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения (согласно Федеральному закону «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ от 06 октября 2003 г.).

Общим требованием к организации библиотечной системы в сельских поселениях является обязательное обеспечение возможности получения библиотечных услуг во всех населенных пунктах, в том числе, с малой численностью жителей (менее 500 человек).

Перспективное развитие сети библиотечных учреждений предполагает проведение мероприятий по реконструкции и модернизации существующих объектов, повышении  технической оснащенности.

Таблица 30

Потребность в библиотечных учреждениях МО «Антроповское сельское поселение»

| Наименование поселения | численность населения, чел. | Норматив на 1000 населения, тыс. томов | Нормативная потребность, тыс. томов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 г. | 2029 г. |  | 2019 г. | 2029 г. |
| МО «Антроповское сельское поселение» | 4,07 | 4,28 | 7-8 | 28,49 | 34,24 |

Расчет потребности в библиотечных учреждениях выполнен согласно рекомендациям «Методики определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» от 19 октября 1999 г.

Улучшение материально-технического обеспечения и финансирования деятельности библиотечных учреждений должно проходить, в том числе, за счет широкого использования эффективных форм муниципально-частного партнерства.

## 2.5. Обоснование вариантов решения задач по созданию условий для организации досуга и  обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры

К вопросам местного значения поселения относятся создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении (согласно Федеральному закону «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ от 06 октября 2003 г.).

Развитие организаций досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры должно проходить по пути развития и расширения сети учреждений культуры и искусства, повышения качества и количества предоставляемых услуг, сохранения культурно-исторического наследия.

Улучшение материально-технического обеспечения и финансирования деятельности организаций и учреждений культуры, может проходить, в том числе, и за счет широкого использования эффективных форм муниципально-частного партнерства.

Расчет потребности в учреждениях культуры и досуговой деятельности

МО «Антроповское сельское поселение»

Таблица 31

| Наименование показателя | численность населения, чел. | Един. измерения | Норматив на 1000 населения | Нормативная потребность. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 г. | 2029 г. |  |  | 2019 г. | 2029 г. |
| Дома культуры | 4,07 | 4,28 | Мест | 60-70 | 245 | 300 |
| Танцевальные залы | 4,07 | 4,28 | Кв м площади пола | 50-55 | 203 | 235 |
| Кинотеатры | 4,07 | 4,28 | Мест | 25 | 101 | 107 |
| Внешкольные учреждения | 4,07 | 4,28 | Мест | 73-74 | 297 | 317 |

Расчет потребности в учреждениях культуры выполнен согласно рекомендациям СНиП 2.07.01-89( «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

Проектом генерального плана предусматривается:

- новое строительство и реконструкция зданий существующих культурно-просветительных учреждений, и, в первую очередь, - капитальный ремонт учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры;

- проведение мероприятий по качественному совершенствованию уровня информатизации, оснащению учреждений культуры мультимедийными устройствами и обеспечению доступа к всемирной сети «интернет».

Проектом рекомендуется:

- организация новых типов учреждений: многопрофильные центры культурно - досугового назначения, клубы по интересам, семейные, детские развлекательные комплексы и др;

- строительство выставочного здания для размещения передвижных выставок, как музеев страны, так и творчества жителей;

- организация ансамблей народного, в том числе, фольклорного музыкального творчества; устройство конкурсов;

- совершенствование системы детского эстетического и культурологического образования.

## 2.6. Обоснование вариантов решения задач по охране и сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных в границах поселения

- Разработка концепции сохранения и развитии объектов культурного наследия и прилегающих территорий.

- Определение у отдельных объектов культурного наследия четких границ их территории, с введением предмета охраны в документах на  объекты.

- Разработка зон охраны и режимов в связи с их отсутствием у всех объектов культурного наследия, зон охраны и режимов их использования, устанавливаемых в соответствии с законом об объектах культурного наследия РФ.

- Составление структурированной информации о пользователях и собственниках объектов культурного наследия, о наличии охранных договоров, заключенных с ними.

- Введение мониторинга эффективного контроля за состоянием памятников со стороны соответствующих органов охраны памятников.

- Введение практики археологического надзора на территориях предполагаемых в наличии артефактов.

## 2.7. Обоснование вариантов решения задач по обеспечению условий для развития на территории поселения массовой физической культуры и спорта

Согласно Федеральному закону «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ от 06 октября 2003 г.) к вопросам местного значения поселения относится обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.

Правительством Российской Федерации разработана Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 – 2015 годы». Программа предусматривает создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризация массового и профессионального спорта (включая спорт высших достижений) и приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Таблица 32

Расчет потребности в объектах физической культуры и спорта

МО «Антроповское сельское поселение»

| Наименование показателя | численность населения, чел. | Един. измерения | Норматив на 1000 населения | Нормативная потребность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 г. | 2029 г. |  |  | 2019 г. | 2029 г. |
| Плоскостные сооружения | 4,07 | 4,28 | Тыс. кв. м | 1,95 | 7,93 | 8,35 |
| Спортивные залы | 4,07 | 4,28 | Кв. м | 75-80 | 305 | 345 |
| Бассейны | 4,07 | 4,28 | Кв. м зеркала воды | 23-25 | 94 | 107 |

Расчет потребности в объектах физической культуры выполнен согласно рекомендациям СНиП 2.07.01-89( «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», «Методики определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» от 19 октября 1999 г.

Дальнейшее развитие физической культуры и массового спорта предполагает:

- размещение сети учреждений физкультуры и спорта на территории муниципального образования в соответствии с принятыми уровнями обслуживания: муниципальное образование, населённый пункт, жилой район и  микрорайон;

- развитие физической культуры и массового спорта в учреждениях образования поселения (строительство спортивных залов и спортивных площадок, бассейнов при общеобразовательных школах и детских садах);

- реконструкция существующих плоскостных физкультурно-оздоровительных площадок;

- строительство новых плоскостных сооружений;

- строительство плавательного бассейна;

- обеспечение условий для развития специализированных спортивных сооружений для проведения соревнований;

- организация условий для развития объектов физкультуры и спорта для людей с ограниченными возможностями с учётом индивидуальных возможностей  и достижения максимальной обеспеченности.

## 2.8. Обоснование вариантов решения задач по созданию условий для массового отдыха жителей поселения и организации обустройства мест массового отдыха населения.

Основным показателем, оказывающим влияние на развитие системы территорий массового отдыха, является  численность населения, использующего данную территорию.

Учитывая стабилизационный сценарий развития демографической ситуации  в районе, можно говорить о том, что развитие системы территорий, предназначенных для  организации массового отдыха населения, должно носить, прежде всего,  не количественный, а качественный характер. Таким образом, наибольшее значение будет иметь насыщенность  территории объектами рекреационного и зрелищного назначения, такими как павильоны, небольшие зверинцы,  лунопарки и.т.д.

В связи с этим рекомендуется применение мероприятий по повышению качества организации территорий, их инженерной подготовке и благоустройству.

## 2.9. Обоснование вариантов решения задач по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом

### 2.9.1. Водоснабжение

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды питьевого качества

В соответствии с инвестиционным паспортом Антроповского района проектом предусматривается организация централизованной системы водоснабжения. На I очередь и расчетный срок организация централизованной системы водоснабжения  предусматривается поэтапной в зависимости от сроков ввода в эксплуатацию жилья с повышенной степенью благоустроенности. Система водоснабжения обеспечивает хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых, общественных зданиях, хозяйственно-питьевые нужды коммунально-бытовых предприятий и расходы воды на пожаротушение.

В основу определения расходов воды населением положены следующие основные позиции благоустройства территории:

-неблагоустроенная усадебная застройка подключается к поселковому водопроводу с подачей воды от водоразборных колонок.

-благоустроенная усадебная застройка принимается обеспеченной централизованным водоснабжением, газоснабжением и канализацией.

Коэффициент суточной неравномерности принимается равным 1,2. Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято 50 и 60 л/сутки на I очередь и расчетный срок.

Расходы воды для предприятий местной промышленности, обслуживающей население, и прочие расходы приняты в размере 25 % от расхода воды на нужды населения.

Таблица 33

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное л/сут |
| --- | --- |
|  | I-очередь | Расчетный срок |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: - с газоснабжением - водоразборные колонки | 125 50 | 130 50 |

Суточные расходы воды на нужды населения

Таблица 34

| Название населенный пункт | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией | Суммарный расход воды м3/сутки |
| --- | --- | --- |
|  | с газоснабжением | Водопользование из водоразборных колонок |  |
|  | Население чел I очередь расч. срок | Расход воды м3/сутки I очередь расч. срок | Население чел I очередь расч. срок | Расход воды м3/сутки I очередь расч. срок |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с. Антропово | 890 1100 | 111,25 143.00 | 3130 3180 | 156.,50 159,00 | 267.,75 302,00 |
| Итого по Антроповскому сельскому поселению |  | 267.,75 302,00 |

Расходы воды на пожаротушение и свободные напоры

Противопожарный водопровод принимается объединенным с хозяйственно-питьевым.

Расход воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах и расчетное количество одновременных пожаров определяется согласно СНиПу 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» в зависимости  от этажности застройки и расчетной численности населения на оба срока проектирования 0,763 тыс.чел.

На внутреннее пожаротушение принимается 2 струи по 2,5л/сек. каждая, а продолжительность тушения пожара – 3 часа.

При застройке зданиями до 2-х этажей, независимо от степени их огнестойкости, принимаются 1 одновременных пожара с расходом воды на наружное пожаротушение 10 л/сек. на 1 пожар.

Необходимый расход воды на пожаротушение составит на оба срока проектирования:

(2.5х2 +10)х4х1х3600=  216 м3

1000

Хранение противопожарного запаса  воды предусматривается вместе с аварийным объемом в резервуарах чистой воды на площадках водонапорных башен. Максимальный срок восстановления пожарного объема не должен превышать 24 часа. Аварийный объем воды должен обеспечивать производственные нужды по аварийному графику и хозяйственно-питьевые нужды в размере 70% расчетного водопотребления в течение не менее 12 часов. Срок восстановления аварийного объема воды – 36-48 часов.

Объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод принимается низкого давления. При максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении минимальный свободный напор в сети на вводе в здание должен быть не менее 10м  на первый этаж, на каждый последующий этаж добавляется 4м. Максимальный свободный напор в сети не должен превышать 60м. При пожаротушении свободный напор в сети (на уровне поверхности земли) должен быть не менее 10м. Повышение напора производитсяпередвижными автонасосами.

Источники  хозяйственно-питьевого водоснабжения

Источником водоснабжения Антроповского сельского поселения сохраняются подземные воды. Настоящим проектом предусматривается проведение следующих мероприятий:

-сохранение имеющегося потенциала мощности системы водоснабжения за счет проведения необходимых объемов реконструкции, технического перевооружения водозаборных сооружений

-предотвращение загрязнения и истощения источников питьевого водоснабжения за счет ликвидации непригодных к дальнейшей эксплуатации скважин, восстановления зон санитарной охраны на действующих  водозаборных скважинах

С целью воспрепятствования ухудшению качества подземных вод необходимо:

- восстановление опорной государственной сети наблюдений за геологическими скважинами, а также определение статуса скважин, находящихся на территории частных владений;

- разработать нормативную базу, обязывающую всех водопользователей  проводить в обязательном порядке систематические режимные наблюдения и исследования по качеству используемых ими вод;

-разработать нормативные акты, обязывающие предприятия – загрязнители водных ресурсов разработать мероприятия по минимизации вредных выбросов в воду, организация жесткого контроля реализации этих мероприятий

-увеличить пункты забора проб и лабораторий по анализу хоз-питьевой воды и строгое соблюдение периодичности их проведения

Для уменьшения объема потребляемой воды из подземных источников на нужды населения проектом предлагается расход воды на полив территории обеспечить из поверхностных источников. Таким образом, расход воды на хозяйственно-питьевые нужды Антроповского сельского поселения составят  562,45 м3/сутки на I очередь, и 664,50 м3/сутки на расчетный срок строительства, из них на хозяйственно - питьевые нужды населения 267,75 м3/сутки на I очередь, и 302,00 м3/сутки на расчетный срок. Суммарные расходы воды по Антроповскому сельскому поселению представлены в таблице 35.

В случае увеличения водоотбора, для удовлетворения хозяйственно-питьевых нужд Антроповского сельского поселения потребуется бурение новых водозаборных скважин. Местоположение скважин определяется на основании гидрогеологических изысканий, с учетом соблюдения зон санитарной охраны источников водоснабжения.

Также для  достижения нормативных показателей по качеству воды, отпускаемой населению в соответствии с инвестиционным паспортом Антроповского района, предусматривается установка станций обезжелезивания, установок обеззараживания воды ультрафиолетом, замена по мере необходимости магистральных трубопроводов в связи со значительным амортизационным износом.

Обеспечение производственных нужд предприятий Антроповского сельского поселения предусматривается от собственных водозаборных сооружений, которые располагаются непосредственно на территории предприятий.

Зоны санитарной охраны

Первоочередными предложениями по охране водозаборов подземных вод состоит в организации мероприятий  по охране зон санитарной охраны, в пределах которых реализуется система ограничений и запрещений  использования территории и проведения специальных санитарно-оздоровительных и защитных мероприятий, исключающих возможность поступления загрязнения в водозаборы и водоносный горизонт. ЗСО устанавливаются также на всех сооружениях водопровода (водопроводные очистные сооружения, насосные станции, резервуары чистой воды), где организуется особый режим.

Схема водоснабжения

Схема водоснабжения сохраняется и учитывает сложившуюся систему водопроводных сетей, появление новых потребителей.

С целью обеспечения водоснабжением всех населения Антроповского сельского поселения проектом предусматривается бурение новых скважин, строительство новых водонапорных башен, и прокладка водопроводных сетей.

Плановое положение сетей и сооружений по срокам проектирования показано на «Схеме планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения: электроснабжения, водоснабжения и канализации» М 1: 5000

Суммарные расходы питьевой воды на нужды Антроповского сельского поселения, м3/сутки

Таблица 35

| № п/п | Наименование планировочных районов и населенных пунктов | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | среднесуточные, м3/сутки | в сутки наибольшего водопотребления, м3/сутки | среднесуточные, м3/сутки | в сутки наибольшего водопотребления, м3/сутки |
|  |  | Население, чел | Неучтенные расходы (10%) | Промышленность | Полив улиц и зеленых насаждений | Всего (округл.) | Население | Неучтенные расходы (10%) | Промышленность | Полив улиц и зеленых насаждений | Всего (округл.) | Население | Неучтенные расходы (10%) | Промышленность | Полив улиц и зеленых насаждений | Всего (округл.) | Население | Неучтенные расходы (10%) | Промышленность | Полив улиц и зеленых насаждений | Всего (округл.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1. | Антроповское сельское всего водопотребление | 267,75 | 26,77 | 66,93 | 201,0 | 562,45 | 321,3 | 32,13 | 80,31 | 241,20 | 674,94 | 302,00 | 30,20 | 75,5 | 256,8 | 664,50 | 362,40 | 36,24 | 90,60 | 308,1 | 797,34 |

### 2.9.2. Канализация

Расчетные расходы сточных вод

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления.

Расходы стоков от производственных объектов приняты равными водопотреблению промышленности с понижающим коэффициентом 0.9. Коэффициент суточной неравномерности принимается равным 1,1.

Неучтенные расходы приняты дополнительно в размере 5% от среднесуточного водоотведения  (СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения, п.2.5.)

Суточные расходы  сточных вод от населения

Таблица 36

| Название населенный пункт | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией | Суммарный расход воды м3/сутки |
| --- | --- | --- |
|  | с газоснабжением | Водопользование из водоразборных колонок |  |
|  | Население чел I очередь расч. срок | Расход воды м3/сутки I очередь расч. срок | Население чел I очередь расч. срок | Расход воды м3/сутки I очередь расч. срок |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с. Антропово | 890 1100 | 111,25 143.00 | 3130 3180 | 156.,50 159,00 | 267.,75 302,00 |
| Итого по Антроповскому сельскому поселению |  | 267.,75 302,00 |

Суммарные расходы сточных вод Антроповскому сельскому поселению от населения, м3/сутки

Таблица 37

| Наименование планировочных районов и населенных пунктов | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | среднесуточные | в сутки наибольшего водопотребления | среднесуточные | в сутки наибольшего водопотребления |
|  | Население | Неучтенные расходы (5%) | Промышленность | Всего (округл.) | Население | Неучтенные расходы (5%) | Промышленность | Всего (округл.) | Население | Неучтенные расходы (5%) | Промышленность | Всего (округл.) | Население | Неучтенные расходы (5%) | Промышленность | Всего (округл.) |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Всего водоотведение | 267,7 | 13,38 | 60,23 | 341,31 | 294,47 | 14,72 | 66,25 | 375,44 | 302,0 | 15,10 | 67,95 | 385,05 | 332,20 | 16,61 | 73,64 | 422,45 |

Схема канализования

В соответствии с инвестиционным паспортом Антроповского района настоящим проектом предусматривается организация  новой общесплавной системы канализации. В сеть хозяйственно - бытовой канализации принимаются сточные воды жилой и общественной застройки, а также бытовые и загрязненные стоки производственных объектов, которые располагаются на территории с. Антропово. Производственные стоки, принимаемые в поселковую сеть, не должны нарушать работу канализационных сетей и сооружений. Стоки, не отвечающие этому требованию, должны проходить предварительную очистку на локальных очистных сооружениях.

Таким образом, проектом предусматривается следующая схема удаления стоков.

Сточные воды с западной части существующей застройки самотечными сетями канализации поступают на существующую КНС и далее в проектируемую самотечную канализационную сеть, с последующей подачей на проектируемые очистные сооружения полной биологической очистки, обеспечивающие требования к качеству сточных вод поступающих  в водоемы.

Проектируемые очистные сооружения, мощностью 400 м3/сутки рекомендуется разместить на юге с. Антропово, с выпуском очищенных сточных вод  в близ расположенный ручей.

На I -ю очередь строительства в неканализированной застройке предусматриваются водонепроницаемые выгреба, из которых неочищенные стоки подлежат регулярному вывозу на сливную станцию вновь размещаемых  канализационных очистных сооружений с. Антропово

Плановое положение сетей бытовой канализации определяется рельефом территории районов застройки, планировочными решениями генплана. Положение сетей и сооружений по срокам проектирования показано на «Схеме планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения: электроснабжения, водоснабжения и канализации» М 1: 5000.

### 2.9.3. Теплоснабжение

Согласно энергетической стратегии развития России, важнейшими направлениями развития теплоэлектроэнергетики являются реконструкция и создание новых систем теплоснабжения, замещение значительного количества действующих энергоустановок новыми, внедрение высокоэффективных технологий и оборудования, средств измерения и регулирования.

Проектные решения по обеспечению теплом районов новой застройки, разработаны на основании рекомендаций СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство»  и Областной целевой программой  «Развитие газификации Костромской области до 2015 г».

Для обеспечения потребностей в тепле предполагаемой общественно-деловой застройки, на территориях нового строительства возможно размещение проектируемых блок модульных котельных, работающих на газовом топливе. Котельные предполагаются локальными, работающими, в основном, на потребителей конкретного застройщика. Параметры котельных, их размещение и схема подачи тепла потребителям будут определены каждым инвестором индивидуально на последующих стадиях проектирования

В связи с отсутствием системы газоснабжения на территории Антроповского сельского поселения и в соответствии с разработанной  Областной целевой программой « Развитие газификации Костромской области до 2015 г» проектом предусматривается подключение существующих котельных с. Антропово к проектируемой системе газоснабжения по мере реализации программы.

На стадии выполнения Генерального плана выделяются зоны планируемого размещения объектов социального и коммунально-бытового, рекреационно-туристического назначения, а также объектов сервисного обслуживания транзитного транспорта. Вид деятельности и проектные расходы тепла для данных объектов уточняются при выполнении Проекта планировки с учетом требований конкретного инвестора.

Ниже представлен перечень котельных с указанием расчетной нагрузки Гкал/ч, которые подлежат переводу на газовое топливо.

| Таблица 38 |
| --- |
| Сведения о котельных, их потребителях, мощности и стоимости перевода на газовое топливо |
| Наименование населенного пунктов | Наименование котельной | Список обслуживаемых объектов | Максимальный часовой расход (мощность котельной), Гкал/час | Стоимость перевода котельных на газ, млн. руб. |
|  |  |  | Присоединенная нагрузка, Гкал/час | Расчетная нагрузка, Гкал/час | Стоимость перевода на газ одиночной котельной, млн. руб. | Общая стоимость, млн. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| п. Антропово | Центральная котельная | ж/дом, 2482 м3, 24 ч. | 0,5 | 0,79 | 3,792 | 22,349 |
|  |  | ж/дом, 3078 м3, 37 ч. |  |  |  |  |
|  |  | ж/дом, 2593 м3, 21 ч. |  |  |  |  |
|  |  | ж/дом, 2189 м3, 31 ч. |  |  |  |  |
|  |  | Налоговая инспекция, 885 м3 |  |  |  |  |
|  |  | Администрация района, 4421 м3 |  |  |  |  |
|  |  | ж/дом, 2415 м3, 24 ч. |  |  |  |  |
|  |  | ж/дом, 195 м3, 2 ч. |  |  |  |  |
|  |  | ж/дом, 263 м3, 2 ч. |  |  |  |  |
|  |  | ж/дом, 1023 м3, 9 ч. |  |  |  |  |
|  |  | детский сад 4843 м3 на 140 мест |  |  |  |  |
| п. Антропово | Котельная общепита | Универмаг, 6010 м3 | 0,164 | 0,344 | 1,651 |  |
|  |  | Общепит, 2729 м3 |  |  |  |  |
|  |  | ж/дом, 970 м3, 8 ч. |  |  |  |  |
|  |  | ж/дом, 1976 м3, 25 ч. |  |  |  |  |
| п. Антропово | Котельная базы | База МУП АКС, 1830 м3 | 0,033 | 0,047 | 0,226 |  |
| п. Антропово | Котельная адм.здания | администрация 196 м3 | 0,007 | 0,007 | 0,034 |  |
| п. Антропово | Котельная адм.здания | администрация 2000 м3 | 0,03 | 0,052 | 0,250 |  |
| П .Антропово | Котельная конторы-магазина | контора 2000 м3 | 0,05 | 0,05 | 0,240 |  |
| п. Антропово | Котельная адм.здания | администрация 463 м3, отапливаемая площадь 118.1 м2 | 0,01 | 0,012 | 0,058 |  |
| п. Антропово | Котельная адм.здания | администрация 380 м3 | 0,009 | 0,01 | 0,048 |  |
| п. Антропово | Котельная здания СЭС | здание СЭС 840 м3 | 0,033 | 0,033 | 0,158 |  |
| п. Антропово | Котельная ДК | ДК 4272 м3 250 мест | 0,173 | 0,173 | 0,830 |  |
|  |  | спортзал 1743 м3 |  |  |  |  |
| п .Антропово | Котельная библиотеки | библиотека 4186 м3 | 0,096 | 0,108 | 0,518 |  |
| п. Антропово | Котельная адм. здания | Адм. Здание службы судебных приставов 232 м3 | 0,029 | 0,029 | 0,139 |  |
| п. Антропово | Котельная адм.здания | администрация 720 м3 | 0,05 | 0,05 | 0,240 |  |
| п. Антропово | Котельная адм.здания | администрация 1128 м3 | 0,057 | 0,057 | 0,274 |  |
| п. Антропово | Котельная адм.здания | администрация 354 м3 | 0,007 | 0,009 | 0,043 |  |
| п. Антропово | Котельная адм.здания | администрация 924 м3 | 0,037 | 0,037 | 0,178 |  |
| п. Антропово | Котельная | аптека 648 м3 | 0,024 | 0,024 | 0,115 |  |
|  | МУП Аптека-28 |  |  |  |  |  |
| п. Антропово | Отопительная котельная | администрация 1872 м3 | 0,057 | 0,694 | 3,331 |  |
|  |  | гараж №1 с цехами 4320 м3 |  |  |  |  |
|  |  | гараж №2 4080 м3 |  |  |  |  |
|  |  | гараж №3 3900 м3 |  |  |  |  |
| п. Антропово | Отопительная котельная | управление с/х 1116.5 м3 | 0,03 | 0,126 | 0,605 |  |
|  |  | гараж 594 м3 |  |  |  |  |
|  |  | народный суд 942.8 м3 |  |  |  |  |
|  |  | отдел культуры 1200 м3 |  |  |  |  |
|  |  | РОНО 960 м3 |  |  |  |  |
| п. Антропово | Котельная АТС | АТС 672 м3 | 0,015 | 0,017 | 0,082 |  |
| п. Антропово | Котельная телеграфа | телеграф 189 м3 | 0,007 | 0,007 | 0,034 |  |
| п. Антропово | Котельная гаража | гараж 855 м3 | 0,001 | 0,025 | 0,120 |  |
| п. Антропово | Котельная почтампа | почтамп 580 м3 | 0,04 | 0,04 | 0,192 |  |
| п. Антропово | Котельная гаража | гараж 400 м3 | 0,008 | 0,012 | 0,058 |  |
| п. Антропово | Котельная Ветбаклаборатории | ветлаборатория 858 м3 | 0,015 | 0,056 | 0,269 |  |
| п. Антропово | Котельная вокзала | вокзал 4500 м3 | 0,103 | 0,103 | 0,494 |  |
| п. Антропово | Котельная автовокзала | автовокзал 600 м3 | 0 | 0,016 | 0,077 |  |
| п. Антропово | Котельная ЦРБ | ЦРБ, 1 365 м3 | 1,33 | 0,82 | 3,936 |  |
|  |  | пищеблок 720м3 |  |  |  |  |
|  |  | ж/дом 694м3 |  |  |  |  |
|  |  | ж/дом 956м3 |  |  |  |  |
|  |  | ж/дом 1448м3 |  |  |  |  |
|  |  | ж/дом 1147м3 |  |  |  |  |
|  |  | ж/дом 1930м3 |  |  |  |  |
|  |  | Соц.центр,к/мест 25, 1320м3 |  |  |  |  |
|  |  | ж/дом 2369м3 |  |  |  |  |
|  |  | Школа 880 мест 12700м3 |  |  |  |  |
|  |  | школа исскуств 575 м3 |  |  |  |  |
| п. Антропово | Котельная энергетиков | ж/дом 2008м3 | 0,61 | 0,61 | 2,928 |  |
|  |  | ж/дом 2008м3 |  |  |  |  |
|  |  | ж/дом 2008м3 |  |  |  |  |
|  |  | ж/дом 2660м3м3 |  |  |  |  |
|  |  | ж/дом 515м3 |  |  |  |  |
| п. Антропово | Котельная магазина ООО «Добрый» | магазин 1750м3 | 0,034 | 0,034 | 0,163 |  |
| п. Антропово | Котельная магазина ИП Мухин | 1500м3 | 0,012 | 0,012 | 0,058 |  |
| п. Антропово | Котельная магазина | магазин ООО "Велес" 1200 м3 | 0,074 | 0,074 | 0,355 |  |

### 2.9.4. Газоснабжение

Проектом предусматривается 100% газификация всего населения Антроповского сельского поселения.

Основными целями реализации областной целевой программы «Развитие газификации Костромской области до 2015 года» (далее – Программа) являются:

- перевод на природный газ 100% крупных потребителей в промышленно-развитых районах области;

- обеспечение природным газом производителей сельскохозяйственной продукции и жителей сельских районов области в крупных населенных пунктах;

- создание условий для привлечения инвестиций с целью дальнейшего развития в области промышленного и сельскохозяйственного производства

Конечными целями реализации программных мероприятий в области газификации являются:

- выравнивание межрегиональных уровней газификации природным газом муниципальных образований и дальнейшее повышение доли газового топлива в общем топливо-энергетическом балансе;

- сокращение отставания социально-экономического уровня жизни, комфортности труда и быта в сельской местности и создании современной среды обитания.

В соответствии с Областной целевой программой «Развитие газификации в Костромской области до 2015 г» проектом предусматривается строительство межпоселкового газопровода с. Палкино – Помчище – Бедрино – Антропово -  Просек, протяженностью 22 км.

Инвестором строительства межпоселкового газопровода является ООО «Межрегионгаз». Представитель инвестора на территории области - ООО «Костромарегионгаз».

Генеральным проектировщиком межпоселкового газопровода на территории области выступает ОАО “Промгаз” ДОАО “Лорес”.

Заказчик строительства межпоселковых газопроводов – ОАО “Регионгазхолдинг”.

Генподрядчиком строительства межпоселковых газопроводов являются – ОАО “Центргаз” г. Тула, ОАО “Волгогаз” г. Нижний Новгород.

Также проектом предусматривается строительство уличных газовых сетей с отводами на территории с. Антропово общей протяженностью 23.4 км.

Заказчиком строительства уличных газопроводов и газовых котельных является администрация области в лице департамента строительства Костромской области.

Проектировщики проектно-сметной документации определяются по результатам проводимых администрацией Костромской области  подрядных торгов из числа проектных организаций, имеющих соответствующие лицензии, квалифицированный персонал и соответствующий опыт работы.

Генеральные подрядчики для строительства уличных газопроводов и перевода котельных на газ (строительства новых газовых котельных) определяются по результатам проводимых администрацией области подрядных торгов из числа строительных организаций, имеющих соответствующие лицензии, подготовленный и имеющий опыт работы инженерно-технический состав и строительных рабочих, производственно-техническую базу и необходимое оборудование и механизмы.

Система газоснабжения принята трехступенчатой по давлению. Газопроводами высокого давления газ подается на отопительные котельные и газорегуляторные пункты высокого давления (0,6 Мпа), в которых параметры газа редуцируются до параметров среднего давления и уже газопроводами среднего давления газ подается непосредственно потребителям. Таким образом, предусматривается устройство ШГРП среднего давления непосредственно у каждого потребителя для перевода газа среднего давления на низкое, при разработке схем подачи газа конкретному потребителю.

Задачи по установке индивидуальных газорегуляторных пунктов среднего давления и раскладке газопроводов низкого давления будут решаться на последующих стадиях проектирования.

Система  уличных газопроводов представляет собой в основном закольцованную систему.

На стадии выполнения Генерального плана выделяются зоны планируемого размещения объектов социального и коммунально-бытового, рекреационно-туристического назначения. Вид деятельности и проектные расходы газа для  данных объектов уточняются при выполнении Проекта планировки с учетом требований конкретного инвестора.

Таким образом, основные направления, направленные на повышение надежности газораспределительной системы рассматриваемой территории на расчетный срок следующие:

- повышение устойчивости и надежности системы транспортировки газа;

- строительство новых газопроводов;

- мониторинг, диагностирование газовых систем;

- комплексная автоматизированная система измерения расходов и параметров качества газа;

- газификация сельских населенных пунктов должна проводиться с одновременным повышением доли газового топлива в общем энергопотреблении села

- применение  полиэтиленовых труб при строительстве разводящих газовых сетей, что даст ощутимый экономический эффект, позволив сократить стоимость строительства почти в 2 раза;

-оснащение всей системы газоснабжения приборами учета непосредственно у потребителя;

Направление использования природного газа

Таблица 39

| Потребность | Назначение |
| --- | --- |
| Население | На приготовление пищи и горячее водоснабжение. |
| Учреждения здравоохранения, предприятия общественного и коммунально-бытового назначения | На приготовление пищи и горячей воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд, лечебные процедуры и лабораторные нужды, отопление. |
| Местные районные котельные и отопительные печи. | Отопление общественного фонда. |
| Промышленные предприятия. | Отопление, вентиляция и технические нужды. |

### 2.9.5. Электроснабжение

Проектом предусматривается реализация комплекса мероприятий как по новому строительству объектов электроснабжения, так и по модернизации существующих:

- повышение эффективности и экономичности системы передачи электроэнергии путём установления автоматических систем управления, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций,

- монтаж самонесущих изолированных проводов;

- проведение капитального ремонта изношенного оборудования и линий электропередач системы электроснабжения;

- строительство новых распределительных пунктов, монтаж линий электропередач, требуемых для перераспределения нагрузок между существующими потребителями, а также подключения новых потребителей во вновь строящихся жилых микрорайонах и иных объектов

Подсчет потребляемой электрической мощности по проектируемым объектам выполнен на основании «Инструкции по проектированию городских сетей» РД 34.20.185-94 (с изменениями и дополнениями раздела 2), CП 31-110-2003 и аналогам проектируемых сооружений.

На стадии выполнения Генерального плана выделяются зоны планируемого размещения объектов социального и коммунально-бытового, рекреационно-туристического назначения, а также объектов сервисного обслуживания транзитного транспорта. Вид деятельности и проектные электрические нагрузки для  данных объектов уточняются при выполнении Проекта планировки с учетом требований конкретного инвестора.

Электрические нагрузки потребителей районов нового строительства Антроповского сельского поселения приведены в таблице 40.

Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей районов нового строительства Антроповского сельского поселения

Таблица 40

| № п/п | Населенный пункт | Ед. изм. | I очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Удельная норма | Суммарная нагрузка МВт | Удельная норма | Суммарная нагрузка МВт |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Антроповское |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Культурно-бытовая и общественно-деловая застройка | кВт/чел | 0,37 | 1,48 | 0,37 | 1,58 |
| 1.2 | Неучтенные расход 10% |  |  | 0.15 |  | 0.16 |
| 1.3 | Производственные предприятия 25% | МВт |  | 0.37 |  | 0.39 |
|  | Итого по поселению |  |  | 2,00 |  | 2,13 |

Электроснабжение проектируемой застройки Антроповского сельского поселения предусматривается от существующей ПС 110/10 кВ «Антропово-р». Настоящим проектом в случае значительного износа оборудования и увеличения подключаемой нагрузки предусматривается реконструкция ПС 110/10 кВ «Антропово-р», с расширением. Дополнительные мероприятия, необходимые для увеличения надежности электропотребления, будут определены на следующих стадиях проектирования.

## 2.10. Обоснование вариантов решения задач по  содержанию и строительству автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах п. Антропово

При планировании сельских поселений следует предусматривать единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой поселения и прилегающей к нему территории, обеспечивающую удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми функциональными зонами, с другими поселениями системы расселения, объектами, расположенными в пригородной зоне, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

При разработке перечня мероприятий по территориальному планированию территории МО «Антроповское сельское поселение» необходимо выполнение следующих задач:

- обеспечение нормативной геометрии планов трасс улично-дорожной сети;

- обеспечение нормативной геометрии продольных и поперечных профилей  элементов улично-дорожной сети;

- разработать комплекс мероприятий  по обеспечению  соответствия существующих улиц и  дорог требованиям действующих нормативных документов в области технического регулирования;

- обеспечить пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений, число мест хранения автомобилей исходя из уровня автомобилизации на расчетный срок, автомобилей на 1000 чел.:  300-350 легковых автомобилей, включая 3-4 такси и 2-3 ведомственных автомобиля, 45-70 грузовых автомобилей. Число мотоциклов и мопедов на 1000 чел. 200-250 единиц.

- обеспечить беспрепятственный пропуск транзитного транспорта через населенные пункты, при условии обеспечения безопасности  дорожного движения.

- организацию транспортных обходов жилых зон дорогами 2-ой и 3-ей технической категории, при отсутствии возможности  организации безопасного транзитного пропуска транспорта.

- обеспечение  нормативных условий временного хранения автотранспорта на территориях, прилегающих к объектам общественно-делового и культурно-развлекательного, а также рекреационного назначения.

- организация новых въездов на территорию поселения с прилегающих территорий

- повышение пропускной способности основных автомобильных магистралей

- строительство новых дорог V и IV технической категории для обеспечения  транспортного сообщения с отдаленными населенными пунктами и новыми застраиваемыми территориями

- организация безопасного пересечения автомобильных дорог путем создания многоуровневых автомобильных развязок и саморегулируемых перекрестков.

## 2.11. Обоснование вариантов решения задач по  содержанию и строительству железнодорожных мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах п.Антропово

В целях обеспечении безопасности граждан при пересечении железнодорожных путей линии «Буй – Котельнич» Северной железной дороги – филиала ОАО «РЖД», разделяющих п. Антропово на 2 практически равные части, на расчётный срок реализации генерального плана запланировано строительство пешеходного моста над железнодорожными путями. Указанный мост предполагается построить в районе станции Антропово в створе с ул. Октябрьская.

Кроме того, для безопасного пересечения железной дороги легковым и грузовыми автомобилями на расчётный срок реализации генерального плана необходима реконструкция имеющегося в западной части п. Антропово железнодорожного переезда со шлакбаумом с повышением пропускной способности переезда и возможности пропуска большегрузного автотранспорта.

Также для безопасного пересечения железной дороги легковым и грузовыми автомобилями на расчётный срок реализации генерального плана предполагается строительство тоннеля под железной дорогой в восточной части муниципального образования.

## 2.12. Обоснование вариантов решения задач по создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения.

Основными задачами, решаемыми при разработке мероприятий по организации транспортного обслуживания населения являются:

- обеспечение доступности остановочных пунктов общественного транспорта

- организация стабильного движения транспорта путем рационального планирования системы улично-дорожной сети, исключающей возникновение участков напряженности движения.

- функциональное структурирование территорий, обеспечениеединства направлений трудовых передвижений населения.

В связи с этим решения, принимаемые в генеральном плане поселения, должны полностью  раскрывать перспективы развития транспортного сообщения в границах поселения.

Одним из вариантов решения вопроса общественного транспорта в поселке, учитывая достаточную компактность расселения и небольшие размеры поселения в плане, вполне целесообразным решением  является введение внутрипоселкового маршрута, соединяющего жилые зоны,  общественный центр и производственные территории, с выходом в смежные муниципальные образования, из расчета интенсивности движения 1 рейс в час. Это позволит обеспечить быстрый доступ  как населения трудового возраста, так и людей пожилого возраста и маломобильных групп населения к местам приложения труда, общественным зонам и транспортным узлам внешнего сообщения.

Также возможно развитие событий по пути изменения маршрутов существующих автобусов внутрирайонного сообщения, путем включения в их маршруты.

## 2.13. Обоснование вариантов решения задач по организации благоустройства и озеленения территории поселения, использования и охраны городских лесов, расположенных в границах населенных пунктов поселения

Основными направлениями по развитию зеленых насаждений в п. Антропово являются:

1. увеличение площади зеленых насаждений общего пользования;

2. формирование системы озелененных территорий на основе нового зеленого строительства, озеленения и благоустройства санитарно-защитных зон предприятий, придорожных полос.

На проектируемой территории охране и регулированию в использовании подлежат следующие растительные объекты:

- Зеленые насаждения общего пользования

- Лесопарк

- Рудеральная растительность

Мероприятия по охране зеленых насаждений общего пользования

Зеленые насаждения общего пользования в населенном пункте, выполняющие важные санитарно-гигиенические и эстетические функции, должны сохраняться и благоустраиваться.

Для сохранения и повышения эстетических достоинств и санитарно-гигиенических свойств насаждений зоны активного отдыха скверов и парков рекомендуются следующие лесохозяйственные мероприятия:

1.лесопарковые рубки;

2.лесопарковые (декоративные) посадки, дендрологическое обоснование;

3. мероприятия по охране и защите парковых посадок;

4.биотехнические мероприятия.

Лесопарковые рубки.

В насаждениях зоны активного отдыха парков должно быть предусмотрено:

1.Прореживание. Назначается в простых по форме насаждениях до 40 лет, в которых подрост и подлесок не требуют ухода. Таким образом создаются условия для роста и развития главных пород.

2.Рубки ухода за подростом. Они предусматриваются в насаждениях, где верхний полог не требует ухода, а уход за имеющимся подростом необходим. Рубками ухода убирается подрост малоценных пород и подлесок, которые мешают росту и развитию главных пород. При этом регулируется породный состав будущих насаждений и его пространственное размещение.

3.Санитарные рубки. Являются выборочными и предусматривают уборку поврежденных, ослабленных, усыхающих и сухостойных деревьев, которые служат местом размножения стволовых вредителей и болезней. При этом предусматривается сохранение дуплистых деревьев, являющихся местом укрытия или гнездования птиц, за исключением экземпляров, представляющих опасность для отдыхающих.

Мероприятия по дендрологическому обследованию

В парках и скверах требуется работа по посадке зеленых насаждений, которые должны логично и эстетично согласовываться не только между собой, а также с рельефом, планировкой аллей и дорог, архитектурными объектами, водным пространством и др. При этом следует предусматривать посадку таких видов растений, которые обладают хорошими бактерицидными свойствами, например, сосна обыкновенная, дуб красный, ива, ель, можжевельник и др.

При разработке дендрологического обоснования парков и скверов главным образом следует учитывать существующую ландшафтную ситуацию. Главная цель этих обоснований – не нарушить естественность лесных образований и зеленых луговых пространств, корректно и эстетично запроектировать посадку зеленых насаждений. С этой целью могут быть разработаны различные варианты групп и массивов насаждений со скамьями и беседками, с декоративными скульптурами и большими камнями - валунами.

Для усиления эстетических достоинств отдельных участков скверов или парков могут быть применены декоративные посадки и живая изгородь.

Живые изгороди будут усиливать живописность отдельных участков и мест отдыха. С другой стороны, они организуют движение посетителей и закрывают те постройки и объекты, которые снижают эстетические качества ландшафта.

Плотная полоса кустарника, которую можно расположить вдоль дороги, будет служить хорошей естественной шумовой и пылевой защитой от транспорта. Одним из приемов формирования пейзажа в парковом комплексе, имеющем положительное художественное, является включение в композицию посадок естественных камней.

Мероприятия по охране и защите посадок в парках и скверах

Противопожарные мероприятия. Они включают в себя предупредительные мероприятия и систему обнаружения пожаров.

Тушение пожаров предусмотрено производить силами пожарных частей.

1. Предупредительные мероприятия заключаются, прежде всего, в осуществлении строго контроля за соблюдением «Правил пожарной безопасности в лесу», а также в необходимой разъяснительной работе среди отдыхающих путем применения средств наглядной агитации, бесед, лекций и т.п.

2. Система обнаружения пожаров обеспечивается устройством в парках и скверах средств пожарно-охранной сигнализации, регулярным патрулированием работников парков по закрепленной территории.

Мероприятия по защите парковых посадок. В целях сохранения насаждений парков и скверов в нормальном санитарном состоянии необходимо осуществлять следующие лесозащитные мероприятия:

- лесопотологический надзор;

- выборочные санитарные рубки деревьев.

Выборке подлежат деревья сухостойные, усыхающие, а также заселенные стволовыми вредителями и пораженные болезнями.

Биотехнические мероприятия. Биотехнические мероприятия должны быть ориентированы на искусственное поддержание экологически обоснованного видового состава и численности животных, способных обитать в условиях интенсивной рекреационной нагрузки.

Мероприятия по оптимизации рудеральной растительности

Мероприятия по оптимизации рудеральной растительности имеют смысл тогда, когда отсутствует альтернатива иного, более эффективного использования земель (например, под строительство, разбивку сада и т.п.) или когда земли временно пустуют, или на специфических местообитаниях, которые невозможно использовать иным способом (вдоль заборов по обочинам, мелкоконтурные «тупички» и т.п.). Таких случаев бывает достаточно много и игнорировать рудеральную растительность урбоэкосистем весьма нерационально. При оптимизации рудеральной растительности рекомендуются следующие мероприятия:

1. Залужение многолетними травами.

2. Подсев многолетних трав. Применяется в тех случаях, когда провести залужение по полной программе не представляется возможным (например, на крутых склонах) или, когда условия местообитания и особенности местопроизрастания сообщества позволяют ограничиться лишь подсевом (например, на рыхлых богатых почвах залежей, заброшенных огородах, на вспаханных землях).

3. Агротехнические мероприятия

3а. Прополка. Рекомендуется только для борьбы с сорняками на огородах и других возделываемых местах. При применении только вспашки и боронования на непахотных землях рудеральных местообитаний положение только ухудшается – появляются нежелательные пионерные сообщества, нередко ещё более вредоносные, чем предшественники. Эти мероприятия могут применяться только в сочетании с залужением, при разбивке клумб и т.п.

3б. Скашивание. Для уничтожения многих типов сообществ этот приём малоэффективен, так как растения быстро отрастают, образуя семена.

4. Использование сообществ в существующем состоянии. Применяется в тех случаях, когда сообщество может быть полезным для человека, и для местообитания нет другой более ценной альтернативы. Таких случаев бывает много, например, спорышевые сообщества наиболее оптимальны на вытаптываемых площадях дворов, спортивных и детских площадок; другие полезные сообщества – на мелкоконтурных местообитаниях вдоль заборов, во дворах.

Для каждого типа рудеральной растительности с учётом его положительных и отрицательных качеств, экологических и биологических свойств, положения в сукцессионном ряду и др. предлагается определенный набор мероприятий оптимизаций.

## 2.14. Обоснование вариантов решения задач по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора

Основными мероприятиями по организации системы санитарной очистки являются:

1. организация регулярного сбора, транспортировки и удаления ТБО;

2. увеличение охвата сбора ТБО контейнерным способом;

3. обезвреживание и утилизация всех отходов (в том числе, специфических);

4. уборка территорий от мусора, смёта, снега, мытьё усовершенствованных покрытий.

Первоочередными мероприятиями по санитарной очистке территорий являются:

1. контроль за сроками хранения ТБО, своевременный вывоз ТБО;

2. благоустройство мест временного хранения и накопления ТБО;

3. проведение инвентаризации мест захоронений отходов  с целью оценки влияния этих мест на окружающую среду и здоровье человека;

4. разработка Генеральной схемы очистки населенного пункта;

5. организация мониторинга за состоянием компонентов природной среды;

6. ликвидация несанкционированных свалок.

Мероприятия на расчетный срок:

1. внедрение системы раздельного сбора бытовых отходов;

2. усиление системы контроля над несанкционированными свалками и создание условий, исключающих возможность их появления.

Расчет количества ТБО

Расчет возможного количества образования твердых бытовых отходов производится в соответствии со СНиП 2.07.01-89*

Годовая норма накопления отходов на одного жителя принимается:

1. Твердые бытовые отходы 0,3т

2. Смет с улиц и площадей 5 кг с одного квадратного метра твердых покрытий

Расчет образования ТБО

Таблица 41

| № п/п | Объекты образования отходов | Количество образующихся отходов, т/год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь | Расчетный срок |
| 1 | Антроповское сельское поселение | 1221 | 1284 |

Расчет смета с твердых покрытий

Таблица 42

| № п/п | Объекты образования отходов | Количество образующихся отходов, т/год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь | Расчетный срок |
| 1 | Антроповское сельское поселение | 890 | 890 |

Потребные площади для размещения предполагаемого количества отходов составят   0,42га на первую очередь и  0,44 га на расчетный срок.

Дальнейшая работа с целью снижения экологической опасности обращения с ТБО должна проводиться в следующих направлениях:

1.Проведение на территории сельского поселения инвентаризации образующихся и захораниваемых отходов производства и потребления.

2.Разработка местных подзаконных актов по основным положениям федерального закона «Об отходах производства и потребления».

3.Разработка НИР по технологии раздельного сбора, переработки и утилизации отходов производства и потребления.

4.Организация системы эколого-гигиенического образования руководителей предприятий, организаций по обращению с отходами производства и потребления.

5.Организация системы раздельного сбора отходов производства и потребления с целью их использования в качестве сырья; систематически проводить разъяснительную работу с населением по раздельному сбору отходов потребления.

6.Разработка системы жесткого контроля за несанкционированными свалками и создать условия, исключающие возможность их появления.

## 2.15. Обоснование вариантов решения задач по организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения

Оказание услуг населению по организации ритуальных услуг и погребению умерших является сложной технологической задачей. На решение данных  задач оказывает влияние целый набор факторов. Из них основными являются:

- Климатические

- Геологические

- Санитано-эпидимеологические

- Религиозные

- Традиционные

Отсутствие в настоящий момент на территории Антроповского сельского поселения кладбища создает равноценные возможности для  развития системы погребения.

Первый вариант – создание на территории муниципального образования нового сельского кладбища. Такое решение позволяет гарантированно обеспечить полномочия местного органа самоуправления. Однако в структуре муниципального образования отсутствуют территории, которые были бы пригодны для размещения сельского кладбища по санитарно-эпидемиологическим показателям.

Второй вариант развития  - это использование существующих кладбищ, расположенных на прилегающих территориях. Это является наиболее рациональным вариантом, так как позволяет избежать расходов на производство проектно-изыскательских работ, а также  весьма дорогостоящих работ по инженерной подготовке и благоустройству территории нового кладбища. В то же время это также соответствует принятым традициям.

## 2.16. Обоснование вариантов решения задач по решению вопросов, отнесенных к вопросам местного значения муниципального района.

### 2.16.1. Обоснование вариантов решения задач по  организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, организации предоставления дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района, а также организация отдыха детей в каникулярное время.

В сфере образования предусматривается сохранение, качественное совершенствование и увеличение объемов образовательных услуг школ и детских дошкольных учреждений:

- развитие сети дошкольных учреждений различной направленности;

- создание дополнительных бесплатных кружков в общеобразовательной школе.

Расчет нормативной потребности в детских дошкольных учреждениях, общеобразовательных школах проведен согласно процентному охвату детей данным видом обслуживания и рекомендациям «Методики определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» от 19 октября 1999 г.

Потребность в детских дошкольных учреждениях

Таблица 43

| Период | Численность населения, тыс. человек | Норма-тив на 1000 человек | Потреб-ность, мест | Существующее положение, мест | Новое строительство, мест |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 очередь (2019 г.) | 4,07 | 37 | 150 | 115 | 35 |
| Расчетный срок (2029 г.) | 4,28 | 38 | 163 | 115 | 48 |

Необходимо строительство нового детского сада на территории МО «Антроповское сельское поселение». Учреждения дошкольного образования целесообразно размещать в жилых микрорайонах, соблюдая радиус доступности.

Потребность в общеобразовательных учреждениях

Таблица 44

| Период | Численность населения, тыс. человек | Норма-тив на 1000 человек | Потреб-ность, мест | Существующее положение, мест | Новое строительство, мест |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 очередь (2019 г.) | 4,07 | 103 | 420 | 500 | - |
| Расчетный срок (2029 г.) | 4,28 | 105 | 450 | 500 | - |

Мощность существующей общеобразовательной школы в п. Антропово удовлетворит потребности населения в учреждениях данного типа на расчетный срок.

Потребность в учреждениях дополнительного образования детей

Таблица 45

| Период | Численность населения, тыс. человек | Норма-тив на 1000 человек | Потреб-ность, мест | Существующее положение, мест | Новое строительство, мест |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дом детского творчества |
| 1 очередь (2019 г.) | 4,07 | 73 | 297 | 310 | - |
| Расчетный срок (2029 г.) | 4,28 | 74 | 317 | 310 | 7 |
| детско-юношеская спортивная школа |
| 1 очередь (2019 г.) | 4,07 | 20 | 81 | 0 | 81 |
| Расчетный срок (2029 г.) | 4,28 | 22 | 94 | 0 | 94 |

Проектом генерального плана рекомендуется строительство ДЮСШ на территории МО «Антроповское сельское поселение».

Проектом генерального плана предусматривается проведение следующих мероприятий в сфере образования:

- обеспечение условий для повышения уровня образования и квалификации жителей поселения путем развития и расширения сети учреждений образования

- проведения работ по реконструкции и модернизации существующих объектов с повышением их технической оснащенности, и в первую очередь проведение капитального ремонта здания МОУ Антроповская средняя общеобразовательная школа;

- обновление материально-технической базы образовательных учреждений, а именно оснащение общеобразовательных школ, детских садов современным учебным, спортивным оборудованием и мебелью;

- строительство нового детского сада в соответствие с действующими нормативными требованиями;

- обеспечение условий для получения образования или повышения уровня квалификации жителей с ограниченными возможностями;

- учреждение детско-юношеской спортивной школы на базе спортивного комплекса.

### 2.16.2. Обоснование вариантов решения задач по организации оказания на территории муниципального района скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических и больничных учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов.

В проекте генерального плана  предусматривается повышение эффективности работы системы здравоохранения с целью улучшения демографической ситуации, сохранения и укрепления здоровья населения на основе:

- сохранения и качественного совершенствования существующих учреждений здравоохранения;

- расширения практики работы по принципу врачей общей практики, семейных врачей;

- повышения технической оснащенности учреждений здравоохранения;

- увеличения мощностей поликлинических учреждений районного значения на 68 посещений в смену к концу расчетного срока, в том числе, к концу первой очереди (2019 г.) – на 57 посещений в смену.

С 1 января 2006 года стартовал проект «Здоровье», в рамках реализации которого можно выделить три основных направления: повышение приоритетности первичной медико-санитарной помощи, усиление профилактической направленности здравоохранения, расширение доступности высокотехнологичной медицинской помощи.

Основное внимание планируется уделить укреплению первичного медицинского звена (муниципальные поликлиники, участковые больницы) - увеличению зарплаты участковым врачам и медсестрам, оснащению этих медучреждений необходимым оборудованием, переобучению врачей общей практики, введению родовых сертификатов.

Расчет потребности в учреждениях здравоохранения был проведен согласно рекомендациям Постановления Правительства Российской Федерации от 2.10.2009 № 811 «О программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2010 год».

МУЗ «Антроповская центральная районная больница» является объектом районного значения и предусматривает оказание услуг в сфере здравоохранения всему населению Антроповского муниципального района. Таким образом, расчет потребности в объеме мощностей больничных и поликлинических учреждений районного значения п. Антропово был проведен исходя из общей численности населения Антроповского муниципального района.

2019 год

Обоснование объемов медицинской помощи - МО «Антроповское сельское поселение»

| 1. Стационарная медицинская помощь: |  | Численность населения | Процент |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | взрослые | 7 244 | 82,60 |
| Мощность стационаров поселения | 57 | дети | 1 526 | 17,40 |
| Планируемые отделения и профиль коек: |  | всего | 8 770 | 100,00 |
| N п/п | Наименование отделений и профиль коек | Число коек |  |  |  |
| 1. | Терапевтический профиль | 17 | 40,4% |  |  |
| 1.1. | Терапевтические | 10 |  |  |  |
| 1.2. | Ревматологические | 0 | 3 |  |  |
| 1.3. | Кардиологические | 3 |  |  |  |
| 1.4. | Неврологические | 4 |  |  |  |
| 2. | Педиатрический профиль | 2 |  |  |  |
| 2.1. | Педиатрические | 2 |  |  |  |
| 2.2. | Патология новорожденных | 0 |  |  |  |
| 3. | Хирургический профиль | 18 | 31,6% |  |  |
| 3.1. | Хирургические общие | 6 |  |  |  |
| 3.2. | Травматологические и ортопедические | 3 |  |  |  |
| 3.3. | Гинекологические | 3 | 7 |  |  |
| 3.4. | Для беременных и рожениц | 2 |  |  |  |
| 3.5. | Патологии беременности | 2 |  |  |  |
| 3.6. | Для производства абортов | 0 |  |  |  |
| 3.7. | Отоларингологические | 1 |  |  |  |
| 3.8. | Офтальмологические | 1 |  |  |  |
| 4. | Инфекционные | 4 |  |  |  |
|  | ИТОГО | 41 |  |  |  |
|  | Из общего числа коек |  |  |  |  |
|  | - реанимации и интенсивной терапии | 15 |  |  |  |
|  | Кроме того койки сестринского ухода | 16 |  |  |  |
|  | ВСЕГО | 57 |  |  |  |

| 2. Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь: |  |
| --- | --- |
| Планируемое число посещений в год = | 81 022 |  |  | 1,6 |
|  |  |  |  |  | 302 |
| Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений поселения | 168 | посещений в смену |  |
| и количество врачебных должностей |  |  |  |
| N п/п | Наименование специальности | Число посещений | Функция врачебной должности | Расчетное число врачебных должностей | Расчетное число врачебных должностей с учётом округления |
| 1 | Кардиоревматология | 1 927 | 4 118 | 0,47 | 0,25 |
| 2 | Педиатрия | 7 027 | 5 500 | 1,28 | 0,50 |
| 3 | Терапия | 19 775 | 5 322 | 3,72 | 1,50 |
| 4 | Неврология | 4 102 | 5 600 | 0,73 | 0,25 |
| 5 | Инфекционные болезни | 187 | 5 600 | 0,03 | 0,25 |
| 6 | Хирургия | 7 404 | 7 800 | 0,95 | 0,50 |
| 7 | Урология | 920 | 4 813 | 0,19 | 0,25 |
| 8 | Стоматология | 14 325 | 5 500 | 2,60 | 1,00 |
| 9 | Акушерство и гинекология | 6 181 | 5 207 | 1,19 | 0,50 |
| 10 | Отоларингология | 4 359 | 6 200 | 0,70 | 0,25 |
| 11 | Офтальмология | 4 018 | 6 100 | 0,66 | 0,25 |
| 12 | Дерматология | 3 713 | 8 110 | 0,46 | 0,25 |
|  | Итого первичная медико-санитарная помощь |  |  |  | 5,75 |
|  | Кроме того специализированная помощь по передачи полномочий |  |  |  |  |
| 13 | Эндокринология | 756 | 4 250 | 0,18 | 0,25 |
| 14 | Психиатрия | 2 587 | 3 510 | 0,74 | 0,25 |
| 15 | Наркология | 1 087 | 4 200 | 0,26 | 0,25 |
| 16 | Фтизиатрия | 1 681 | 4 060 | 0,41 | 0,25 |
| 17 | Венерология | 973 | 8 500 | 0,11 | 0,25 |
|  | Специализированная помощь по передачи полномочий |  |  |  | 1,25 |
|  | ИТОГО | 81 022 |  | 14,68 | 7,00 |
| Кроме того |  |  |  |  |
| Койки дневного пребывания больных всех типов | 18 |  |  |  |
|  | Мощность поликлинических учреждений в смену |  |
|  | Стоматологическая поликлиника | 14 325 | 30 | посещений в смену |
|  | Детская поликлиника | 10 817 | 22 | посещений в смену |
|  | Поликлиника для взрослых | 55 880 | 116 | посещений в смену |
|  | в том числе женская консультация | 6 181 | 13 | посещений в смену |

|  |  |  |  |  | Численность населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Дети и под- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ростки |  | Взрослые | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 526 |  | 7 244 |  | 8 770 |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчёт объёмов медицинской помощи - МО "Антроповский район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расчётная численность населения | 8 770 |  | человек |  |  |  |  |  | Число посещений на одного жителя в год = | 9,239 |
|  | 2019 год |  |  |  |  | 17,40 |  | 82,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 1 - Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РФ | 22,00 |  | 78,00 | 0,79 |  | 1,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Специальность | Число посещений на 1000 населения по ТПГГ РФ | Число посещений на 1000 населения по району (скорректированный показатель) | Планируемое число посещений | Расчетное число посещений |
| N |  |  |  | Для взрослых | Для детей | Всего | Клинический уровень | Районный уровень |
| п/п |  |  |  |  |  |  | Для взрос-лых | Для детей | Всего | Для взрос-лых | Для детей | Всего |
|  | 1000 | Взрослые | Дети | Всего | Взрослые | Дети | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Кардиоревматология | 182,8 | 32,8 | 215,6 | 193,8 | 25,9 | 219,7 | 1 700 | 227 | 1 927 |  |  | 0 | 1 700 | 227 | 1 927 |
| 2 | Педиатрия |  | 1 014,3 | 1 014,3 | 0,0 | 801,3 | 801,3 | 0 | 7 027 | 7 027 |  |  | 0 | 0 | 7 027 | 7 027 |
| 3 | Терапия | 2 127,3 |  | 2 127,3 | 2 254,9 | 0,0 | 2 254,9 | 19 775 | 0 | 19 775 |  |  |  | 19 775 | 0 | 19 775 |
| 4 | Эндокриноллогия | 79,9 | 1,9 | 81,8 | 84,7 | 1,5 | 86,2 | 743 | 13 | 756 |  |  | 0 | 743 | 13 | 756 |
| 5 | Аллергология | 6,7 | 3,0 | 9,7 | 7,1 | 2,4 | 9,5 | 62 | 21 | 83 | 62 | 21 | 83 |  |  | 0 |
| 6 | Неврология | 400,0 | 55,4 | 455,4 | 424,0 | 43,8 | 467,8 | 3 718 | 384 | 4 102 |  |  |  | 3 718 | 384 | 4 102 |
| 7 | Инфекционные болезни | 11,2 | 12,0 | 23,2 | 11,9 | 9,5 | 21,4 | 104 | 83 | 187 |  |  |  | 104 | 83 | 187 |
| 8 | Хирургия | 717,1 | 106,5 | 823,6 | 760,1 | 84,1 | 844,2 | 6 666 | 738 | 7 404 |  |  |  | 6 666 | 738 | 7 404 |
| 9 | Урология | 96,2 | 3,5 | 99,7 | 102,0 | 2,8 | 104,8 | 895 | 25 | 920 |  |  |  | 895 | 25 | 920 |
| 10 | Стоматология | 1 322,3 | 293,4 | 1 615,7 | 1 401,6 | 231,8 | 1 633,4 | 12 292 | 2 033 | 14 325 |  |  |  | 12 292 | 2 033 | 14 325 |
| 11 | Акушерство и гинекология | 664,1 | 1,1 | 665,2 | 703,9 | 0,9 | 704,8 | 6 173 | 8 | 6 181 |  |  |  | 6 173 | 8 | 6 181 |
| 12 | Отоларингология | 367,2 | 136,6 | 503,8 | 389,2 | 107,9 | 497,1 | 3 413 | 946 | 4 359 |  |  |  | 3 413 | 946 | 4 359 |
| 13 | Офтальмология | 367,2 | 87,3 | 454,5 | 389,2 | 69,0 | 458,2 | 3 413 | 605 | 4 018 |  |  |  | 3 413 | 605 | 4 018 |
| 14 | Дерматология | 363,4 | 48,4 | 411,8 | 385,2 | 38,2 | 423,4 | 3 378 | 335 | 3 713 |  |  |  | 3 378 | 335 | 3 713 |
| 15 | Психиатрия | 245,9 | 43,4 | 289,3 | 260,7 | 34,3 | 295,0 | 2 286 | 301 | 2 587 |  |  | 0 | 2 286 | 301 | 2 587 |
| 16 | Наркология | 116,9 |  | 116,9 | 123,9 | 0,0 | 123,9 | 1 087 | 0 | 1 087 |  |  | 0 | 1 087 | 0 | 1 087 |
| 17 | Фтизиатрия | 167,4 | 18,1 | 185,5 | 177,4 | 14,3 | 191,7 | 1 556 | 125 | 1 681 |  |  | 0 | 1 556 | 125 | 1 681 |
| 18 | Венерология | 104,6 |  | 104,6 | 110,9 | 0,0 | 110,9 | 973 | 0 | 973 |  |  | 0 | 973 | 0 | 973 |
|  | В С Е Г О | 7 340,2 | 1 857,7 | 9 197,9 | 7 780,5 | 1 467,7 | 9 248,2 | 68 234 | 12 871 | 81 105 | 62 | 21 | 83 | 68 172 | 12 850 | 81 022 |
|  | в том числе по Базовой программе ОМС | 6 705,40 | 1 796,20 | 8 501,60 | 7 107,60 | 1 419,10 | 8 526,70 | 62 332 | 12 445 | 74 777 | 62 | 21 | 83 | 62 270 | 12 424 | 74 694 |

|  |  |  |  |  |  | Численность населения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Дети и под- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ростки |  | Взрослые | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 526 |  | 7 244 | 8 770 |  |  |
|  | Расчёт объёмов медицинской помощи - МО "Антроповский район" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расчётная численность населения | 8 770 |  | человек |  |  |  |  |  |  |
|  | 2019 год |  |  |  |  | 17,40 |  | 82,60 |  |  |  |
|  | Раздел 2 - Стационарная медицинская помощь |  |  |  |
|  |  | РФ | 22,00 |  | 78,00 | 0,79 |  | 1,06 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Число коек на 1000 населения |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | с учетом клинического уровня = 13,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Число коек на 1000 населения |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | только уровня района = 9,9 |

| N п/п | Профиль отделений (коек) | Число койко-дней на 1000 населения по ТПГГ РФ | Число койко-дней на 1000 населения (скорректированный норматив) | Среднее число дней лечения на койке | Время простоя койки на рем. | Коэффициент простоя | Оборот койки | Работа койки в год | Число койко-дней на взрослое население | Необходимое число коек для взр. | Фактически развернуто коек для взр. | Число койко-дней на детское населе-ние | Необходимое число коек для дет. | Фактически развернуто коек для дет. | Ито-го развернуто коек | Расчетное число коек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Клинический уровень | Районный уровень |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Для взрослых | Для детей | Все-го | Для взрослых | Для детей | Всего |
|  | 1000 | Взрослые | Дети | Всего | Взрослые | Дети | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 | Кардиологические | 106,84 | 5,36 | 112,20 | 113,25 | 4,23 | 117,48 | 17,3 | 0 | 1,0 | 19,95 | 345 | 993 | 3 | 40 | 37 | 0 |  | 40 |  |  | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | Ревматологические | 15,69 | 0,64 | 16,33 | 16,63 | 0,51 | 17,14 | 20,4 | 0 | 1,0 | 17,06 | 348 | 146 | 0 |  | 4 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Гастроэнтерологические | 40,98 | 9,23 | 50,21 | 43,44 | 7,29 | 50,73 | 15,8 | 0 | 1,0 | 21,73 | 343 | 381 | 1 |  | 64 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 |
| 4 | Пульмонологические | 44,36 | 7,81 | 52,17 | 47,02 | 6,17 | 53,19 | 20,5 | 0 | 1,0 | 16,98 | 348 | 412 | 1 |  | 54 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 |
| 5 | Эндокринологические (т) | 22,75 | 1,86 | 24,61 | 24,12 | 1,47 | 25,59 | 16,4 | 0 | 1,0 | 20,98 | 344 | 212 | 1 |  | 13 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 |
| 6 | Нефрологические (т) | 8,61 | 4,96 | 13,57 | 9,13 | 3,92 | 13,05 | 12,2 | 0 | 1,0 | 27,65 | 337 | 80 | 0 |  | 34 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 7 | Гематологические | 8,58 | 2,59 | 11,17 | 9,09 | 2,05 | 11,14 | 20,8 | 0 | 1,0 | 16,74 | 348 | 80 | 0 |  | 18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 8 | Аллергологические | 5,22 | 0,72 | 5,94 | 5,53 | 0,57 | 6,10 | 14,8 | 0 | 1,0 | 23,10 | 342 | 48 | 0 |  | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 9 | Педиатрические | 0,00 | 113,04 | 113,04 | 0,00 | 89,30 | 89,30 | 9,0 | 0 | 1,0 | 36,50 | 329 | 0 | 0 | 30 | 783 | 2 |  | 30 |  |  | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | Терапевтические (общие) | 353,44 | 0,00 | 353,44 | 374,65 | 0,00 | 374,65 | 14,6 | 0 | 1,0 | 23,40 | 342 | 3 286 | 10 | 40 | 0 | 0 |  | 40 |  |  | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 11 | Патология новорожденных | 0,00 | 20,76 | 20,76 | 0,00 | 16,40 | 16,40 | 17,3 | 0 | 2,0 | 18,91 | 327 | 0 | 0 | 10 | 144 | 0 |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Травматологические | 72,36 | 8,58 | 80,94 | 76,70 | 6,78 | 83,48 | 12,4 | 0 | 1,0 | 27,24 | 338 | 673 | 2 | 40 | 59 | 0 |  | 40 |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | Ортопедические | 19,14 | 4,91 | 24,05 | 20,29 | 3,88 | 24,17 | 27,5 | 0 | 1,0 | 12,81 | 352 | 178 | 1 |  | 34 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Урологические | 36,07 | 2,84 | 38,91 | 38,23 | 2,24 | 40,47 | 9,5 | 0 | 1,0 | 34,76 | 330 | 335 | 1 |  | 20 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 |
| 15 | Нейрохирургические | 16,28 | 1,35 | 17,63 | 17,26 | 1,07 | 18,33 | 8,8 | 0 | 1,0 | 37,24 | 328 | 151 | 0 |  | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 16 | Ожоговые | 5,11 | 1,85 | 6,96 | 5,42 | 1,46 | 6,88 | 17,4 | 0 | 2,0 | 18,81 | 327 | 48 | 0 |  | 13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 17 | Челюстно-лицевой хирургии | 6,18 | 1,44 | 7,62 | 6,55 | 1,14 | 7,69 | 6,9 | 0 | 1,0 | 46,20 | 319 | 57 | 0 |  | 10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 18 | Торокальной | 6,49 | 0,49 | 6,98 | 6,88 | 0,39 | 7,27 | 14,0 | 0 | 1,0 | 24,33 | 341 | 60 | 0 |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 19 | Проктологические | 5,49 | 0,38 | 5,87 | 5,82 | 0,30 | 6,12 | 9,8 | 0 | 1,0 | 33,80 | 331 | 51 | 0 |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 20 | Кардиохирургические | 3,21 | 0,86 | 4,07 | 3,40 | 0,68 | 4,08 | 13,6 | 0 | 1,0 | 25,00 | 340 | 30 | 0 |  | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 21 | Сосудистой хирургии | 8,01 | 0,43 | 8,44 | 8,49 | 0,34 | 8,83 | 15,5 | 0 | 1,0 | 22,12 | 343 | 74 | 0 |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 22 | Эндокринологические (х) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,0 | 0 | 1,0 | 22,81 | 342 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 23 | Нефрологические (х) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,0 | 0 | 1,0 | 28,08 | 337 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 24 | Хирургические (общие) | 197,74 | 22,01 | 219,75 | 209,60 | 17,39 | 226,99 | 8,3 | 0 | 1,0 | 39,25 | 326 | 1 838 | 6 | 60 | 153 | 0 | 10 | 70 |  |  | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 25 | Онкологические | 80,57 | 2,67 | 83,24 | 85,40 | 2,11 | 87,51 | 14,2 | 0 | 1,0 | 24,01 | 341 | 749 | 2 |  | 19 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 |
| 26 | Гинекологические | 121,41 | 0,72 | 122,13 | 128,69 | 0,57 | 129,26 | 6,1 | 0 | 0,5 | 55,30 | 337 | 1 129 | 3 | 33 | 5 | 0 |  | 33 |  |  | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 27 | Отоларингологические | 25,49 | 12,74 | 38,23 | 27,02 | 10,06 | 37,08 | 6,7 | 0 | 1,0 | 47,40 | 318 | 237 | 1 | 20 | 88 | 0 |  | 20 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | Офтальмологические | 32,21 | 5,66 | 37,87 | 34,14 | 4,47 | 38,61 | 9,0 | 0 | 1,0 | 36,50 | 329 | 299 | 1 | 20 | 39 | 0 |  | 20 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | Неврологические | 133,00 | 12,59 | 145,59 | 140,98 | 9,95 | 150,93 | 16,3 | 0 | 1,0 | 21,10 | 344 | 1 236 | 4 | 40 | 87 | 0 |  | 40 |  |  | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 30 | Дерматологические | 32,59 | 7,58 | 40,17 | 34,55 | 5,99 | 40,54 | 14,8 | 0 | 1,0 | 23,10 | 342 | 303 | 1 |  | 53 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 |
| 31 | Инфекционные | 71,06 | 70,87 | 141,93 | 75,32 | 55,99 | 131,31 | 9,5 | 0 | 2,0 | 31,74 | 302 | 661 | 2 | 25 | 491 | 2 |  | 25 |  |  | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 32 | Для беременных и рожениц | 75,10 | 0,00 | 75,10 | 79,61 | 0,00 | 79,61 | 9,7 | 0 | 2,0 | 31,20 | 303 | 698 | 2 | 25 | 0 | 0 |  | 25 |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 33 | Патологии беременности | 56,04 | 0,00 | 56,04 | 59,40 | 0,00 | 59,40 | 11,7 | 0 | 1,0 | 28,74 | 336 | 521 | 2 | 40 | 0 | 0 |  | 40 |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 34 | Психиатрические | 435,43 | 25,72 | 461,15 | 461,56 | 20,32 | 481,88 | 72,9 | 0 | 1,0 | 4,94 | 360 | 4 048 | 11 |  | 178 | 0 |  | 0 | 11 | 0 | 11 |  |  | 0 |
| 35 | Наркологические | 65,55 | 0,00 | 65,55 | 69,48 | 0,00 | 69,48 | 13,8 | 0 | 1,0 | 24,66 | 340 | 609 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 |
| 36 | Фтизиатрические | 315,20 | 19,65 | 334,85 | 334,11 | 15,52 | 349,63 | 79,4 | 0 | 1,0 | 4,54 | 360 | 2 930 | 8 |  | 136 | 0 |  | 0 | 8 | 0 | 8 |  |  | 0 |
| 37 | Венерологические | 7,15 | 1,60 | 8,75 | 7,58 | 1,26 | 8,84 | 11,9 | 0 | 1,0 | 28,29 | 337 | 66 | 0 |  | 11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 38 | Для производства абортов | 7,24 | 0,00 | 7,24 | 7,67 | 0,00 | 7,67 | 1,5 | 0 | 0,5 | 182,50 | 274 | 67 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | В С Е Г О | 2 440,59 | 371,91 | 2 812,50 | 2 587,01 | 293,82 | 2 880,83 |  |  |  |  | 366 | 22 686 | 65 | 426 | 2 576 | 4 | 10 | 436 | 28 | 0 | 28 | 37 | 4 | 41 |
|  | в том числе по Базовой программе ОМС | 1 617,26 | 324,94 | 1 942,20 | 1 714,28 | 256,72 | 1 971,00 |  |  |  |  | 360 | 15 033 | 44 | 426 | 2 251 | 4 | 10 | 436 | 7 | 0 | 7 | 37 | 4 | 41 |
|  | Кроме того |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Восстановительного лечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  | 30 |
|  | Сестринского ухода |  |  |  |  |  | 1,8 |  |  |  |  |  |  | 16 | 70 |  |  |  | 70 |  |  |  | 16 |  | 16 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 526 |  |  |  | 536 |  |  |  | 83 | 4 | 87 |

| Обоснование объемов медицинской помощи - МО "Антроповское сельское поселение" | 2029 год |
| --- | --- |
| 1. Стационарная медицинская помощь: |  | Численность населения | Процент |
|  |  |  | взрослые | 7 717 | 82,10 |
| Мощность стационаров поселения | 61 | дети | 1 683 | 17,90 |
| Планируемые отделения и профиль коек: |  | всего | 9 400 | 100,00 |
| N п/п | Наименование отделений и профиль коек | Число коек |  |  |  |
| 1. | Терапевтический профиль | 17 | 39,3% |  |  |
| 1.1. | Терапевтические | 10 |  |  |  |
| 1.2. | Ревматологические | 0 | 3 |  |  |
| 1.3. | Кардиологические | 3 |  |  |  |
| 1.4. | Неврологические | 4 |  |  |  |
| 2. | Педиатрический профиль | 3 |  |  |  |
| 2.1. | Педиатрические | 3 |  |  |  |
| 2.2. | Патология новорожденных | 0 |  |  |  |
| 3. | Хирургический профиль | 20 | 32,8% |  |  |
| 3.1. | Хирургические общие | 7 |  |  |  |
| 3.2. | Травматологические и ортопедические | 3 |  |  |  |
| 3.3. | Гинекологические | 4 | 8 |  |  |
| 3.4. | Для беременных и рожениц | 2 |  |  |  |
| 3.5. | Патологии беременности | 2 |  |  |  |
| 3.6. | Для производства абортов | 0 |  |  |  |
| 3.7. | Отоларингологические | 1 |  |  |  |
| 3.8. | Офтальмологические | 1 |  |  |  |
| 4. | Инфекционные | 4 |  |  |  |
|  | ИТОГО | 44 |  |  |  |
|  | Из общего числа коек |  |  |  |  |
|  | - реанимации и интенсивной терапии | 15 |  |  |  |
|  | Кроме того койки сестринского ухода | 17 |  |  |  |
|  | ВСЕГО | 61 |  |  |  |

| 2. Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь: |  |
| --- | --- |
| Планируемое число посещений в год = | 86 505 |  |  | 1,6 |
|  |  |  |  |  | 302 |
| Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений поселения | 179 | посещений в смену |  |
| и количество врачебных должностей |  |  |  |
| N п/п | Наименование специальности | Число посещений | Функция врачебной должности | Расчетное число врачебных должностей | Расчетное число врачебных должностей с учётом округления |
| 1 | Кардиоревматология | 2 054 | 4 118 | 0,50 | 0,25 |
| 2 | Педиатрия | 7 723 | 5 500 | 1,40 | 0,50 |
| 3 | Терапия | 20 997 | 5 322 | 3,95 | 1,50 |
| 4 | Неврология | 4 370 | 5 600 | 0,78 | 0,25 |
| 5 | Инфекционные болезни | 202 | 5 600 | 0,04 | 0,25 |
| 6 | Хирургия | 7 889 | 7 800 | 1,01 | 0,50 |
| 7 | Урология | 975 | 4 813 | 0,20 | 0,25 |
| 8 | Стоматология | 15 285 | 5 500 | 2,78 | 1,00 |
| 9 | Акушерство и гинекология | 6 563 | 5 207 | 1,26 | 0,50 |
| 10 | Отоларингология | 4 665 | 6 200 | 0,75 | 0,25 |
| 11 | Офтальмология | 4 290 | 6 100 | 0,70 | 0,25 |
| 12 | Дерматология | 3 955 | 8 110 | 0,49 | 0,25 |
|  | Итого первичная медико-санитарная помощь |  |  |  | 5,75 |
|  | Кроме того специализированная помощь по передачи полномочий |  |  |  |  |
| 13 | Эндокринология | 803 | 4 250 | 0,19 | 0,25 |
| 14 | Психиатрия | 2 758 | 3 510 | 0,79 | 0,25 |
| 15 | Наркология | 1 153 | 4 200 | 0,27 | 0,25 |
| 16 | Фтизиатрия | 1 791 | 4 060 | 0,44 | 0,25 |
| 17 | Венерология | 1 032 | 8 500 | 0,12 | 0,25 |
|  | Специализированная помощь по передачи полномочий |  |  |  | 1,25 |
|  | ИТОГО | 86 505 |  | 15,67 | 7,00 |
| Кроме того |  |  |  |  |
| Койки дневного пребывания больных всех типов | 19 |  |  |  |
|  | Мощность поликлинических учреждений в смену |  |
|  | Стоматологическая поликлиника | 15 285 | 32 | посещений в смену |
|  | Детская поликлиника | 11 887 | 25 | посещений в смену |
|  | Поликлиника для взрослых | 59 333 | 123 | посещений в смену |
|  | в том числе женская консультация | 6 563 | 14 | посещений в смену |

|  |  |  |  |  | Численность населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Дети и под- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ростки |  | Взрослые | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 683 |  | 7 717 |  | 9 400 |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчёт объёмов медицинской помощи - МО "Антроповский район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расчётная численность населения | 9 400 |  | человек |  |  |  |  |  | Число посещений на одного жителя в год = | 9,203 |
|  | 2029 год |  |  |  |  | 17,90 |  | 82,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 1 - Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РФ | 22,00 |  | 78,00 | 0,81 |  | 1,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Специальность | Число посещений на 1000 населения по ТПГГ РФ | Число посещений на 1000 населения по району (скорректированный показатель) | Планируемое число посещений | Расчетное число посещений |
| N |  |  |  | Для взрослых | Для детей | Всего | Клинический уровень | Районный уровень |
| п/п |  |  |  |  |  |  | Для взрос-лых | Для детей | Всего | Для взрос-лых | Для детей | Всего |
|  | 1000 | Взрослые | Дети | Всего | Взрослые | Дети | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Кардиоревматология | 182,8 | 32,8 | 215,6 | 191,9 | 26,6 | 218,5 | 1 804 | 250 | 2 054 |  |  | 0 | 1 804 | 250 | 2 054 |
| 2 | Педиатрия |  | 1 014,3 | 1 014,3 | 0,0 | 821,6 | 821,6 | 0 | 7 723 | 7 723 |  |  | 0 | 0 | 7 723 | 7 723 |
| 3 | Терапия | 2 127,3 |  | 2 127,3 | 2 233,7 | 0,0 | 2 233,7 | 20 997 | 0 | 20 997 |  |  |  | 20 997 | 0 | 20 997 |
| 4 | Эндокриноллогия | 79,9 | 1,9 | 81,8 | 83,9 | 1,5 | 85,4 | 789 | 14 | 803 |  |  | 0 | 789 | 14 | 803 |
| 5 | Аллергология | 6,7 | 3,0 | 9,7 | 7,0 | 2,4 | 9,4 | 66 | 23 | 89 | 66 | 23 | 89 |  |  | 0 |
| 6 | Неврология | 400,0 | 55,4 | 455,4 | 420,0 | 44,9 | 464,9 | 3 948 | 422 | 4 370 |  |  |  | 3 948 | 422 | 4 370 |
| 7 | Инфекционные болезни | 11,2 | 12,0 | 23,2 | 11,8 | 9,7 | 21,5 | 111 | 91 | 202 |  |  |  | 111 | 91 | 202 |
| 8 | Хирургия | 717,1 | 106,5 | 823,6 | 753,0 | 86,3 | 839,3 | 7 078 | 811 | 7 889 |  |  |  | 7 078 | 811 | 7 889 |
| 9 | Урология | 96,2 | 3,5 | 99,7 | 101,0 | 2,8 | 103,8 | 949 | 26 | 975 |  |  |  | 949 | 26 | 975 |
| 10 | Стоматология | 1 322,3 | 293,4 | 1 615,7 | 1 388,4 | 237,7 | 1 626,1 | 13 051 | 2 234 | 15 285 |  |  |  | 13 051 | 2 234 | 15 285 |
| 11 | Акушерство и гинекология | 664,1 | 1,1 | 665,2 | 697,3 | 0,9 | 698,2 | 6 555 | 8 | 6 563 |  |  |  | 6 555 | 8 | 6 563 |
| 12 | Отоларингология | 367,2 | 136,6 | 503,8 | 385,6 | 110,6 | 496,2 | 3 625 | 1 040 | 4 665 |  |  |  | 3 625 | 1 040 | 4 665 |
| 13 | Офтальмология | 367,2 | 87,3 | 454,5 | 385,6 | 70,7 | 456,3 | 3 625 | 665 | 4 290 |  |  |  | 3 625 | 665 | 4 290 |
| 14 | Дерматология | 363,4 | 48,4 | 411,8 | 381,6 | 39,2 | 420,8 | 3 587 | 368 | 3 955 |  |  |  | 3 587 | 368 | 3 955 |
| 15 | Психиатрия | 245,9 | 43,4 | 289,3 | 258,2 | 35,2 | 293,4 | 2 427 | 331 | 2 758 |  |  | 0 | 2 427 | 331 | 2 758 |
| 16 | Наркология | 116,9 |  | 116,9 | 122,7 | 0,0 | 122,7 | 1 153 | 0 | 1 153 |  |  | 0 | 1 153 | 0 | 1 153 |
| 17 | Фтизиатрия | 167,4 | 18,1 | 185,5 | 175,8 | 14,7 | 190,5 | 1 653 | 138 | 1 791 |  |  | 0 | 1 653 | 138 | 1 791 |
| 18 | Венерология | 104,6 |  | 104,6 | 109,8 | 0,0 | 109,8 | 1 032 | 0 | 1 032 |  |  | 0 | 1 032 | 0 | 1 032 |
|  | В С Е Г О | 7 340,2 | 1 857,7 | 9 197,9 | 7 707,3 | 1 504,8 | 9 212,1 | 72 450 | 14 144 | 86 594 | 66 | 23 | 89 | 72 384 | 14 121 | 86 505 |
|  | в том числе по Базовой программе ОМС | 6 705,40 | 1 796,20 | 8 501,60 | 7 040,80 | 1 454,90 | 8 495,70 | 66 185 | 13 675 | 79 860 | 66 | 23 | 89 | 66 119 | 13 652 | 79 771 |

|  |  |  |  |  |  | Численность населения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Дети и под- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ростки |  | Взрослые | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 683 |  | 7 717 | 9 400 |  |  |
|  | Расчёт объёмов медицинской помощи - МО "Антроповский район" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расчётная численность населения | 9 400 |  | человек |  |  |  |  |  |  |
|  | 2029 год |  |  |  |  | 17,90 |  | 82,10 |  |  |  |
|  | Раздел 2 - Стационарная медицинская помощь |  |  |  |
|  |  | РФ | 22,00 |  | 78,00 | 0,81 |  | 1,05 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Число коек на 1000 населения |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | с учетом клинического уровня = 13,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Число коек на 1000 населения |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | только уровня района = 9,7 |

| N п/п | Профиль отделений (коек) | Число койко-дней на 1000 населения по ТПГГ РФ | Число койко-дней на 1000 населения (скорректированный норматив) | Среднее число дней лечения на койке | Время простоя койки на рем. | Коэффициент простоя | Оборот койки | Работа койки в год | Число койко-дней на взрослое население | Необходимое число коек для взр. | Фактически раз-вернуто коек для взр. | Число койко-дней на детское население | Необходимое число коек для дет. | Фактически развернуто коек для дет. | Итого развернуто коек | Расчетное число коек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Клинический уровень | Районный уровень |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Для взрослых | Для детей | Всего | Для взрослых | Для детей | Всего |
|  | 1000 | Взрослые | Дети | Всего | Взрослые | Дети | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 | Кардиологические | 106,84 | 5,36 | 112,20 | 112,18 | 4,34 | 116,52 | 17,3 | 0 | 1,0 | 19,95 | 345 | 1 054 | 3 | 40 | 41 | 0 |  | 40 |  |  | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | Ревматологические | 15,69 | 0,64 | 16,33 | 16,47 | 0,52 | 16,99 | 20,4 | 0 | 1,0 | 17,06 | 348 | 155 | 0 |  | 5 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Гастроэнтерологические | 40,98 | 9,23 | 50,21 | 43,03 | 7,48 | 50,51 | 15,8 | 0 | 1,0 | 21,73 | 343 | 404 | 1 |  | 70 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 |
| 4 | Пульмонологические | 44,36 | 7,81 | 52,17 | 46,58 | 6,33 | 52,91 | 20,5 | 0 | 1,0 | 16,98 | 348 | 438 | 1 |  | 60 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 |
| 5 | Эндокринологические (т) | 22,75 | 1,86 | 24,61 | 23,89 | 1,51 | 25,40 | 16,4 | 0 | 1,0 | 20,98 | 344 | 225 | 1 |  | 14 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 |
| 6 | Нефрологические (т) | 8,61 | 4,96 | 13,57 | 9,04 | 4,02 | 13,06 | 12,2 | 0 | 1,0 | 27,65 | 337 | 85 | 0 |  | 38 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 7 | Гематологические | 8,58 | 2,59 | 11,17 | 9,01 | 2,10 | 11,11 | 20,8 | 0 | 1,0 | 16,74 | 348 | 85 | 0 |  | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 8 | Аллергологические | 5,22 | 0,72 | 5,94 | 5,48 | 0,58 | 6,06 | 14,8 | 0 | 1,0 | 23,10 | 342 | 52 | 0 |  | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 9 | Педиатрические | 0,00 | 113,04 | 113,04 | 0,00 | 91,56 | 91,56 | 9,0 | 0 | 1,0 | 36,50 | 329 | 0 | 0 | 30 | 861 | 3 |  | 30 |  |  | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 10 | Терапевтические (общие) | 353,44 | 0,00 | 353,44 | 371,11 | 0,00 | 371,11 | 14,6 | 0 | 1,0 | 23,40 | 342 | 3 488 | 10 | 40 | 0 | 0 |  | 40 |  |  | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 11 | Патология новорожденных | 0,00 | 20,76 | 20,76 | 0,00 | 16,82 | 16,82 | 17,3 | 0 | 2,0 | 18,91 | 327 | 0 | 0 | 10 | 158 | 0 |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Травматологические | 72,36 | 8,58 | 80,94 | 75,98 | 6,95 | 82,93 | 12,4 | 0 | 1,0 | 27,24 | 338 | 714 | 2 | 40 | 65 | 0 |  | 40 |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | Ортопедические | 19,14 | 4,91 | 24,05 | 20,10 | 3,98 | 24,08 | 27,5 | 0 | 1,0 | 12,81 | 352 | 189 | 1 |  | 37 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Урологические | 36,07 | 2,84 | 38,91 | 37,87 | 2,30 | 40,17 | 9,5 | 0 | 1,0 | 34,76 | 330 | 356 | 1 |  | 22 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 |
| 15 | Нейрохирургические | 16,28 | 1,35 | 17,63 | 17,09 | 1,09 | 18,18 | 8,8 | 0 | 1,0 | 37,24 | 328 | 161 | 0 |  | 10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 16 | Ожоговые | 5,11 | 1,85 | 6,96 | 5,37 | 1,50 | 6,87 | 17,4 | 0 | 2,0 | 18,81 | 327 | 50 | 0 |  | 14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 17 | Челюстно-лицевой хирургии | 6,18 | 1,44 | 7,62 | 6,49 | 1,17 | 7,66 | 6,9 | 0 | 1,0 | 46,20 | 319 | 61 | 0 |  | 11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 18 | Торокальной | 6,49 | 0,49 | 6,98 | 6,81 | 0,40 | 7,21 | 14,0 | 0 | 1,0 | 24,33 | 341 | 64 | 0 |  | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 19 | Проктологические | 5,49 | 0,38 | 5,87 | 5,76 | 0,31 | 6,07 | 9,8 | 0 | 1,0 | 33,80 | 331 | 54 | 0 |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 20 | Кардиохирургические | 3,21 | 0,86 | 4,07 | 3,37 | 0,70 | 4,07 | 13,6 | 0 | 1,0 | 25,00 | 340 | 32 | 0 |  | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 21 | Сосудистой хирургии | 8,01 | 0,43 | 8,44 | 8,41 | 0,35 | 8,76 | 15,5 | 0 | 1,0 | 22,12 | 343 | 79 | 0 |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 22 | Эндокринологические (х) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,0 | 0 | 1,0 | 22,81 | 342 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 23 | Нефрологические (х) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,0 | 0 | 1,0 | 28,08 | 337 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 24 | Хирургические (общие) | 197,74 | 22,01 | 219,75 | 207,63 | 17,83 | 225,46 | 8,3 | 0 | 1,0 | 39,25 | 326 | 1 952 | 6 | 60 | 168 | 1 | 10 | 70 |  |  | 0 | 6 | 1 | 7 |
| 25 | Онкологические | 80,57 | 2,67 | 83,24 | 84,60 | 2,16 | 86,76 | 14,2 | 0 | 1,0 | 24,01 | 341 | 795 | 2 |  | 20 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 |
| 26 | Гинекологические | 121,41 | 0,72 | 122,13 | 127,48 | 0,58 | 128,06 | 6,1 | 0 | 0,5 | 55,30 | 337 | 1 198 | 4 | 33 | 5 | 0 |  | 33 |  |  | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 27 | Отоларингологические | 25,49 | 12,74 | 38,23 | 26,76 | 10,32 | 37,08 | 6,7 | 0 | 1,0 | 47,40 | 318 | 252 | 1 | 20 | 97 | 0 |  | 20 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | Офтальмологические | 32,21 | 5,66 | 37,87 | 33,82 | 4,58 | 38,40 | 9,0 | 0 | 1,0 | 36,50 | 329 | 318 | 1 | 20 | 43 | 0 |  | 20 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | Неврологические | 133,00 | 12,59 | 145,59 | 139,65 | 10,20 | 149,85 | 16,3 | 0 | 1,0 | 21,10 | 344 | 1 313 | 4 | 40 | 96 | 0 |  | 40 |  |  | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 30 | Дерматологические | 32,59 | 7,58 | 40,17 | 34,22 | 6,14 | 40,36 | 14,8 | 0 | 1,0 | 23,10 | 342 | 322 | 1 |  | 58 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 |
| 31 | Инфекционные | 71,06 | 70,87 | 141,93 | 74,61 | 57,40 | 132,01 | 9,5 | 0 | 2,0 | 31,74 | 302 | 701 | 2 | 25 | 540 | 2 |  | 25 |  |  | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 32 | Для беременных и рожениц | 75,10 | 0,00 | 75,10 | 78,86 | 0,00 | 78,86 | 9,7 | 0 | 2,0 | 31,20 | 303 | 741 | 2 | 25 | 0 | 0 |  | 25 |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 33 | Патологии беременности | 56,04 | 0,00 | 56,04 | 58,84 | 0,00 | 58,84 | 11,7 | 0 | 1,0 | 28,74 | 336 | 553 | 2 | 40 | 0 | 0 |  | 40 |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 34 | Психиатрические | 435,43 | 25,72 | 461,15 | 457,20 | 20,83 | 478,03 | 72,9 | 0 | 1,0 | 4,94 | 360 | 4 298 | 12 |  | 196 | 1 |  | 0 | 12 | 1 | 13 |  |  | 0 |
| 35 | Наркологические | 65,55 | 0,00 | 65,55 | 68,83 | 0,00 | 68,83 | 13,8 | 0 | 1,0 | 24,66 | 340 | 647 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 |
| 36 | Фтизиатрические | 315,20 | 19,65 | 334,85 | 330,96 | 15,92 | 346,88 | 79,4 | 0 | 1,0 | 4,54 | 360 | 3 111 | 9 |  | 150 | 0 |  | 0 | 9 | 0 | 9 |  |  | 0 |
| 37 | Венерологические | 7,15 | 1,60 | 8,75 | 7,51 | 1,30 | 8,81 | 11,9 | 0 | 1,0 | 28,29 | 337 | 71 | 0 |  | 12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 38 | Для производства абортов | 7,24 | 0,00 | 7,24 | 7,60 | 0,00 | 7,60 | 1,5 | 0 | 0,5 | 182,50 | 274 | 71 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | В С Е Г О | 2 440,59 | 371,91 | 2 812,50 | 2 562,61 | 301,27 | 2 863,88 |  |  |  |  | 359 | 24 089 | 68 | 426 | 2 833 | 7 | 10 | 436 | 30 | 1 | 31 | 38 | 6 | 44 |
|  | в том числе по Базовой программе ОМС | 1 617,26 | 324,94 | 1 942,20 | 1 698,11 | 263,22 | 1 961,33 |  |  |  |  | 362 | 15 962 | 45 | 426 | 2 475 | 6 | 10 | 436 | 7 | 0 | 7 | 38 | 6 | 44 |
|  | Кроме того |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Восстановительного лечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  | 30 |
|  | Сестринского ухода |  |  |  |  |  | 1,8 |  |  |  |  |  |  | 17 | 70 |  |  |  | 70 |  |  |  | 17 |  | 17 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 526 |  |  |  | 536 |  |  |  | 85 | 6 | 91 |

### 2.16.3. Обоснование вариантов решения задач по организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов

Современные темпы развития экономики характеризуются поисками путей повышения уровня жизни населения, совершенствование среды его обитания. В рамках этой проблемы существенное место занимают вопросы повышения эффективности и ресурсообеспеченности отраслей промышленности путем вовлечения в оборот вторичных материальных ресурсов.

Широкое вовлечение в производственное использование вторичных материальных ресурсов является наиболее эффективным способом сохранения природной среды.

Решение конкретных вопросов вовлечения в хозяйственный оборот вторичных материальных ресурсов (ВМР) выдвигают проблему их классификации, которая осуществляется в зависимости от поставленных задач по различным признакам.

Категория «вторичных материальных ресурсов» рассматривается как совокупность отходов производства и потребления, которые могут быть использованы в качестве основного и вспомогательного материала для выпуска продукции.

Поскольку одна из задач генплана – найти максимальное применение отходам и предложить безопасные способы обезвреживания их неутилизируемой части, предлагается следующая группировка отходов:

Неорганические отходы.

- Металлоотходы.

- Стеклоотходы

- Строительные отходы.

- Золошлаковые отходы.

Органические отходы.

- Осадки очистных сооружений.

- Текстильные отходы.

- Макулатура.

- Древесные отходы.

- Отходы пластмасс, полимеров.

- Отходы резинотехнический изделий.

- Пищевые отходы.

Исходя из приведенной классификации, в первую очередь, как вторичные ресурсы, могут быть рассмотрены:

1. Металлоотходы (лом цветных и черных металлов)

В настоящее время в основном отходы сдаются предприятиям Вторчермета и Вторцветмета. Однако большая их часть может быть использована для изготовления товаров народного потребления (ТНП).

2. Стеклобой. Его добавка в шихту для получения стекломассы позволяет  экономить первичное сырье, топливо и ускоряет процесс варки стекла.

Кроме традиционных направлений использования (изготовление стеклотары, керамики) стеклобой может применяться в производстве облицовочной плитки, пористых заполнителей, теплоизоляционных материалов, в дорожном строительстве.

3. Строительные отходы – возможно использовать как товары народного потребления (ТНП) при строительстве населением гаражей, сарай. Также строительные отходы можно использовать для засыпки заболоченных территорий с последующим их использованием.

4. Золошлаки. Наиболее рациональным и эффективным способом удаления золошлаков является использование их в народном хозяйстве. Золошлаковые отходы могут быть использованы в промышленности строительных материалов, сельском хозяйстве. Из этого вида вторичного сырья или с его применением изготавливают железобетонные конструкции и изделия, автоклавные материалы (силикатный кирпич, изделия из ячеистых бетонов), др. В строительстве золошлаковые отходы используются для теплоизоляции, стабилизации грунтов при устройстве насыпи, в сельском хозяйстве – для известкования кислых почв.

5. Текстильные отходы. Данная утильная фракция может быть использована для производства тканей, бумаги, технического и кровельного картона, обтирочных материалов и валяльно – войлочных изделий. Отдельные предприятия России уже сейчас производят из текстильных отходов основу под утепленный линолеум, нетканый настилочный материал для мебели, строительный, автомобильный и щитковый войлок и другие материалы.

6. Отходы полимерных материалов. Основные трудности вторичного использования полимерных материалов обусловлены двумя факторами: загрязнением и несоответствием свойств вторичного полимера свойствам исходного сырья (гранул для переработки из расплава). Оценка стоимости переработки вторичной полимерной тары в те же изделия показывает, что этот процесс невыгоден – материал требуемой чистоты получается дороже исходного и потому неконкурентоспособен.

7. Отходы древесины и макулатуры могут быть использованы для производства стеновых материалов и наполнителей для индивидуального строительства.

8. Изношенные шины и резино-технические изделия. Их ресурсы постоянно увеличиваются. Основным направлением переработки изношенных шин является получение регенерата, используемого взамен синтетического каучука в резиновых смесях, и резиновой крошки, применяемой в производстве строительных и технических материалов, в дорожном строительстве для асфальтобетонного покрытия.

Однако более половины выпускаемых шин не принимается после износа в переработку. В их числе шины с металлокордом.

Важнейшим условием организации всей системы сбора, вывоза и переработки промышленных отходов в регионе остается решение проблемы культуры самого производства, умение и желание селективно собирать отходы и классифицировать их в местах образования. Все известные в мире технологии переработки промышленных отходов основаны на системе предварительной классификации отходов.

Политика администрации сельского поселения может в значительной степени определить всю систему сбора, вывоза и переработки промышленных отходов, если она будет строиться по следующим принципам:

- экономическое стимулирование промышленных предприятий, которые совершенствуют технологический процесс и сокращают объем образования отходов путем управления налогами;

- административное и экономическое преследование фактов неорганизованного вывоза и складирования отходов промышленного производства в неустановленных местах.

# 3. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Раздел выполнен в соответствии с требованиями федерального закона от 29.12.2004 г. №190-ФЗ «Градостроительный кодекс РФ (в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 343-ФЗ), федерального закона от 25.10.2001.г. №136-ФЗ.г. «Земельный кодекс РФ», федерального закона от 24.10.2006 г. «Лесной кодекс РФ», федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, других законодательных актов и нормативно-правовых документов Российской Федерации и Костромской области.

Краткая характеристика МО «Антроповское сельское поселение» Антроповского муниципального района Костромской области

Территория МО Антроповское сельское поселение расположена цетре Антроповского муниципального района Костромской области и граничит с северо-востока и юга с Курновским сельским поселением,  с северо-запада с Просекским сельским поселением.

Административный центр поселения – поселок Антропово.

Климат: умеренно-континентальный климат с суровой и продолжительной зимой с продолжительностью морозного периода и снегового покрова с ноября до конца марта, толщиной снегового покрова до 60 см. Среднемноголетняя годовая температура воздуха 2,5 градуса тепла. По количеству осадков территория сельского поселения относится к зоне умеренного увлажнения. Годовая сумма осадков составляет 500-550 мм.

Ветровой режим в теплый период характеризовался преобладанием западных и северо-западных ветров, в холодный период юго-западных.

Растительность: Большая часть территории сельского поселения занимает усадебная застройка.

Согласно СНиП 23.01.99 «Строительная климатология», рассматриваемая территория относится к строительно-климатическому району II В (с условиями благоприятными для строительства, проживания и отдыха населения).

Расчетные температуры воздуха для проектирования отопления и вентиляции равны -31°С и -3,9°С соответственно, продолжительность отопительного периода – 239 дней. Нормативная глубина сезонного промерзания для песчаных грунтов составляет 1,2 м.

На территории МО Антроповское сельское поселение расположены предприятия различных отраслей экономики и объекты сельскохозяйственной инфраструктуры. Основная часть потенциально опасных объектов сосредоточена в населенных пунктах или в непосредственной близости от них. Возникновение аварий на этих объектах может привести к большим человеческим жертвам. Все это требует особого внимания к разработке мероприятий по планированию территории с учетом риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и проведения мероприятий по защите населения и территории.

## 3.1. Факторы риска возникновения ЧС

3.1.1. Факторы риска возникновения ЧС природного характера

МО «Антроповское сельское поселение», как и весь Антроповский район, находится вне зоны катастрофических природных явлений и процессов.      Вероятность возникновение ЧС природного характера имеет место в случаях возникновения природных явлений и когда производственная или иная деятельность человека оказывает разрушающее  воздействие на окружающую природную среду.

Основными природными факторами и явлениями, которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, на территории МО «Антроповское сельское поселение» являются:

- штормовые ветры, ураганы;

- ливневые дожди, град засуха;

- лесные и торфяные пожары;

- снежные заносы, обледенения, гололед.

Штормовые ветры, ураганы. Для максимальной скорости ветра 27 м/с, характерной для территории Костромской области с повторяемостью 1 раз в 10 лет, в соответствии с Методикой оценки последствийураганов («Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС» книга 2), следует ожидать разрушения средней степени воздушных и наземных линий электропередач и связи. Слабая степень разрушения может быть у зданий с легким металлическим каркасом и трансформаторных подстанций закрытого типа.

Сильные ветры ломают и вырывают с корнем деревья, срывают крыши с домов, разрушают линии электропередач и воздушные линии связи. В результате могут образоваться завалы на дорогах, возникнуть пожары от короткого замыкания электросетей. Нарушается электроснабжение населенных пунктов, объектов и проводная связь с ними. Прекращается функционирование  артезианских скважин, водо-насосных станций, котельных. Отсутствие электроснабжения существенно влияет на работу животноводческих ферм. Все это вызывает необходимость приобретения автономных источников электроснабжения и планировать резерв финансовых средств для восстановления жилых и производственных зданий и сооружений.

Ливневые дожди. Проходящие интенсивные сильные дожди, приводящие не только к возникновению наводнения, но и к вымоканию (гибели) на больших площадях зерновых, овощных и  кормовых  культур на полях сельскохозяйственных предприятий и вымоканию (гибели) овощных культур в садоводческих и на огородных участках граждан. Повсеместно в летнем периоде сильные дожди  могут сопровождаться выпадением града размером до 5 мм. Выпадающий град также приводит к гибели сельскохозяйственных культур на полях сельскохозяйственных предприятий и частных участках граждан.

Засухи. В летний период, один раз в 9-11 лет, на территории сельского поселения может возникнуть засуха, что также оказывает негативное влияние на производство  сельскохозяйственных культур.

Сильные дожди, град и засуха  приводят к гибели сельскохозяйственных культур или к потерям урожая, а также к возникновению эпифитотий и  большому материальному ущербу. Требуется проведение качественных агротехнических мероприятий и применение химических средств защиты растений.

Лесные и торфяные пожары. В летний период при сухой погоде с высокой температурой воздуха, а также из-за нарушения правил обращения с огнем населения, выезжающего на отдых, сбор грибов и ягод, в лесах сельского поселения складывается  сложная пожарная обстановка. Исходя из среднестатистических устойчивых высоких температур в период с мая по июнь, прогнозируется 3-4 класс пожарной опасности.

Для тушения лесных и торфяных пожаров требуется задействование большого количества сил и средств (техника различных наименований, финансовые, материальные и т.д.). Требуется проведение лесовосстановительных работ на значительных по площади территориях.

Снежные заносы, обледенения, гололед. Средняя (из больших) величина снежного покрова за зиму составляет 600 мм. Сильные продолжительные снегопады могут привести к скоплению масс снега, способных привести к повреждению (частичному или полному разрушению) конструктивных элементов зданий. Нормативная максимальная снеговая нагрузка для данного района составляет 180 кг/см2.

Дорожная сеть района от обильных снегопадов и частых метелей подвергается снежным заносам. Резкие перепады температур, в дни с оттепелями, приводят к покрытию различных поверхностей мокрым снегом или льдом. При сильных морозах и северо-западном, западном ветре происходит обледенение различных поверхностей, в том числе воздушных линий электропередач и связи на территории сельского поселения.

Снежные заносы, обледенения оказывают существенное влияние на работу транспорта, коммунально-энергетического хозяйства, учреждений связи и сельскохозяйственных объектов. Требуется поддерживать в постоянной готовности автодорожную технику, а также силы и средства по восстановлению линий связи, сельскохозяйственных объектов и др.

С учетом частоты и интенсивности, к категории опасных природных процессов на территории поселения относятся:

-	сильные ветры;

- лесные и торфяные пожары.

3.1.2. Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

На территории сельского поселения отсутствуют потенциально опасные объекты. Опасность чрезвычайных ситуаций техногенного характера для населения и территории района может возникнуть в случае аварии:

- на потенциально опасных объектах, на которых используются, производятся, перерабатываются, хранятся и транспортируются радиоактивные, пожаровзрывоопасные, опасные химические и биологические вещества;

- на установках, складах, хранилищах, инженерных сооружениях и коммуникациях, разрушение (повреждение) которых может привести к нарушению нормальной жизнедеятельности людей (прекращению обеспечения водой, газом, теплом, электроэнергией, затоплению жилых массивов, выходу из строя систем канализации и очистки сточных вод).

Наибольшую опасность для населения Антроповского сельского поселения представляют:

1.Аварии на объектах ЖКХ (на территории поселения находятся: ПС 35/10(6) кВ, воздушные линии электропередач, котельные, тепловые и водопроводные сети).

2.Аварии на объектах, использующих в производстве аммиак (холодильные установки).

3. Взрывы и пожары на объектах различного назначения. Бытовые пожары в жилых зданиях и хозяйственно-бытовых строениях.

4. Производственная и иная деятельность человека, приводящая к возникновению чрезвычайных ситуаций экологического характера.

Пожаровзрывоопасные объекты.

Большой материальный ущерб и гибель людей могут принести возникшие пожары на АЗС, складах (хранилищах) сена и концентрированных кормов, животноводческих фермах и комплексах, а также в жилых зданиях граждан. При разрушении технологического оборудования могут возникнуть вторичные очаги поражения.

Исходя из статистики пожаров на территории Антроповского сельского поселения, следует, что вероятность возникновения техногенных пожаров находится в пределах допустимых значений.

Аварии на транспорте.

Железнодорожный транспорт.

По территории поселения проходит железнодорожная магистраль. Железнодорожная магистраль электрофицированная, двухпутная,  протяженностью-30 км. Имеет два железно-дорожных моста  через реку Истопница на 539 км и один ж/д переезд, на 545 км станции Антропово.

Риски возникновения ЧС на объектах железнодорожного транспорта на территории сельского поселения присутствуют, но маловероятны.

Автомобильный транспорт.

Существует риск возникновения ДТП, наиболее опасными участками являются:

- поворот дороги в поселке Антропово, протяженность опасного участка 0,5 км;

- перекресток в поселке Антропово, протяженность опасного участка 0,3 км.

Воздушный транспорт.

В Антроповском сельском поселении Антроповского района рисков возникновения

ЧС на воздушном транспорте нет, в связи с отсутствием воздушных коридоров.

Чрезвычайные ситуации экологического характера. Производственная и иная деятельность человека оказывает разрушающее воздействие на окружающую природную среду. Вдоль автодорог почвы загрязнены свинцом, органическими веществами. Водные объекты загрязняются нефтепродуктами, азотом, фосфором, медью, свинцом и др.).

Чрезвычайные ситуации на объектах ЖКХ. Из-за ненадежности систем водоснабжения и канализации, ветхости отопительных систем, физически устаревшего оборудования котельных, а также систем электроснабжения происходят аварийные ситуации. Это приводит к большим моральным и материальным ущербам.

3.1.3. Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Исходя из статистики следует, что на территории Антроповского района эпидемиологическая обстановка благополучная

Среди населения возникают болезни по ряду инфекций: дифтерия, туберкулез,  вирусный гепатит, грипп, эпидемический паротит, дизентерия и другие остро-кишечные заболевания, коклюш, скарлатина, корь, ветряная оспа, краснуха, педикулез, венерические заболевания. Могут возникнуть болезни людей от природных инфекций: клещевой энцефалит, лептоспироз, туляремия, псевдотуберкулез, бешенство.

Эпизоотическая ситуация в сельском поселении по острым и хроническим заболеваниям благополучна.

При возникновении инфекционных заболеваний людей и животных потребуются усилия по организации и проведению контроля качества продовольствия, пищевого сырья, воды и кормов и проведения работ по их обеззараживанию, а также проведение противоэпидемических, санитарно-гигиенических  и санитарно-просветительской работы. Не исключено установление границ зон карантина и обсервации. Для обеспечения профилактических мероприятий с учетом периодичности возникновения энзоотичных процессов в природных очагах для снижения заболеваемости необходима разработка современных средств диагностики и более эффективных препаратов для вакцинации.

Вспышек массового размножения наиболее опасных болезней и вредителей растений и леса на территории не наблюдалось.

В целях профилактики эпидемиологической обстановки необходимо проведение социально-гигиенического мониторинга, совершенствование эпидемиологического надзора за инфекциями, развитие системы информирования населения о мерах профилактики инфекций и прочие организационно-методические мероприятия:

- доведение до руководителей органов местного самоуправления (руководителей объектов экономики) информации об угрозе возникновения заболевания животных опасными инфекциями;

- использование возможности средств массовой информации (печать, радио, телевидение)   для информирования населения об угрозе возникновения заболевания животных опасными инфекциями;

- составление плана профилактических мероприятий по борьбе с опасным заболеванием животных;

- организация вакцинации животных против заболевания и осуществление наблюдения за вакцинированными животными;

- организация круглосуточного дежурства и охраны животных на объекте их нахождения;

- запрет на покупку, убой, продажу и перемещение всех видов животных без разрешения ветеринарной службы;

- организация осмотра и выявление лиц, контактировавших с больными животными и нуждающихся в вакцинопрофилактике;

- места, где находились больные животные и с признаками на заболевание, предметы ухода за животными, одежду и другие вещи обслуживающего персонала подвергнуть дезинфекции;

- при возникновении предпосылок ЧС, немедленно принять меры по их ликвидации и информировать об этом дежурного диспетчера ЦУКС.

- проведение эпидемиологического обследования очагов заболеваний и анализ
инфекционной заболеваемости в очаге;

- проведение индикации возбудителей особо опасных заболеваний;

- организация экстренной неспецифической и специфической профилактики инфекционных заболеваний среди населения;

- при необходимости проведение своевременной диспансеризацию заболевших людей;

- места, где находились больные и подозрительные на заболевание люди, предметы ухода, одежду и другие вещи подвергнуть дезинфекции;

- организация санитарно-эпидемиологического надзора за выполнением
гигиенических норм и санитарных правил.

## 3.2. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

3.2.1. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Предложения по генеральному плану Антроповского сельского поселения направлены на обеспечение устойчивого безопасного развития территории. В пределах сельского поселения выделяются территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проектные предложения по размещению объектов капитального строительства учитывают ограничения по фактору риска возникновения ЧС. Размещение объектов капитального строительства предусматривается с учетом размеров санитарно-защитных зон и санитарных разрывов от промышленных объектов и магистралей автомобильного транспорта.

Размещение отдельных категорированных объектов на территории Антроповского сельского поселения проектом генерального плана не предусматривается.

Перспективное развитие поселения требует усиления мер по обеспечению безопасности населения и территории, строгого соблюдения требований промышленной безопасности к эксплуатации опасных производственных объектов, внедрения систем и средств контроля и оценки обстановки при авариях на потенциально опасных объектах. Перспективные площадки для развития населенных пунктов определены с учетом ограничений по риску возникновения ЧС и санитарно-защитные зоны.

В проекте Генерального плана предусматривается развитие дорог общего пользования, реконструкция существующих автодорог по параметрам соответствующих технических категорий, что обеспечит транспортную связь между населенными пунктами Антроповского района и поселком Антропово.

Для снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории Антроповского сельского поселения предлагаются также такие мероприятия как:

- разработка карт рисков возникновения ЧС для территории поселения;

- развитие информационного обеспечения управления рисками возникновения чрезвычайных ситуаций;

- систематический контроль состояния оборудования, трубопроводов, контрольно-измерительных приборов, коммуникаций, потенциально опасных объектов и поддержание их работоспособности;

- безопасности;

- реконструкция системы оповещения;

- обеспечение пожарной безопасности.

Силы и средства, привлекаемые к ликвидации ЧС техногенного характера

| Силы и средства, привлекаемые к ликвидации ЧС на объектах ЖКХ |
| --- |
| Формирования и подразделения | Л/состав, чел. | Техника, ед. |
| Оперативный штаб ГУ МЧС РФ по Костромской области | 4 | 1 |
| Силы и средства ремонтно-восстановительных бригад ОАО «Костромаэнерго» | 36 | 12 |
| Аварийно-техническая бригада по электрическим сетям п. Антропово | 12 | 2 |
| Аварийно-восстановительная бригада 10-04 кВ п. Антропово | 4 | 2 |
| Аварийно-восстановительная бригада РПГ и РЗА п. Антропово | 4 | 1 |
| Аварийно-восстановительная бригада водопроводных сетей | 6 | 3 |
| Аварийно-восстановительная бригада теплосетей | 6 | 3 |
| ПСО № 4 г. Галич | 3 | 1 |
| ОГПС-4 п. Антропово | 12 | 3 |
| Санэпиднадзор г. Кострома | 6 | 1 |
| БСМП п. Антропово | 6 | 2 |
| РОВД п. Антропово | 10 | 5 |
| Аварийно-восстановительный поезд (ст. Ярославль) | н/д | 1 |
| Пожарный поезд (ст. Буй) | н/д | 2 |
| Противопожарная служба п. Антропово | 18 | 4 |

3.2.2. Мероприятия по обеспечение пожарной безопасности

В целях предупреждения возможной пожароопасной обстановки на территории поселения и минимизацией ущерба в случае чрезвычайной ситуации, предусматривается:

1. Доведение до руководителей органов местного самоуправления (руководителей объектов экономики)  информацию о противопожарной обстановке.

2. Проведение проверки готовности местных систем оповещения населения.

3. Уточнение обеспеченности финансовых ресурсов.

4. Проведение разъяснительной работы среди населения о недопустимости сжигания мусора на территории личных домовладений, в непосредственной близости от жилых строений и надворных построек, проведения сельскохозяйственных палов.

5. Обеспечение проведения противопожарной пропаганды среди населения и работников предприятий, с привлечением к этой работе печатных средств массовой информации, местного радио, внутренних радиотрансляционных сетей организаций и др.

6. Обеспечение проведения работ по ликвидации в населенных пунктах несанкционированных свалок горючих отходов,  мусора, очистке противопожарных разрывов между зданиями, а также участков, прилегающих к объектам экономики, жилым домам и надворным постройкам от сухой травы.

7. Проверка готовности  к действиям пожарных формирований, предназначенных  для ликвидации чрезвычайных ситуации.

8. Поддержание в исправном  состоянии сети противопожарного водопровода и пожарных гидрантов, при наличии естественных или искусственных водоемов, обустроенных к ним подъездов и площадок, для установки пожарных автомобилей.

9. При возникновении предпосылок ЧС, осуществляются немедленные меры по их ликвидации и информирование об этом дежурного диспетчера ЦУКС.

3.2.3. Мероприятия по защите от чрезвычайных ситуаций природного характера

3.2.3.1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в лесополосах и в п.Антропово

В последние годы увеличилось количество лесных и торфяных пожаров, основными причинами которых являются антропогенный фактор (90 %) и грозовые разряды (10 %).

Наиболее пожароопасными являются территории, примыкающие к автодорогам, населенным пунктам, садоводческим участкам и местам массового отдыха местного населения и пребывания туристов.

В целях снижения рисков возникновения лесных пожаров и пожаров в населенных пунктах на территории поселения предусматривается:

1. Проведение противопожарной пропаганды среди населения.

2. Устройство системы заградительных полос.

3. Восстановление и содержание в исправном состоянии источников противопожарного водоснабжения.

4. В зимнее время расчистка дорог, подъездов к источникам водоснабжения,

5. Создание не замерзающей проруби.

6. В летний период производство выкоса травы перед домами

7. Разборка ветхих и заброшенных строений.

Силы и средства, привлекаемые к ликвидации ЧС природного характера

| Формирования и подразделения | Л/состав, чел. | Техника, ед. |
| --- | --- | --- |
| Противопожарная служба п. Антропово | 18 | 4 |
| Пожарный поезд (ст. Буй) | н/д | 2 |
| Оперативный штаб ГУ МЧС РФ по Костромской области | 4 | 1 |

3.2.3.3. Система оповещения

В целях оповещения населения о возможности чрезвычайных ситуаций, необходимо развитие и реконструкция территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения в Антроповском сельском поселении Антроповского района Костромской области. Действующая в области система оповещения населения в чрезвычайных ситуациях прослужила уже более тридцати лет (нормативный срок службы - 20 лет) и морально устарела. Используемая аппаратура в основном работает по аналоговым системам связи, повсеместно в области внедряются цифровые системы связи, которые намного современнее, надежнее и эффективнее.

Областной системой оповещения должны быть охвачена территория всего сельского поселения.

Взамен аналоговой связи необходимо внедрение новой системы, работающей на основе оптоволоконных сетей. Размещение центров новой районной системы оповещения предлагается в п. Антропово – центре районной системы расселения. Локальные системы оповещения размещаются на потенциально опасных объектах, расположенных на территории Антроповского сельского поселения. Создание локальных систем оповещения - составная часть комплекса мероприятий по защите персонала объектов экономики, а также жителей населенных пунктов, расположенных в районах размещения потенциально опасных объектов.

# 4. Основные технико-экономические показатели проекта генерального плана МО «Антроповское сельское поселение»

| NN п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Существующее 2009 г. | 1-ая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2009 - 2019 | 2019 - 2029 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь территории МО «Антроповское сельское поселение» в установленных границах: | га | 633,08 | 633,08 | 633,08 |
| 1.1.1. | в том числе по категориям земель: |  |  |  |  |
|  | Населённых пунктов | га | 633,08 | 633,08 | 633,08 |
|  |  | % |  |  |  |
|  | Сельскохозяйственного назначения | га |  |  |  |
|  |  | % |  |  |  |
|  | Промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га |  |  |  |
|  |  | % |  |  |  |
|  | Особо охраняемых территорий и объектов | га |  |  |  |
|  |  | % |  |  |  |
|  | Лесного фонда | га |  |  |  |
|  |  | % |  |  |  |
|  | Водного фонда | га |  |  |  |
|  |  | % |  |  |  |
| 1.2 | Площади населённых пунктов | га |  |  |  |
|  | с. Антропово | га | 633,08 | 633,08 | 633,08 |
| 1.3. | Площади функциональных зон в населённых пунктах: |  |  |  |  |
|  | п. Антропово | га |  |  |  |
|  | Жилые зоны | га | 178,92 | 174,25 | 177,15 |
|  |  | % | 28,26 | 27,52 | 27,98 |
|  | В том числе |  |  |  |  |
|  | Жилые зоны |
|  | Ж1 зоны застройки индивидуальными жилыми домами | га | 94,23 | 95,64 | 98,54 |
|  |  | % | 14,88 | 15,11 | 15,57 |
|  | Ж2 зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами | га | 84,69 | 78,61 | 78,61 |
|  |  | % | 13,38 | 12,42 | 12,42 |
|  | Общественно-деловые зоны |
|  | ОД-1 зоны делового, общественного и коммерческого назначения с включением жилой застройки | га | 3,52 | 18,77 | 18,77 |
|  |  | % | 0,56 | 2,96 | 2,96 |
|  | ОД-2 зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения | га | 14,04 | 16,87 | 16,87 |
|  |  | % | 2,22 | 2,66 | 2,66 |
|  | Рекреационные зоны |
|  | Р2 зона зеленых насаждения общего пользования | га | 112,79 | 86,4 | 86,4 |
|  |  | % | 17,82 | 13,65 | 13,65 |
|  | Р3 зона объектов спортивного и культурно-массового назначения | га | 1,30 | 2,77 | 2,77 |
|  |  | % | 0,21 | 0,44 | 0,44 |
|  | Зоны сельскохозяйственного назначения |
|  | С1 зона сельхоз угодий | Га | 141,5 | 74,77 | 71,87 |
|  |  | % | 22,35 | 11,81 | 11,35 |
|  | Зона транспортной инфраструктуры |
|  | Т1 зона внутреннего транспорта | га | 53,4 | 58,99 | 58,99 |
|  |  | % | 8,43 | 9,32 | 9,32 |
|  | Т2 зона внешнего транспорта | га | 8,57 | 8,77 | 8,77 |
|  |  | % | 1,35 | 1,39 | 1,39 |
|  | Т3 зона отвода железной дороги | га | 13,32 | 13,32 | 13,32 |
|  |  | % | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
|  | Коммунально-складские зоны |
|  | КС коммунально-складская | га | 61,86 | 124,35 | 124,35 |
|  |  | % | 9,77 | 19,64 | 19,64 |
|  | Зоны инженерной инфраструктуры |
|  | И1 зона инженерной инфраструктуры | га | 2,8 | 3,21 | 3,21 |
|  |  | % | 0,44 | 0,51 | 0,51 |
|  | Зоны специального назначения |
|  | ЗСО зона зелёных насаждений специального назначения | га | 41,06 | 50,61 | 50,61 |
|  |  | % | 6,49 | 7,99 | 7,99 |
| 1.4 | Суммарные площади функциональных зон в п. Атропово | га | 633,08 | 633,08 | 633,08 |